Муниципальное образование Городское поселение «Поселок Воротынск» Бабынинского района Калужской области

Актуализированная схема теплоснабжения городского поселения «Поселок Воротынск» на период до 2027г – Обосновывающие материалы

Том2 Глава 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18

Разработчик: Администрация городского поселения «Поселок Воротынск» 2024 год

Оглавление

Глава 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	9

2.1.	Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения	10

2.1.1.	Отапливаемая площадь зданий объектов теплопотребления, выведенных из эксплуатации в ретроспективный период	10

2.1.2.	Отапливаемая площадь здания объектов теплопотребления, введенных в эксплуатацию в ретроспективный период	11

2.2.	Данные базового уровня потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя на цели теплоснабжения	12

2.3.	Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированных по расчетным элементам территориального деления (далее - РЭТД) и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов капитального строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома (далее - жилые здания), общественные здания и строения (далее - общественно-деловые здания), производственные здания промышленных предприятий на каждом этапе	14

2.4.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	23

2.4.1.	Прогноз прироста тепловых нагрузок на источники теплоснабжения	23

2.5.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя отдельно по каждому виду теплопотребления в РЭТД и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	24

2.6.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможного изменения производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами отдельно по каждому виду теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	25

2.7.	Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды	25

2.8.	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, соответствующих требованиям законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности	27

Глава 3 Электронная модель системы теплоснабжения	28

3.1.	Описание электронной модели системы теплоснабжения	28

3.2.	Основное назначение «ТеплоЭксперт»	30

3.2.1.	Паспортизация	30

3.2.2.	Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов	35

3.3.	Описание всех зон действия существующих источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	35

3.4.	Расчетные схемы для электронной модели системы теплоснабжения поселка Воротынск	37

3.5.	Пьезометрический график	41

3.6.	Паспортизация объектов системы теплоснабжения	44

3.7.	Гидравлический расчет существующих тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	47

3.8.	Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	48

3.9.	Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	49

3.10.	Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	50

3.11.	Расчет показателей надежности теплоснабжения	50

3.12.	Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	50

3.12.1.	Групповые изменения характеристик потребителей по заданным критериям	51

3.12.2.	Групповые изменения характеристик участков тепловой сети по заданным критериям.	51

3.12.3.	Cравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	52

Глава 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	54

4.1.	Балансы существующей тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	54

4.2.	Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	55

4.3.	Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки	55

4.4.	Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода	58

4.5.	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	58

Глава 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	60

5.1.	Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения поселения за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения	60

5.2.	Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	60

5.3.	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	61

5.4.	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	62

Глава 6 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	63

6.1.	Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	63

6.2.	Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	63

6.3.	Сведения о наличии баков-аккумуляторов	64

6.4.	Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	64

6.5.	Обоснование балансов производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям	66

Глава 7 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	68

7.1.	Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.	68

7.2.	Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период)	71

7.3.	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	71

7.4.	Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	72

7.5.	Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	72

7.6.	Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных поселка Воротынск с увеличением зоны её действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	72

7.7.	Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных поселка Воротынск по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	72

7.8.	Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	73

7.9.	Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных поселка Воротынск при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	73

7.10.	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	73

7.11.	Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа	73

7.12.	Обоснование перспективных балансов тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	74

7.13.	Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	74

7.14.	Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения	75

7.15.	Расчет радиусов эффективного теплоснабжения  в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе	75

7.16.	Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение источников тепловой энергии	79

Глава 8 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	80

8.1.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	80

8.2.	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	80

8.3.	Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	80

8.4.	Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	80

8.5.	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	81

8.6.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	81

8.7.	Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	81

8.8.	Строительство и реконструкция насосных станций	82

8.9.	Реконструкция тепловых сетей с восстановлением циркуляции горячего водоснабжения для многоквартирных домов	82

8.10.	Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них	83

Глава9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения	84

(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	84

Глава 10 Перспективные топливные балансы	85

10.1.	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа	85

10.2.	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива	87

Глава 11 Оценка надежности теплоснабжения	91

11.1.	Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них	91

11.2.	Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	92

11.3.	Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	93

11.4.	Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	95

11.5.	Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	95

11.6.	Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	96

11.7.	Расчет уровня надежности теплоснабжения потребителей	96

Глава 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	109

12.1.	Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности	109

12.2.	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	109

12.3.	Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности	110

12.4.	Расчеты эффективности инвестиций	112

12.5.	Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	112

Глава 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	114

13.1.	Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения	114

13.2.	Индикаторы развития систем теплоснабжения поселка Воротынск	114

13.2.1.	Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения, с учетом перспективного изменения этой зоны за счет ее расширения (сокращения)	114

13.2.2.	Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в изолированной системе теплоснабжения	122

13.2.3.	Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям изолированной системы теплоснабжения	128

13.2.4.	Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития изолированных систем теплоснабжения	134

Глава 14 Ценовые (тарифные) последствия	137

14.1.	Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения	137

14.2.	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	138

14.3.	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации (ЕТО)	155

14.4.	Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	155

14.5.	Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	155

Глава 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций	159

15.1.	Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений	159

15.2.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	159

15.3.	Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	160

15.4.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	160

15.4.1.	Порядок определения ЕТО	161

15.4.2.	Критерии определения ЕТО	161

15.4.3.	Обязанности ЕТО	162

15.5.	Заявки теплоснабжающих и теплосетевых организаций на присвоение статуса ЕТО, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии)	162

15.6.	Описание границ зон деятельности ЕТО и систем теплоснабжения	162

Глава 16 Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	164

16.1.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	164

16.2.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	166

16.3.	Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	166

Глава 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	167

17.1.	Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения, ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	167

17.2.	Перечень изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	167

Глава 18 Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения" содержит реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения, а также сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения	168

# Глава 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Жилищный фонд поселка Воротынск состоит из средне - (5-6) и малоэтажных (до 4-х) многоквартирных домов, а также индивидуально определенных зданий.

Многоквартирные дома и часть индивидуальных жилых домов обеспечены всеми коммунальными услугами. Многоквартирные здания отапливаются централизовано, индивидуальный фонд отапливается от собственного источника тепловой энергии.

На территории муниципального образования также имеются промышленные и общественно-деловые зоны, представленные зданиями различного профиля: здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Данные из Генерального плана муниципального образования ГП «Поселок Воротынск» Бабынинского района Калужской области с изменениями и дополнениями 2023 года представлены в таблице 1.

Таблица 1

Данные из Генерального плана поселка Воротынск

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | численность постоянного населения, тыс. чел. | 11,378 |
| 2 | площадь территории поселения, га | 683,75 |
| 3 | застроенные территории, га, в том числе | 31,891 |
| 5 | многоквартирной жилой застройки, га | 4,885 |
| 6 | индивидуальной жилой застройки, га | 14,817 |
| 7 | территории производственной и коммунально-складской застройки, га | 12,189 |
| 8 | общая отапливаемая площадь жилых зданий, тыс. м2 | 219,148 |
| 9 | общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий, тыс. м2 | 42,368 |
| 10 | общая отапливаемая площадь производственных зданий, тыс. м2 | 121,459 |
| 11 | структура территориального деления поселения п. Воротынск | Единая территория |

Размещение объектов местного значения из Генерального плана муниципального образования ГП «Поселок Воротынск» Бабынинского района Калужской области с изменениями и дополнениями 2022 года представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 - Размещение объектов местного значения

## Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения представлено в Главе 1, части 1 Обосновывающих материалов.

Изменение показателей существующего потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения основано на изменении тепловых нагрузок.

### Отапливаемая площадь зданий объектов теплопотребления, выведенных из эксплуатации в ретроспективный период

Сведения о сносе (выводе из эксплуатации) жилых зданий на период актуализации схемы теплоснабжения за период с 2017 по 2021 годы в поселке Воротынск представлены в таблице 2.

Таблица 2

Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей площадью фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения

| Период реализации | Наименование объекта | Этажность | Описание места размещения объекта | Отапливаемая площадь здания, м2 | Зона теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирные дома |  |  |  |
| 2017 | ж. д. ул. Шестакова, д.1 | 2 | микрорайон №2 | 814,90 | Котельная №2, ЦТП №2 |
| 2017 | ж. д. ул. Шестакова, д.3 | 2 | микрорайон №2 | 860,70 | Котельная №2, ЦТП №2 |
| 2017 | ж. д. ул. Шестакова, д.4 | 2 | микрорайон №2 | 806,60 | Котельная №2, ЦТП №2 |
| 2017 | ж. д. ул. Шестакова, д.6 | 2 | микрорайон №2 | 680,9 | Котельная №2, ЦТП №2 |
| 2021 | ж. д. ул. Зеленая, 5 | 2 | микрорайон №2 | 169,2 | Котельная №1 |
| 2021 | ж.д. ул. Молодежная, 7 | 2 | микрорайон №2 | 51,2 | Котельная №1 |
| 2015-2020 | Общественно-деловая застройка | 1-2 | микрорайон №1 | 9107 | Котельная №1 |

### Отапливаемая площадь здания объектов теплопотребления, введенных в эксплуатацию в ретроспективный период

Данные по отапливаемой площади подключенных объектов теплопотребления в период с 2016 по 2018 годы в поселке Воротынск представлены в таблице 3.

Таблица 3

Отапливаемые площади подключенных объектов теплопотребления

| Период реализации | Наименование объекта | Этажность | Описание места размещения объекта | Отапливаемая площадь здания, м2 | Зона теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирные дома |  |  |
| 2016 | Многоквартирный жилой дом, ул. Шестакова, д.17 | 3 | микрорайон №2 | 1 397,60 | Котельная №2 |
| 2016 | Многоквартирный жилой дом, ул. Шестакова, д.17а | 3 | микрорайон №2 | 1 410,20 | Котельная №2 |
| 2017 | Многоквартирный жилой дом, ул.50 лет Победы, д.19 | 3 | микрорайон №2 | 1 339,70 | Котельная №2 |
| 2017 | Многоквартирный жилой дом, ул.50 лет Победы, д.20 | 3 | микрорайон №2 | 1 336,60 | Котельная №2 |
| 2017 | Многоквартирный жилой дом, ул.50 лет Победы, д.21 | 3 | микрорайон №2 | 1 358,50 | Котельная №2 |
| 2018 | Многоквартирный жилой дом, ул. Кожедуба, д.1 | 5 | мкр. Воротынская роща рядом с домом ул.70 лет Победы, д.5 микрорайон №2 | 5778,8 | Котельная №2 |
| 2019-2021 | Общественно-деловая застройка | 1-2 | микрорайон №1 | 2111,7 | Котельная №1 |

## Данные базового уровня потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя на цели теплоснабжения

Данные базового уровня приведены на 01.01.2024 г.

Суммарная договорная нагрузка потребителей по договорам теплоснабжения по каждому источнику тепловой энергии представлена в таблице 4.

Суммарная договорная нагрузка потребителей по договорам теплоснабжения по каждой ЕТО ( РСО) представлена в таблице 5.

Таблица 4

Суммарная договорная нагрузка потребителей по договорам теплоснабжения

| N п/п | Наименование источника тепловой энергии | Договорные тепловые нагрузки, Гкал/ч | Всего суммарная нагрузка потребителей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | население | прочие |  |
|  |  | Отопление | Горячее водоснабжение | Суммарная нагрузка | Отопление | Горячее водоснабжение | Суммарная нагрузка |  |
| 1 | Котельная №1 ул. Промышленная, д. №5 | 10,251 | 3,257 | 13,508 | 13,011 | 2,227 | 15,238 | 28,746 |
| 2 | Котельная №2 ул. 50 лет Победы, д. №15 | 5,005 | 1,582 | 6,588 | 2,925 | 1,743 | 4,668 | 11,256 |
| 3 | ГПЭС по адресу ул. Промышленная, д. №5 (территория котельной №1) | - | - | - | 1,166 | 4 | 5,166 | 5,166 |

Таблица 5

Суммарная договорная нагрузка потребителей по договорам теплоснабжения по каждой ЕТО (РСО)

| N п/п | Наименование ЕТО (или РСО) | Договорные тепловые нагрузки, Гкал/ч | Всего суммарная нагрузка потребителей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | население | прочие |  |
|  |  | Отопление | Горячее водоснабжение | Суммарная нагрузка | Отопление | Горячее водоснабжение | Суммарная нагрузка |  |
| 1 | ООО «Тепловодоканал». | 15,256 | 4,839 | 20,095 | 15,937 | 3,970 | 19,906 | 40,002 |
| 2 | ООО «Каскад-Энергосбыт» | - | - | - | 1,166 | 4 | 5,166 | 5,166 |

Расчетные тепловые нагрузки за базовый 2023 год в каждой системе теплоснабжения взяты из Главы 1 Часть 5 Обосновывающих материалов и представлены в таблице 6.

Таблица 6

Расчетные тепловые нагрузки

| N п/п | Наименование источника тепловой энергии | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Горячее водоснабжение | Всего |
| 1 | Котельная №1 ул. Промышленная, д. №5 | 10,917 | 2,573 | 13,490 |
| 2 | Котельная №2 ул. 50 лет Победы, д. №15 | 4,218 | 1,769 | 5,987 |
|  | Всего | 15,135 | 4,342 | 19,477 |

## Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированных по расчетным элементам территориального деления (далее - РЭТД) и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов капитального строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома (далее - жилые здания), общественные здания и строения (далее - общественно-деловые здания), производственные здания промышленных предприятий на каждом этапе

Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения представлен в таблице 7.

Таблица 7

Перспективная застройка в поселке Воротынск

| Период реализации | Наименование объекта | Этажность | Описание места размещения объекта | Отапливаемая площадь здания, м2 | Зона теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирные дома |  |  |
| 2023-2027 | Многоквартирный жилой дом, ул. 50 лет Победы, д.12 корпус 2 | 5 | микрорайон №2, рядом с ж.д.ул.50 лет Победы, д.12 микрорайон №2 | 3835,1 | Котельная №2 |
| 2023-2027 | жилой дом 6-ти этажный Воротынская роща | 6 | мкр. Воротынская роща рядом с домом ул.70 лет Победы, д.5 микрорайон №2 | 3000 | Котельная №2 |
| 2023-2027 | жилой дом 6-ти этажный Воротынская роща | 6 | мкр. Воротынская роща рядом с домом ул.70 лет Победы, д.5 микрорайон №2 | 3000 | Котельная №2 |
| 2023-2027 | жилой дом 5-ти этажный Воротынская роща | 5 | мкр. Воротынская роща рядом с домом ул.70 лет Победы, д.5 микрорайон №2 | 4000 | Котельная №2 |
| 2023-2027 | жилой дом 5-ти этажный Воротынская роща | 5 | мкр. Воротынская роща рядом с домом ул.70 лет Победы, д.5 микрорайон №2 | 4000 | Котельная №2 |
| 2023-2027 | жилой дом 5-ти этажный Воротынская роща | 5 | мкр. Воротынская роща рядом с домом ул.70 лет Победы, д.5 микрорайон №2 | 4000 | Котельная №2 |
| 2021 | Общественно-деловая застройка | - | - | 1517,6 | Котельная №1 |
| 2019 | Производственные здания | - | - | 594,1 | Котельная №1 |

Строительство новых зданий промышленных предприятий не запланировано.

В перспективный период изменение сложившейся общественно-деловой застройки будет зависеть от потребностей населения в услугах различного вида, требующей систематическое и постоянное совершенствование организации и планирования размещения объектов обслуживания, культурно-бытовой и деловой застройки.

Прогнозы изменения площади строительных фондов котельной №1 с разделением на жилые дома, общественные и производственные здания представлены в таблице 8.

Прогнозы изменения площади строительных фондов котельной №2 с разделением на жилые дома, общественные здания представлены в таблице 9.

Прогнозируемые приросты перспективной застройки для каждого из периодов были определены по состоянию на начало следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода.

Сведения о вводе в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда, общественные и производственные здания на период актуализации схемы теплоснабжения в поселке Воротынск представлены в таблице 10.

Сведения о сносе (выводе из эксплуатации) жилых зданий общей площадью жилищного фонда, общественные и производственные здания на период актуализации схемы теплоснабжения в поселке Воротынск представлены в таблице 11.

Сведения о движении строительных фондов в поселке Воротынск, представлены в таблице 12.

Таблица 8

Прогнозы изменения площади строительных фондов котельной №1 с разделением на жилые дома, общественные и производственные здания

| № п/п | Этажей | Наименование строительных фондов | Площадь строительных фондов по этапам, кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
|  |  | Жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | ж.д. ул. Советская, 1 | 379,90 | 379,90 | 379,90 | 379,90 | 379,90 | 379,90 | 379,90 | 379,90 | 379,90 |
| 2 | 3 | ж.д. ул. Советская, 1А | 1046,30 | 1046,30 | 1046,30 | 1046,30 | 1046,30 | 1046,00 | 1046,00 | 1046,00 | 1046,00 |
| 3 | 2 | ж.д. ул. Советская, 2 | 405,90 | 405,90 | 405,90 | 405,90 | 405,90 | 407,40 | 407,40 | 407,40 | 407,40 |
| 4 | 3 | ж.д. ул. Советская, 2А | 1051,60 | 1051,60 | 1051,60 | 1051,60 | 1051,60 | 1051,60 | 1051,60 | 1051,60 | 1051,60 |
| 5 | 2 | ж.д. ул. Советская, 3 | 731,50 | 731,50 | 731,50 | 731,50 | 731,50 | 731,50 | 731,50 | 731,50 | 731,50 |
| 6 | 2 | ж.д. ул. Советская, 4 | 607,80 | 607,80 | 607,80 | 607,80 | 607,80 | 607,80 | 607,80 | 607,80 | 607,80 |
| 7 | 2 | ж.д. ул. Советская, 4А | 721,10 | 721,10 | 721,10 | 721,10 | 721,10 | 721,10 | 721,10 | 721,10 | 721,10 |
| 8 | 2 | ж.д. ул. Советская, 5 | 374,20 | 374,20 | 374,20 | 374,20 | 374,20 | 374,20 | 374,20 | 374,20 | 374,20 |
| 9 | 2 | ж.д. ул. Советская, 6 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 386,90 | 386,90 | 386,90 | 386,90 |
| 10 | 2 | ж.д. ул. Советская, 8 | 652,80 | 652,80 | 652,80 | 652,80 | 652,80 | 652,80 | 652,80 | 652,80 | 652,80 |
| 11 | 2 | ж.д. ул. Советская, 9 | 732,20 | 732,20 | 732,20 | 732,20 | 732,20 | 732,20 | 732,20 | 732,20 | 732,20 |
| 12 | 2 | ж.д. ул. Советская, 11 | 711,70 | 711,70 | 711,70 | 711,70 | 711,70 | 712,00 | 712,00 | 712,00 | 712,00 |
| 13 | 3 | ж.д. ул. Советская, 12 | 1080,70 | 1080,70 | 1080,70 | 1080,70 | 1080,70 | 1080,70 | 1080,70 | 1080,70 | 1080,70 |
| 14 | 3 | ж.д. ул. Советская, 13 | 1076,50 | 1076,50 | 1076,50 | 1076,50 | 1076,50 | 1076,50 | 1076,50 | 1076,50 | 1076,50 |
| 15 | 2 | ж.д. ул. Советская, 14 | 793,70 | 793,70 | 793,70 | 793,70 | 793,70 | 793,70 | 793,70 | 793,70 | 793,70 |
| 16 | 2 | ж.д. ул. Советская, 14А | 797,70 | 797,70 | 797,70 | 797,70 | 797,70 | 797,70 | 797,70 | 797,70 | 797,70 |
| 17 | 3 | ж.д. ул. Советская, 17 | 1068,80 | 1068,80 | 1068,80 | 1068,80 | 1068,80 | 1068,80 | 1068,80 | 1068,80 | 1068,80 |
| 18 | 1 | ж.д. ул. Центральная, 12/2(модуль) | 481,53 | 481,53 | 481,53 | 481,53 | 481,53 | 481,53 | 481,53 | 481,53 | 481,53 |
| 19 | 1 | ж.д. ул. Центральная, 12/3(модуль) | 484,96 | 484,96 | 484,96 | 484,96 | 484,96 | 484,96 | 484,96 | 484,96 | 484,96 |
| 20 | 2 | ж.д. ул. Советская, 7 | 732,40 | 732,40 | 732,40 | 732,40 | 732,40 | 732,50 | 732,50 | 732,50 | 732,50 |
| 21 | 1 | ж.д. ул. Садовая, 5 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 22 | 1 | ж.д. ул. Садовая, 7 | 57,50 | 57,50 | 57,50 | 57,50 | 57,50 | 57,50 | 57,50 | 57,50 | 57,50 |
| 23 | 3 | ж.д. ул. Советская, 15 | 1083,10 | 1083,10 | 1083,10 | 1083,10 | 1083,10 | 1083,10 | 1083,10 | 1083,10 | 1083,10 |
| 24 | 3 | ж.д. ул. Советская, 16 | 1068,50 | 1068,50 | 1068,50 | 1068,50 | 1068,50 | 1068,50 | 1068,50 | 1068,50 | 1068,50 |
| 25 | 5 | ж.д. ул. Школьная, 1 | 4448,90 | 4448,90 | 4448,90 | 4448,90 | 4448,90 | 4448,90 | 4448,90 | 4448,90 | 4448,90 |
| 26 | 2 | ж.д. ул. Школьная, 2 | 2658,80 | 2658,80 | 2658,80 | 2658,80 | 2658,80 | 2658,80 | 2658,80 | 2658,80 | 2658,80 |
| 27 | 5 | ж.д. ул. Школьная, 5 | 4283,50 | 4283,50 | 4283,50 | 4283,50 | 4283,50 | 4283,50 | 4283,50 | 4283,50 | 4283,50 |
| 28 | 5 | ж.д. ул. Школьная, 6 | 2952,00 | 2952,00 | 2952,00 | 2952,00 | 2952,00 | 2952,00 | 2952,00 | 2952,00 | 2952,00 |
| 29 | 5 | ж.д. ул. Школьная, 8 | 2986,60 | 2986,60 | 2986,60 | 2986,60 | 2986,60 | 2986,60 | 2986,60 | 2986,60 | 2986,60 |
| 30 | 5 | ж.д. ул. Школьная, 12 | 1029,50 | 1029,50 | 1029,50 | 1029,50 | 1029,50 | 1029,50 | 1029,50 | 1029,50 | 1029,50 |
| 31 | 5 | ж.д. ул. Школьная, 14 | 1101,90 | 1101,90 | 1101,90 | 1101,90 | 1101,90 | 1101,90 | 1101,90 | 1101,90 | 1101,90 |
| 32 | 5 | ж.д. ул. Школьная, 16 | 2980,20 | 2980,20 | 2980,20 | 2980,20 | 2980,20 | 2979,20 | 2979,20 | 2979,20 | 2979,20 |
| 33 | 5 | ж.д. ул. Школьная, 18 | 2956,30 | 2956,30 | 2956,30 | 2956,30 | 2956,30 | 2957,10 | 2957,10 | 2957,10 | 2957,10 |
| 34 | 5 | ж.д. ул. Школьная, 22 | 2922,00 | 2922,00 | 2922,00 | 2922,00 | 2922,00 | 2922,00 | 2922,00 | 2922,00 | 2922,00 |
| 35 | 5 | ж.д. ул. Школьная, 26 | 2963,10 | 2963,10 | 2963,10 | 2963,10 | 2963,10 | 2962,80 | 2962,80 | 2962,80 | 2962,80 |
| 36 | 5 | ж.д. ул. Школьная, 33 | 2795,69 | 2795,69 | 2795,69 | 2795,69 | 2795,69 | 2795,29 | 2795,29 | 2795,29 | 2795,29 |
| 37 | 5 | ж.д. ул. Школьная, 35 | 4507,20 | 4507,20 | 4507,20 | 4507,20 | 4507,20 | 4507,90 | 4507,90 | 4507,90 | 4507,90 |
| 38 | 5 | ж.д. ул. Школьная, 37 | 2788,10 | 2788,10 | 2788,10 | 2788,10 | 2788,10 | 2788,40 | 2788,40 | 2788,40 | 2788,40 |
| 39 | 5 | ж.д. ул. Берёзовая, 9 | 2 930,80 | 2 930,80 | 2 930,80 | 2 930,80 | 2 930,80 | 2 930,80 | 2 930,80 | 2 930,80 | 2930,80 |
| 40 | 5 | ж.д. ул. Берёзовая, 12 | 2852,10 | 2852,10 | 2852,10 | 2852,10 | 2852,10 | 2852,10 | 2852,10 | 2852,10 | 2852,10 |
| 41 | 5 | ж.д. ул. Берёзовая, 4 | 1461,20 | 1461,20 | 1461,20 | 1461,20 | 1461,20 | 1461,00 | 1461,00 | 1461,00 | 1461,00 |
| 42 | 5 | ж.д. ул. Берёзовая, 6 | 1462,30 | 1462,30 | 1462,30 | 1462,30 | 1462,30 | 1462,30 | 1462,30 | 1462,30 | 1462,30 |
| 43 | 5 | ж.д. ул. Берёзовая, 8 | 1441,40 | 1441,40 | 1441,40 | 1441,40 | 1441,40 | 1441,40 | 1441,40 | 1441,40 | 1441,40 |
| 44 | 5 | ж.д. ул. Берёзовая, 10 | 1478,50 | 1478,50 | 1478,50 | 1478,50 | 1478,50 | 1478,50 | 1478,50 | 1478,50 | 1478,50 |
| 45 | 5 | ж.д. ул. Сиреневый бульвар, 13 | 3423,70 | 3423,70 | 3423,70 | 3423,70 | 3423,70 | 3423,90 | 3423,90 | 3423,90 | 3423,90 |
| 46 | 5 | ж.д. ул. Сиреневый бульвар, 15 | 3331,80 | 3331,80 | 3331,80 | 3331,80 | 3331,80 | 3331,40 | 3331,40 | 3331,40 | 3331,40 |
| 47 | 5 | ж.д. ул. Сиреневый бульвар, 1 | 2961,80 | 2961,80 | 2961,80 | 2961,80 | 2961,80 | 2961,90 | 2961,90 | 2961,90 | 2961,90 |
| 48 | 5 | ж.д. ул. Сиреневый бульвар, 3 | 4292,80 | 4292,80 | 4292,80 | 4292,80 | 4292,80 | 4292,80 | 4292,80 | 4292,80 | 4292,80 |
| 49 | 5 | ж.д. ул.Сиреневый бульвар, 7 | 6217,72 | 6217,72 | 6217,72 | 6217,72 | 6217,72 | 6217,72 | 6217,72 | 6217,72 | 6217,72 |
| 50 | 5 | ж.д. ул. Сиреневый бульвар, 8 | 3585,30 | 3585,30 | 3585,30 | 3585,30 | 3585,30 | 3586,30 | 3586,30 | 3586,30 | 3586,30 |
| 51 | 5 | ж.д. ул.Сиреневый бульвар, 9 | 3588,20 | 3588,20 | 3588,20 | 3588,20 | 3588,20 | 3591,00 | 3591,00 | 3591,00 | 3591,00 |
| 52 | 5 | ж.д. ул. Сиреневый бульвар, 11 | 3577,30 | 3577,30 | 3577,30 | 3577,30 | 3577,30 | 3577,60 | 3577,60 | 3577,60 | 3577,60 |
| 53 | 5 | ж.д. ул. Сиреневый бульвар, 17 | 2010,70 | 2010,70 | 2010,70 | 2010,70 | 2010,70 | 2010,70 | 2010,70 | 2010,70 | 2010,70 |
| 54 | 5 | ж.д. ул. Сиреневый бульвар, 19 | 2804,40 | 2804,40 | 2804,40 | 2804,40 | 2804,40 | 2804,40 | 2804,40 | 2804,40 | 2804,40 |
| 55 | 5 | ж.д. пер. Первомайский, 1 | 1443,20 | 1443,20 | 1443,20 | 1443,20 | 1443,20 | 1442,90 | 1442,90 | 1442,90 | 1442,90 |
| 56 | 5 | ж.д. пер. Первомайский, 3 | 1465,90 | 1465,90 | 1465,90 | 1465,90 | 1465,90 | 1465,90 | 1465,90 | 1465,90 | 1465,90 |
| 57 | 5 | ж.д. пер. Первомайский, 5 | 1399,30 | 1399,30 | 1399,30 | 1399,30 | 1399,30 | 1399,30 | 1399,30 | 1399,30 | 1399,30 |
| 58 | 5 | ж.д. ул.Сиреневый бульвар,2 | 2 859,20 | 2 859,20 | 2 859,20 | 2 859,20 | 2 859,20 | 2 859,20 | 2 859,20 | 2 859,20 | 2859,20 |
| 59 | 5 | ж.д. ул. Сиреневый бульвар, 6 корп.1 | 1816,90 | 1816,90 | 1816,90 | 1816,90 | 1816,90 | 1817,30 | 1817,30 | 1817,30 | 1817,30 |
| 60 | 5 | ж.д. ул. Сиреневый бульвар, 6 корп.2 | 1349,80 | 1349,80 | 1349,80 | 1349,80 | 1349,80 | 1349,80 | 1349,80 | 1349,80 | 1349,80 |
| 61 | 5 | ж.д. ул. Сиреневый бульвар, 6 корп.3 | 1815,60 | 1815,60 | 1815,60 | 1815,60 | 1815,60 | 1815,60 | 1815,60 | 1815,60 | 1815,60 |
| 62 | 5 | ж.д. ул. Сиреневый бульвар,10 | 4017,50 | 4017,50 | 4017,50 | 4017,50 | 4017,50 | 4017,50 | 4017,50 | 4017,50 | 4017,50 |
| 63 | 5 | ж.д. ул. Сиреневый бульвар,12 | 3945,80 | 3945,80 | 3945,80 | 3945,80 | 3945,80 | 3945,80 | 3945,80 | 3945,80 | 3945,80 |
| 64 | 5 | ж.д. ул. Школьная, 7 | 4204,20 | 4204,20 | 4204,20 | 4204,20 | 4204,20 | 4204,20 | 4204,20 | 4204,20 | 4204,20 |
| 65 | 5 | ж.д. ул. Школьная, 20 | 2975,20 | 2975,20 | 2975,20 | 2975,20 | 2975,20 | 2975,20 | 2975,20 | 2975,20 | 2975,20 |
| 66 | 5 | ж.д. ул. Школьная, 3 | 4426,60 | 4426,60 | 4426,60 | 4426,60 | 4426,60 | 4426,60 | 4426,60 | 4426,60 | 4426,60 |
| 67 | 5 | ж.д. ул. Сиреневый бульвар, 4 | 2853,70 | 2853,70 | 2853,70 | 2853,70 | 2853,70 | 2853,70 | 2853,70 | 2853,70 | 2853,70 |
| 68 | 5 | ж.д. ул. Сиреневй бульвар, 4а | 2825,16 | 2825,16 | 2825,16 | 2825,16 | 2825,16 | 2828,06 | 2828,06 | 2828,06 | 2828,06 |
| 69 | 5 | ж.д. ул. Сиреневй бульвар, 14 | 2764,60 | 2764,60 | 2764,60 | 2764,60 | 2764,60 | 2764,60 | 2764,60 | 2764,60 | 2764,60 |
| 70 | 2 | ж.д. ул. Красная, 1 | 88,7 | 88,7 | 88,7 | 88,7 | 88,7 | 88,7 | 88,7 | 88,7 | 88,70 |
| 71 | 2 | ж.д. ул. Красная, 2 | 130,95 | 130,95 | 130,95 | 130,95 | 130,95 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,90 |
| 72 | 2 | ж.д. ул. Зеленая, 5 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 |  |  | 0,00 |
| 73 | 2 | ж.д. ул. Молодежная, 7 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 |  |  | 0,00 |
| 74 | 5 | ж.д. ул.Среневый бульвар д.8 Б |  |  |  |  |  |  |  |  | 3681,90 |
|  |  | Итого по жилым домам | 146835,81 | 146835,81 | 146835,81 | 146835,81 | 146835,81 | 145879,26 | 145658,86 | 145658,86 | 149340,76 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-о этажные | 1058,99 | 1058,99 | 1058,99 | 1058,99 | 1058,99 | 1058,99 | 1058,99 | 1058,99 | 1058,99 |
|  |  | 2-х этажные | 12003,65 | 12003,65 | 12003,65 | 12003,65 | 12003,65 | 11040,50 | 10820,10 | 10820,10 | 10820,10 |
|  |  | 3-х этажные | 7475,50 | 7475,50 | 7475,50 | 7475,50 | 7475,50 | 7475,20 | 7475,20 | 7475,20 | 7475,20 |
|  |  | 5-х этажные | 126297,67 | 126297,67 | 126297,67 | 126297,67 | 126297,67 | 126304,57 | 126304,57 | 126304,57 | 129986,47 |
| 75 | 1-2 | Общественно-деловые здания | 26581,4 | 26581,4 | 26581,4 | 26581,4 | 26581,4 | 26581,4 | 26581,4 | 28099 | 28099 |
| 76 | 1-2 | Производственные здания промышленных предприятий | 120865,1 | 120865,1 | 120865,1 | 120865,1 | 121459,2 | 121459,2 | 121459,2 | 121459,2 | 121459,2 |
|  |  | Всего | 293403,41 | 293403,41 | 293403,41 | 293403,41 | 293997,51 | 293919,86 | 293699,46 | 295217,06 | 298898,96 |

Таблица 9

Прогнозы изменения площади строительных фондов котельной №2 с разделением на жилые дома, общественные здания по этапам

| № п/п | Этажей | Наименование строительных фондов | Площадь строительных фондов по этапам, кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
|  |  | Жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6 | ж.д. ул.50 лет Победы, д.1 | 4149 | 4149 | 4149 | 4149 | 4149 | 4149 | 4149 | 4148,2 | 4149 |
| 2 | 6 | ж.д. ул.50 лет Победы, д.2 | 4160,2 | 4160,2 | 4160,2 | 4160,2 | 4160,2 | 4160,2 | 4160,2 | 4160,2 | 4160,2 |
| 3 | 6 | ж.д. ул. 50 лет Победы, д.3 | 4147,98 | 4147,98 | 4147,98 | 4147,98 | 4147,98 | 4147,98 | 4147,98 | 4147,98 | 4147,98 |
| 4 | 6 | ж.д. ул. 50 лет Победы, д.4 | 8204,5 | 8204,5 | 8204,5 | 8204,5 | 8204,5 | 8204,5 | 8204,5 | 8201,4 | 8204,5 |
| 5 | 6 | ж.д. ул. 50 лет Победы, д.5 | 5323,7 | 5323,7 | 5323,7 | 5323,7 | 5323,7 | 5323,7 | 5323,7 | 5323,7 | 5323,7 |
| 6 | 6 | ж.д.ул. 50 лет Победы, д.6 | 2691,5 | 2691,5 | 2691,5 | 2691,5 | 2691,5 | 2691,5 | 2691,5 | 2691,5 | 2691,5 |
| 7 | 6 | ж.д. ул. 50 лет Победы, д.7 | 4480,8 | 4480,8 | 4480,8 | 4480,8 | 4480,8 | 4480,8 | 4480,8 | 4480,6 | 4480,8 |
| 8 | 5 | ж.д. ул. 50 лет Победы, д.12 | 3835,1 | 3835,1 | 3835,1 | 3835,1 | 3835,1 | 3835,1 | 3835,1 | 3835,1 | 3835,1 |
| 9 | 6 | ж.д. ул. 50 лет Победы, д.8 | 6792,8 | 6792,8 | 6792,8 | 6792,8 | 6792,8 | 6792,8 | 6792,8 | 6791,4 | 6792,8 |
| 10 | 5 | ж.д. ул. 70 лет Победы, д. 5 | 5396,2 | 5396,2 | 5396,2 | 5396,2 | 5396,2 | 5396,2 | 5396,2 | 5396,2 | 5396,2 |
| 11 | 6 | Общежитие №9 | 2384,1 | 2384,1 | 2384,1 | 2384,1 | 2384,1 | 2384,1 | 2384,1 | 2384 | 2384,1 |
| 12 | 2 | Общежитие "Луна" | 601,4 | 601,4 | 601,4 | 601,4 | 601,4 | 601,4 | 601,4 | 601,4 | 601,4 |
| 13 | 3 | ж.д. ул. Шестакова, д.19 | 388,2 | 388,2 | 388,2 | 388,2 | 388,2 | 388,2 | 388,2 | 388,2 | 388,2 |
| 14 | 5 | ж.д. ул. Шестакова, д.21 | 3376,4 | 3376,4 | 3376,4 | 3376,4 | 3376,4 | 3376,4 | 3376,4 | 3376,4 | 3376,4 |
| 15 | 5 | ж.д. ул. Шестакова, д.18 | 3502,5 | 3501,2 | 3501,2 | 3501,2 | 3501,2 | 3501,2 | 3501,2 | 3501,2 | 3501,2 |
| 16 | 3 | ж.д.ул. Шестакова, д.16 | 1442,15 | 1440,65 | 1440,65 | 1440,65 | 1440,65 | 1440,65 | 1440,65 | 1440,65 | 1440,65 |
| 17 | 2 | ж.д. ул. Шестакова, д.1 | 814,9 | 814,9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 2 | ж.д. ул. Шестакова, д.3 | 860,7 | 860,7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 2 | ж.д. ул. Шестакова, д.4 | 806,6 | 806,6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 2 | ж.д. ул. Шестакова, д.6 | 680,9 | 680,9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 3 | ж.д. ул. Шестакова, д.17 |  | 1 397,60 | 1 397,60 | 1 397,60 | 1 397,60 | 1397,6 | 1397,6 | 1397,6 | 1397,6 |
| 22 | 3 | ж.д. ул. Шестакова, д.17а |  | 1 410,20 | 1 410,20 | 1 410,20 | 1 410,20 | 1410,2 | 1410,2 | 1410,2 | 1410,2 |
| 23 | 3 | ж.д. ул.50 лет Победы, д.19 |  |  | 1 339,70 | 1 339,70 | 1 339,70 | 1339,7 | 1339,7 | 1 339,70 | 1339,7 |
| 24 | 3 | ж.д. ул.50 лет Победы, д.20 |  |  | 1 336,60 | 1 336,60 | 1 336,60 | 1336,6 | 1336,6 | 1 336,60 | 1336,6 |
| 25 | 3 | ж.д. ул.50 лет Победы, д.21 |  |  | 1 358,50 | 1 358,50 | 1 358,50 | 1358,5 | 1358,5 | 1 358,50 | 1358,5 |
| 26 | 5 | ж.д. ул. Кожедуба, д.1 |  |  |  | 5778,8 | 5778,8 | 5778,8 | 5778,8 | 5778,8 | 5778,8 |
| 27 | 5 | ж.д. ул. 50 лет Победы, д.12 корпус 2 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3835,1 |
| 28 | 6 | ж.д., 6-ти этажный Воротынская роща |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |
| 29 | 6 | ж.д., 6-ти этажный Воротынская роща |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |
| 30 | 5 | ж.д., 5-ти этажный Воротынская роща |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000 |
| 31 | 5 | ж.д., 5-ти этажный Воротынская роща |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000 |
| 32 | 5 | ж.д., 5-ти этажный Воротынская роща |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000 |
|  |  | Итого по жилым домам | 64039,63 | 66844,63 | 67716,33 | 73495,13 | 73495,13 | 73495,13 | 73495,13 | 73489,5 | 95330,2 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-х этажные | 3764,5 | 3764,5 | 601,4 | 601,4 | 601,4 | 601,4 | 601,4 | 601,4 | 601,4 |
|  |  | 3-х этажные | 1830,35 | 4636,65 | 8671,45 | 8671,45 | 8671,45 | 8671,45 | 8671,45 | 8671,45 | 8671,45 |
|  |  | 5-х этажные | 16110,2 | 16108,9 | 16108,9 | 21887,7 | 21887,7 | 21887,7 | 21887,7 | 21887,7 | 29722,8 |
|  |  | 6-х этажные | 42334,58 | 42334,58 | 42334,58 | 42334,58 | 42334,58 | 42334,58 | 42334,58 | 42328,98 | 60334,58 |
|  |  | Общественно-деловые здания | 14268,8 | 14268,8 | 14268,8 | 14268,8 | 14268,8 | 14268,8 | 14268,8 | 14268,8 | 14268,8 |
|  |  | Всего | 78308,43 | 81113,43 | 81985,13 | 87763,93 | 87763,93 | 87763,93 | 87763,93 | 87758,33 | 109599 |

Таблица 10

Ввод в эксплуатацию жилых зданий, общественно-деловой застройки, производственных зданий поселка Воротынск

| Наименование показателей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост жилищного фонда, в том числе: | 0 | 2 807,80 | 4 034,80 | 5778,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25517 |
| накопительным итогом: | 0 | 2 807,80 | 6 842,60 | 12 621,40 | 12 621,40 | 12 621,40 | 12 621,40 | 12 621,40 | 38 138,40 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 5778,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25517 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 2 807,80 | 4 034,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общественно-деловая застройка | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1517,6 | 0 | 0 |
| Производственные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 594,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 11

Вывод из эксплуатации жилых зданий общественно-деловой застройки, производственных зданий поселка Воротынск

| Наименование показателей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снос жилищного фонда, в том числе: | 0 | 0 | 3 163,10 | 0 | 0 | 0 | 220,4 | 0 | 0 |
| накопительным итогом | 0 | 0 | 3 163,10 | 3 163,10 | 3 163,10 | 3 163,10 | 3 383,50 | 3 383,50 | 3 383,50 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0 | 0 | 3 163,10 | 0 | 0 | 0 | 220,40 | 0 | 0 |
| Малоэтажный жилищный фонд, в том числе: | 0 | 0 | 3 163,10 | 0 | 0 | 0 | 220,40 | 0 | 0 |
| Общественно-деловая застройка | 150 | 619 | 0 | 576,00 | 775,00 | 6 987,00 | 0 | 0 | 00 |
| Производственные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 12

Движение строительных фондов в поселке Воротынск, м2

| Наименование / Годы | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года | 371711,84 | 371561,84 | 373750,64 | 374622,34 | 379825,14 | 379644,24 | 372657,24 | 373954,44 | 373954,44 |
| Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе: | 0 | 2807,8 | 4034,8 | 5778,8 | 594,1 | 0 | 1517,6 | 0 | 25517 |
| многоквартирные жилые здания | 0 | 2 807,80 | 4 034,80 | 5 778,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 517,00 |
| индивидуальная жилищная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общественно-деловая застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517,6 | 0 | 0 |
| производственные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 594,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выбыло общей отапливаемой площади | 150 | 619 | 3163,1 | 576 | 775 | 6987 | 220,4 | 0 | 0 |
| многоквартирные жилые здания | 0 | 0 | 3 163,10 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 |
| индивидуальная жилищная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общественно-деловая застройка | 150 | 619 | 0 | 576 | 775 | 6987 | 0 | 0 | 0 |
| производственные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая отапливаемая площадь на конец года | 371561,84 | 373750,64 | 374622,34 | 379825,14 | 379644,24 | 372657,24 | 373954,44 | 373954,44 | 399471,44 |

## Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогнозируемый прирост объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе определены по состоянию на начало следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию (выведенной из эксплуатации) в течение рассматриваемого периода.

### Прогноз прироста тепловых нагрузок на источники теплоснабжения

Прогноз прироста тепловых нагрузок на источники теплоснабжения производился на основе прогноза перспективной застройки на период с 2023 по 2027 гг., попадающей в зону действия системы теплоснабжения источника тепловой энергии, и представлен в таблице 13.

Таблица 13

Прирост тепловых нагрузок на источники теплоснабжения поселка Воротынск

| Период реализации | Наименование объекта | Суммарная договорная нагрузка, Гкал/час | Зона теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | В том числе |  |
|  |  | Отопление | ГВС | Всего |  |
|  | Многоквартирные дома |  |  |  |  |
| 2023-2027 | Многоквартирный жилой дом, ул.50 лет Победы, д.12 корпус 2 | 0,197 | 0,155 | 0,352 | Котельная №2 |
| 2023-2027 | Многоквартирный жилой дом, 3000 кв.м 6-ти этажный Воротынская роща | 0,232 | 0,275 | 0,507 | Котельная №2 |
| 2023-2027 | Многоквартирный жилой дом, 3000 кв.м 6-ти этажный Воротынская роща | 0,232 | 0,275 | 0,507 | Котельная №2 |
| 2023-2027 | Многоквартирный жилой дом, 4000 кв.м 5-ти этажный Воротынская роща | 0,232 | 0,275 | 0,507 | Котельная №2 |
| 2023-2027 | Многоквартирный жилой дом, 4000 кв.м 5-ти этажный Воротынская роща | 0,232 | 0,275 | 0,507 | Котельная №2 |
| 2023-2027 | Многоквартирный жилой дом, 4000 кв.м 5-ти этажный Воротынская роща | 0,232 | 0,275 | 0,507 | Котельная №2 |
| 2023-2027 | ж.д. ул. Сиреневый бульвар д.8 Б | 0,16939 | 0,135 | 0,30439 | Котельная №1 |

Прогнозируемые приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на источниках теплоснабжения для каждого из периодов были определены по состоянию на начало следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, планируемой к вводу в эксплуатацию, и представлены в таблице 14.

Таблица 14

Прогнозируемые приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на источниках теплоснабжения поселка Воротынск

| Наименование | Показатели по этапам |
| --- | --- |
|  | 2022 | 2023-2027 |
| Котельная №1 ул. Промышленная, д.№5 ООО "Тепловодоканал" |
| Суммарная договорная присоединенная нагрузка, Гкал/час, в том числе: | 28,75 | 29,05 |
| отопление и вентиляция | 23,26 | 23,43 |
| ГВС | 5,48 | 5,62 |
| Потребление тепловой энергии, Гкал, в том числе: | 75905,91 | 76820,73 |
| отопление и вентиляция | 55021,31 | 55421,96 |
| ГВС | 20884,60 | 21398,78 |
| Котельная №2 ул. 50 лет Победы, д.№15 ООО "Тепловодоканал" |
| Суммарная договорная присоединенная нагрузка, Гкал/час, в том числе: | 11,256 | 14,143 |
| отопление и вентиляция | 7,930 | 9,287 |
| ГВС | 3,325 | 4,855 |
| Потребление тепловой энергии, Гкал, в том числе: | 31152,32 | 40065,25 |
| отопление и вентиляция | 18757,37 | 21966,98 |
| ГВС | 12394,95 | 18098,27 |
| ГПЭС по адресу ул. Промышленная, д.№5 (территория котельной №1) ООО "Каскад-Энергосбыт" |
| Суммарная договорная присоединенная нагрузка, Гкал/час, в том числе: | 5,176 | 5,176 |
| отопление и вентиляция | 1,176 | 1,176 |
| ГВС | 4 | 4 |
| Потребление тепловой энергии, Гкал, в том числе: | 17689,78 | 17689,78 |
| отопление и вентиляция | 2779,14 | 2779,14 |
| ГВС | 14910,64 | 14910,64 |

## Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя отдельно по каждому виду теплопотребления в РЭТД и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время ограничиваются индивидуальными жилыми домами. В перспективный период обеспечение теплом малоэтажной индивидуальной застройки предполагается децентрализованное от автономных (индивидуальных) источников тепла, подключение к сетям централизованного теплоснабжения указанных зданий – не планируется.

## Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможного изменения производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами отдельно по каждому виду теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Теплоснабжение объектов, расположенных в производственных зонах поселка Воротынск, осуществляется от источника тепловой энергии котельной №1 ООО "Тепловодоканал".

Возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами в зоне действия каждого из существующих источников тепловой энергии в сроках действия Схемы теплоснабжения на период до 2027 года не предвидится.

## Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды

Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды на источниках теплоснабжения поселка Воротынск соответствуют расчетным.

Расчетный расход сетевой воды на СО:

где:

Qо.р.- расчетная нагрузка на систему отопления, Гкал/ч;

τ1.р.- температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления, ° С;

τ2.р.- температура воды в обратном трубопроводе системы отопления при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления, °С.

Температуры τ1.р. и τ2.р принимаются в соответствии с температурным графиком источника тепловой энергии.

Расчетный расход на ГВС:

где:

Qгвс.р.- расчетная нагрузка на систему ГВС, Гкал/ч;

τгвс.- температура воды в подающем трубопроводе ГВС, равная 60°С;

τхв.- температура холодной воды, равная 5°С.

Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды на источниках теплоснабжения поселка Воротынск представлены в таблице 15.

Таблица 15

Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды на источниках теплоснабжения поселка Воротынск

| N п/п | Наименование источника тепловой энергии | Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды, м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопительный период | Летний период |
|  |  | Отопление | Горячее водоснабжение | Суммарное потребление | Отопление | Горячее водоснабжение | Суммарное потребление |
| 1 | Котельная №1 ул. Промышленная, д.№5 | 665 | 99,7 | 764,7 | 0,000 | 99,7 | 99,7 |
| 2 | Котельная №2 ул. 50 лет Победы, д.№15 | 132 | 161,3 | 293,3 | 0,000 | 161,3 | 161,3 |
| 3 | ГПЭС по адресу ул. Промышленная, д.№5 (территория котельной №1) |  |  | 258 |  |  | 258 |

## Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, соответствующих требованиям законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности

Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 N 306 (ред. от 29.09.2017) "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме" введены требования к теплопотреблению зданий постройки после 1999г., определяющие необходимость принятия энергоэффективных решений при их проектировании.

Для формирования прогноза теплопотребления на расчетный период рекомендуется принимать нормативные значения удельного теплопотребления вновь строящихся и реконструируемых зданий в соответствии с "СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003" (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 265) (ред. от 15.12.2021) и на основании приказа Минстроя России от 17.11.2017 N 1550/пр. "Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.03.2018 N 50492).

В актуализированной схеме теплоснабжения прогноз спроса на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения принят для многоквартирных домов, в отношении которых осуществляется разработка проектной документации для их строительства или реконструкции.

# Глава 3 Электронная модель системы теплоснабжения

Введение

По требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» при разработке и актуализации схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек разработка «Электронной модели системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» не является обязательным (в ред. Постановления Правительства РФ от 03.04.2018 N 405).

В данной главе приведены описание, правила разработки электронной модели системы теплоснабжения поселения, а также разделы разработанной «Электронной модели системы теплоснабжения поселка Воротынск»

.

## Описание электронной модели системы теплоснабжения

В современных условиях целесообразно иметь и использовать на предприятии математическую компьютерную модель системы централизованного теплоснабжения, позволяющую просчитывать возможные последствия планируемых мероприятий и, таким образом, принимать оптимальные экономически обоснованные решения по наладке, регулировке и модернизации системы централизованного теплоснабжения при обеспечении потребителей расчётными тепловыми и гидравлическими параметрами.

Под электронной моделью системы теплоснабжения понимается математическая модель этой системы, привязанная к топографической основе города (поселения), предназначенная для имитационного моделирования всех процессов, протекающих в ней.

Электронная модель системы теплоснабжения поселения разрабатывалась в целях:

- создания единой информационной платформы по системам теплоснабжения города;

- создания общегородской электронной схемы существующих и перспективных тепловых сетей, объектов системы теплоснабжения городского поселения, привязанных к топооснове поселения;

- оптимизации существующей системы теплоснабжения (оптимизация гидравлических режимов, определение оптимальных диаметров тепловых сетей и теплосетевых объектов и т.д.);

- моделирования перспективных вариантов развития системы теплоснабжения (строительство новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии, перераспределение тепловых нагрузок между источниками, определение возможности подключения новых потребителей тепловой энергии, определение оптимальных диаметров проектируемых и реконструируемых тепловых сетей, определение оптимальных вариантов качественного и надежного обеспечения тепловой энергией новых потребителей и т.д.);

- оперативного получения информационных выборок, справок, отчетов по системе в целом по системе теплоснабжения города и по отдельным ее элементам;

- оперативного моделирования обеспечения тепловой энергией потребителей при аварийных ситуациях.

В электронной модели системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения содержатся:

- графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов;

- выверка трассировки и характеристик тепловых сетей по предоставленным данным теплоснабжающих организаций;

- выверка подключенных потребителей в соответствии с предоставленными базами абонентов теплоснабжающих организаций;

- паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

- паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

- гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

- моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

- расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

- расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

- расчет показателей надежности теплоснабжения;

- групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

- сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

Электронная модель системы теплоснабжения разработана на основании следующей информации:

- технических паспортов участков тепловых сетей с тепловыми камерами и павильонами, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков;

- данных о подключенной тепловой нагрузке по видам потребления, определенной по показаниям приборов учета, а в случае их отсутствия, договорной подключенной тепловой нагрузке;

- данных о результатах технических обследований тепловых сетей;

- схем ЦТП и технических паспортов на оборудование ЦТП;

- технических паспортов на устройства защиты от превышения допустимого давления и самопроизвольного опорожнения тепловых сетей;

- электронных планшетов тепловых сетей;

- графиков регулирования отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети;

- данных режимных карт по расходам и давления теплоносителя в контрольных точках тепловой сети;

- описаний типов и схем присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии, теплоносителя потребителям, для модели второго уровня - описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям отдельно по каждому потребителю.

Электронная модель систем теплоснабжения поселка Воротынск, разработанная на базе программного комплекса «ТеплоЭксперт», обеспечивает выполнение всех требований, предъявляемых к электронным моделям в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 154 от 22.02.2012 г.

## Основное назначение «ТеплоЭксперт»

Основное назначение «ТеплоЭксперт»:

- Создание и редактирование схем различных коммуникационных сетей - отопление, горячее водоснабжение,

- Оперативный доступ к информации по любым элементам схем,

- Ведение статистики ремонтов и аварий на сетях и многое другое

«ТеплоЭксперт» функционирует на основе серверных технологий, что позволяет пользователям «ТеплоЭксперт» работать в рамках единой базы данных. При этом, через отдельное приложение «ТеплоЭксперт - Администратор» настраиваются права доступа как на функции «ТеплоЭксперт», так и области данных, которые могут быть доступны для конкретного пользователя в режимах «невидимый», «просмотр» и «редактирование».

«ТеплоЭксперт» предоставляет развитый функционал для работы с геоподосновой различных типов и форматов. Поддерживаются векторные и растровые форматы графических файлов. Геоподоснова может представлять собой как единый файл, так и «сшита» из отдельных планшетов средствами «ТеплоЭксперт».

Создание схем может производиться в географической или локальной системах координат.

При работе со схемой в географической системе координат существует возможность редактирования элементов схемы на основе спутниковых данных GPS и ГЛОНАСС. Данный функционал позволяет указать географические координаты, полученные спутниковым приемником, например, для поворота участка или положения тепловой камеры для их соответствующего позиционирования на схеме.

«ТеплоЭксперт - ГИС» поддерживает работу с WTS (Tile) и WMS серверами, что дает возможность использования в качестве топографической основы и картографических материалов данные с таких сервисов как Россреестр, Yandex Карты, Open Street Maps, Google maps, Navitel, Роскосмос и другие.

Все элементы схемы могут быть разделены по тематическим слоям (строения, трубопроводы, озеленение, водоемы и т.п.), перечень которых создается пользователем, исходя из своих требований.

### Паспортизация

Программный комплекс “ТеплоЭксперт” создан таким образом, что он совместил в себе построение визуальной (графической) модели тепловой сети и ведение паспортизации каждого объекта. При этом осуществляется привязка объекта на графической схеме к его паспорту.

Каждый элемент схемы имеет паспортное описание. Паспорт содержит подробную информацию об элементе в зависимости от его типа.

#### Паспорт элемента «Строение»

Паспорт элемента «Строение» содержит:

- Тепловая нагрузка

- Требуемая температура внутри помещения

- Параметры установленных дросселирующих устройств

- Назначение

- Год постройки

- Дата подключения к различным типам сетей

- Номер и дата договора подключения

- Количество проживающих человек

- Количество квартир

- Объем

- Общая площадь

- Дополнительную информацию.

#### Паспорт элемента «Потребитель»

Основная форма паспорта потребителя в слое отопления состоит из 5-ти страниц (закладок): Ввод, Общая, Арендаторы, С приборов, Изображения.

В верхней части паспорта расположена область, где выводится Адрес потребителя.

Сбоку расположены кнопки управления адресом: изменить, удалить, отображать адрес на схеме.

Переключение между страницами паспорта осуществляется путем щелчка мыши на соответствующем “корешке” (закладке) в верхней части окна.

Паспорта потребителя

#### Паспорт элемента «Участок трубопровода»

Паспорт элемента «Участок трубопровода» содержит:

- Длина и диаметр

- Топологическая привязка

- Дата ввода в эксплуатацию

- Дата последнего ремонта

- Балансовая принадлежность

- Ответственное лицо

- Режим работы участка

- Способ прокладки

- Параметры для вычисления нормативных (на основе Приказа №325 Минэнерго) и фактических тепловых потерь

- Статистика по авариям и многое другое

Форма паспорта “Участок” состоит из трех переключающихся страниц “Параметры”, “Трубопроводы”, “Изображения”.

Паспорт “Участок”

#### Паспорт элемента «Источник»

Паспорт элемента «Источник» содержит:

- Параметры температурного графика отпуска теплоты

- Напорно-расходные характеристики насосной группы

- Параметры установленного оборудования

- Дата ввода в эксплуатацию

- Балансовая принадлежность

- Присоединенная тепловая нагрузка

- Информация по мазутному и газовому хозяйству

- Ответственные лица и многое другое

Паспорт элемента «Источник»

#### Паспорт элемента «Узел»

Ставится на границе изменения диаметров трубопроводов, на врезках одного трубопровода в другой, на границе строений, на границе смены типа прокладки (в случае если нет вокруг инженерного сооружения).

Паспорт “Узла”

#### Паспорт элемента «Тепловая камера»

В паспорте элемента «Тепловая камера» присутствует встроенный редактор для создания схем внутренней разводки коммуникаций и установленного оборудования:

- Запорная арматура

- Регуляторы давления

- Насосы

- Дросселирующая шайба и прочее

Элемент “Тепловая камера” задается в виде квадрата. Наименование тепловой камеры на схеме – ТК- с указанием номера.

Паспорт "Тепловой камеры".

Запорная арматура (задвижка)

Создание элемента «Запорная арматура (задвижка)» осуществляется в паспорте элемента "Тепловая камера" в блоке "Запорная арматура"

В паспорте задвижки представлены следующие поля:

- Код – уникальное наименование задвижки;

- Направление - направление сети, на котором установлена задвижка.

Для того, чтобы задвижка начала участвовать в расчете необходимо поставить флажок “Установлена” на вкладке "На подающей" и/или "На обратной" и обязательно указать диаметр. Для переключения состояния задвижки (Открыта / Закрыта) следует выбрать соответствующее значение в выпадающем списке, расположенном правее рисунка задвижки.

Схема может быть, как просто информационной, так и участвовать в гидравлических расчетах.

Аналогичные паспортные описания имеют остальные элементы схемы сетей:

- Центральные тепловые пункты

- Подкачивающие насосные станции

### Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов

В электронной модели система теплоснабжения представлена следующими основными объектами: источник, участок, потребитель, узлы: центральный тепловой пункт (ЦТП), запорно-регулирующая арматура и другие элементы системы теплоснабжения. Все элементы системы являются узлами, а участки тепловой сети - ветви являются графическим изображением трубопроводов и представляют собой многозвенные ломаные линии, соединяющие узлы. Каждый объект математической модели относится к определенному типу и имеет режимы работы, соответствующие его функциональному назначению. Всем узлам присваиваются уникальные имена.

Различаются следующие основные технологические типы узлов:

–Потребитель, присоединенный к источнику тепловой энергии

––Источник тепловой энергии

–Тепловая камера

- Тепловой узел

–ЦТП

–Участок тепловой сети от источника тепловой энергии

В качестве исходного материала для позиционирования объектов системы теплоснабжения (источники тепловой энергии, тепловые сети, потребители) на карте поселения были использованы схемы тепловых сетей теплоисточников.

Электронная модель систем теплоснабжения поселка Воротынск разработана для разделов:

- графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения;

- выверка трассировки и характеристик тепловых сетей по предоставленным данным теплоснабжающих организаций;

- выверка подключенных потребителей в соответствии с предоставленными базами абонентов теплоснабжающих организаций;

- паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

- гидравлический расчет тепловых сетей;

- моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

- расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии;

- групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

- сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

## Описание всех зон действия существующих источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

В состав электронной модели системы теплоснабжения поселка Воротынск входят источники тепловой энергии, представленные в таблице 16.

Таблица 16

Перечень источников тепловой энергии электронной модели системы теплоснабжения

| № п/п | Система теплоснабжения | Теплоснабжающая организация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | ООО «Тепловодоканал» Калужская область, Бабынинский район, поселок Воротынск, пер. Первомайский, д.4 |
| 2 | Котельная №2 | ООО «Тепловодоканал» Калужская область, Бабынинский район, поселок Воротынск, пер. Первомайский, д.4 |
| 3 | Газопоршневая электрическая станция (ГПЭС) | ООО «Каскад-Энергосбыт» г. Калуга, ул. Московская,302, оф.22 |

Описание всех зон действия существующих источников тепловой энергии и систем теплоснабжения представлено в таблице 17.

Таблица 17

Описание всех зон действия существующих источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

| № п/п | Система теплоснабжения | Зона действия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 ООО «Тепловодоканал» | Зона действия котельной №1 охватывает промышленную зону по ул. Промышленная – предприятия ОАО «СПК» и ЗАО «УграКерам», собственные здания ООО «Тепловодоканал», жилые дома по ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Советская |
| 2 | Котельная №2 ООО «Тепловодоканал» | Зона действия котельной №2 охватывает жилые дома по ул. 50 лет Победы, ул. 70 лет Победы, ул. Кожедуба, ул. Шестакова |
| 3 | Газопоршневая электрическая станция (ГПЭС) ООО «Каскад-Энергосбыт» | Зона действия ГПЭС: ГПЭС-котельная №1 |

Зоны действия существующих источников тепловой энергии и систем теплоснабжения представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 - Зоны действия существующих источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

## Расчетные схемы для электронной модели системы теплоснабжения поселка Воротынск

Расчетные схемы для электронной модели системы теплоснабжения поселка Воротынск выполнены на топографической основе поселения с привязка всех объектов системы теплоснабжения к основе.

Расчетная схема для электронной модели системы теплоснабжения (теплоноситель на отопление) котельной №1 ООО «Тепловодоканал» поселка Воротынск представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 - Расчетная схема для электронной модели системы теплоснабжения (теплоноситель на отопление) котельной №1 ООО «Тепловодоканал» поселка Воротынск

Расчетная схема для электронной модели участка тепловой сети отопления от котельной №1 до ЦТП №1 ООО «Тепловодоканал» поселка Воротынск представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 - Расчетная схема для электронной модели участка тепловой сети отопления от котельной №1 до ЦТП №1 ООО «Тепловодоканал» поселка Воротынск

Расчетная схема для электронной модели участка тепловой сети отопления от ЦТП №1 ООО «Тепловодоканал» до узла учета ЗАО " ВЭРЗ " представлена на рисунке 5.

Рисунок 5 - Расчетная схема для электронной модели участка тепловой сети отопления от ЦТП №1 ООО «Тепловодоканал» до узла учета ЗАО " ВЭРЗ "

Расчетная схема для электронной модели участка тепловой сети отопления от ГПЭС до ИТП ООО «Каскад-Энергосбыт» представлена на рисунке 6.

Рисунок 6 - Расчетная схема для электронной модели участка тепловой сети отопления от ГПЭС до ИТП ООО «Каскад-Энергосбыт»

## Пьезометрический график

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского).

Пьезометрический график представляет собой графическое изображение напоров в тепловой сети относительно местности, на которой она проложена.

При построении графика на горизонтальной оси откладывают длину сети, а на вертикальной оси напоры. За начало координат в магистральных сетях принимается местоположение источника теплоты. В принятых масштабах строятся профиль трассы и высоты присоединенных потребителей.

Пьезометрический график участка тепловой сети отопления от котельной №1 до ЦТП №1 представлен на рисунке 7.

Рисунок 7 - Пьезометрический график участка тепловой сети отопления от котельной №1 до ЦТП №1

Пьезометрический график участка тепловой сети отопления от котельной №1 до ЗАО " ВЭРЗ " представлен на рисунке 8.

Рисунок 8 - Пьезометрический график участка тепловой сети отопления от котельной №1 до ЗАО " ВЭРЗ "

Пьезометрический график участка тепловой сети отопления от ГПЭС до ИТП ООО «Каскад-Энергосбыт» представлен на рисунке 9.

Рисунок 9 - Пьезометрический график участка тепловой сети отопления от ГПЭС до ИТП ООО «Каскад-Энергосбыт»

## Паспортизация объектов системы теплоснабжения

При разработке электронной модели системы теплоснабжения поселка Воротынск была выполнена паспортизация объектов системы теплоснабжения: источников, участков трубопроводов тепловых сетей, потребителей, ЦТП.

Представление данных по объектам паспортизации – источника тепловой энергии в электронной модели приведены в Главе 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" обосновывающих материалов.

Паспорт котельной №1 представлен в качестве примера на рисунке 10.

Рисунок 10 - Паспорт котельной №1

Представление данных по объектам паспортизации – тепловые сети в электронной модели приведены в части 3 "Тепловые сети, сооружения на них" главы 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" обосновывающих материалов.

Паспорт участков трубопроводов тепловых сетей от ТК7 до пристройки школы по ул.Школьная,21 представлен в качестве примера на рисунке 11.

Рисунок 11 - Паспорт участков трубопроводов тепловых сетей от ТК7 до пристройки школы по ул.Школьная,21

Представление данных по объектам паспортизации - потребителей в электронной модели приведены в Приложении №1 «Сведения о тепловых нагрузках потребителей» к Главе 2 "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения" обосновывающих материалов.

Паспорт потребителя жилой дом ул.Школьная,23 представлен в качестве примера на рисунке 12.

Рисунок 12 - Паспорт потребителя жилой дом ул.Школьная,23

## Гидравлический расчет существующих тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

В программном комплексе “ТеплоЭксперт” выполнен расчет фактического гидравлического режима от источников централизованного теплоснабжения.

По результатам гидравлического расчета проведена гидравлическая наладка тепловых сетей, установлены дроссельные шайбы у потребителей.

Примеры таблиц гидравлического расчета тепловых сетей котельной №1 ООО «Тепловодоканал» проведены ниже.

Таблица «Потребители»

Таблица «Исходные данные по участкам тепловых сетей»

Таблица «Результат расчета по участкам тепловых сетей»

Таблица «Результат расчета дроссельных устройств»

По результатам расчета для котельной рекомендовано для нормального теплоснабжения на выходе из котельной №1 обеспечить следующие параметры теплоносителя:

1.Давление в подающем трубопроводе          67 м

2.Давление в обратном трубопроводе            22 м

3.Расход теплоносителя                                   682.0 м3/ч

## Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Программный комплекс “ТеплоЭксперт” позволяет проводить моделирование всех видов переключений (подключений новых потребителей, переключения между источниками тепловой энергии, отключение аварийного участка) в «гидравлической модели» сети.

Любое переключение на схеме тепловой сети влечет за собой автоматическое выполнение гидравлического расчета, и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме тепловой сети.

При любом переключении на тепловых сетях автоматически пересчитывается суммарная расходно-напорная характеристика всей совокупности работающих насосов.

Режим гидравлического моделирования позволяет оперативно получать ответы на вопросы типа «Что будет, если...?» Это дает возможность избежать ошибочных действий при регулировании режима и переключениях на реальной тепловой сети.

Подсистема гидравлических расчетов позволяет моделировать произвольные режимы, в том числе аварийные и перспективные.

Гидравлическое моделирование предполагает внесение в модель каких-то изменений с целью воспроизведения режимных последствий этих изменений, которые искажают реальные данные, описывающие эксплуатируемую тепловую сеть в ее текущем состоянии.

Данный механизм также обеспечивает возможность осуществления сравнительного анализа различных режимов работы тепловой сети, реализованных в модельных базах, между собой. В частности, наглядным аналитическим инструментом является сравнительный пьезометрический график, на котором приводятся изменения гидравлического режима, произошедшее в результате тех или иных манипуляций.

В электронной модели имеется возможность моделировать различные варианты ситуаций, происходящих в системе теплоснабжения, при эксплуатации:

- автоматизированного формирования пути движения теплоносителя до произвольно выбранного потребителя с целью расчета вероятности безотказной работы (надежности) системы теплоснабжения относительно этого потребителя;

- автоматизированного расчета отключенных от теплоснабжения потребителей при повреждении произвольного (любого) участка тепловой сети;

- определения существования пути/путей движения теплоносителя до выбранного потребителя при повреждении произвольного участка тепловой сети.

## Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Разработанная электронная модель системы теплоснабжения позволяет осуществлять расчет балансов тепловой энергии как по источникам тепловой энергии, так и по территориальному признаку.

Для формирования баланса по источнику достаточно запросить отчет по источнику. В указанном отчете будут приведены сведения об установленной тепловой мощности источника, тепловых потерях в сетях и присоединенной нагрузке потребителей.

Тепловая нагрузка по зонам действия источников тепловой энергии определяется в соответствии с данными, занесенными в электронную модель, а именно потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, договорах на поддержание резервной мощности, в долгосрочных договорах теплоснабжения, цена которых определяется по соглашению сторон, и долгосрочных договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен

долгосрочный тариф, с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, кондиционирование, горячее водоснабжение и технологические нужды.

В базу данных электронной модели заносится информация по установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии.

После проведения описанных выше операций с электронной моделью для всех источников тепловой энергии формируется запрос к базе данных источников на выборку следующих данных:

- Наименование источника;

- Установленная мощность;

- Располагаемая мощность;

- Располагаемая мощность «нетто»;

- Текущая нагрузка на отопление;

- Текущая нагрузка на вентиляцию;

- Текущая нагрузка на ГВС;

- Тепловые потери в тепловых сетях.

По каждому источнику определяется резерв (дефицит) располагаемой тепловой мощности «нетто» и присоединенной тепловой нагрузки с учетом тепловых потерь.

## Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Разработанная электронная модель системы теплоснабжения позволяет осуществлять расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя. В качестве данных для расчета программа использует занесенные при паспортизации объектов системы теплоснабжения характеристики объектов системы теплоснабжения.

Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя для тепловых сетей источников тепловой энергии поселка Воротынск проведен с использованием   Программного комплекса "Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии""РаТеН-325", разработанного ООО «Научно-технический центр «КомпАС»» совместно с ЗАО «Роскоммунэнерго». Программа реализует методику и расчетные соотношения «Инструкции по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго России от «30» декабря 2008 г. № 325.

## Расчет показателей надежности теплоснабжения

Разработанная электронная модель системы теплоснабжения можно использовать при выполнении расчетов показателей надежности.

Цель расчета - количественная оценка надежности теплоснабжения потребителей в ТС систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности для каждого потребителя.

## Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

В подсистеме гидравлических расчетов имеется специальный инструмент для осуществления массовых изменений характеристик нагрузок потребителей с целью моделирования-таким образом, чтобы при этом не менять паспортные значения нагрузок абонентов тепловой сети.

Этот инструмент позволяет применить общее правило изменения характеристик тепловой нагрузки одновременно для некоторой совокупности потребителей, определяемой заданным критерием отбора, в частности:

- по всей базе данных описания тепловой сети;

- по одной из связных компонент (тепловой зоне источника);

- по некоторой графической области, заданной произвольным многоугольником;

- по типу объектов теплоснабжения (жилье, административные здания, промышленность и т.д.);

- по признаку ведомственной подчиненности;

- по признаку административного деления;

- по признаку территориального деления.

### Групповые изменения характеристик потребителей по заданным критериям

Для потребителей, отобранных по заданному критерию, можно выполнить любое из следующих изменений характеристик нагрузки:

- включение/отключение одного или нескольких видов тепловой нагрузки;

- ограничение одного или нескольких видов тепловой нагрузки (в % от паспортной, в том числе и более 100%);

- изменение температурного графика и/или удельных расходов теплоносителя по видам тепловой нагрузки;

- изменение способа задания тепловой нагрузки из списка, имеющегося в паспорте (проектная/договорная/фактическая).

После проведения серии изменений характеристик нагрузок автоматически производится гидравлический расчет тепловой сети, результаты которого сразу же доступны для визуализации на схеме и анализа. Поскольку при изменении характеристик нагрузки паспорта потребителей не меняются, очень просто вернуться к исходному состоянию расчетной гидравлической модели, определяемому паспортными значениями тепловых нагрузок потребителей.

### Групповые изменения характеристик участков тепловой сети по заданным критериям.

Данный инструмент применим для различных целей и задач гидравлического моделирования. Основным предназначением является калибровка расчетной гидравлической модели тепловой сети. Трубопроводы реальной тепловой сети всегда имеют физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени изменений -коррозии и выпадения отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания. Эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов, и в масштабах тепловой сети это приводит к значительным расхождениям результатов гидравлического расчета по «проектным» значениям с реальным гидравлическим режимом, наблюдаемым в эксплуатируемой тепловой сети. С другой стороны, измерить действительные значения шероховатостей и внутренних диаметров участков действующей тепловой сети не представляется возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов, что вряд ли реализуемо. Поэтому эти значения можно лишь косвенным образом оценить на основании сравнения реального (наблюдаемого) гидравлического режима с результатами расчетов на гидравлической модели, и внести в расчетную модель соответствующие поправки. В этом, в первом приближении, и состоит процесс калибровки. Инструмент групповых операций позволяет выполнить изменение характеристик для подмножества участков тепловой сети, определяемого заданным критерием отбора, в частности:

- по всей базе данных описания тепловой сети;

- по одной из связанных компонентов тепловой сети (тепловой зоне источника);

- по некоторой графической области, заданной произвольным многоугольником;

- вдоль выбранного пути.

При этом на любой из вышеперечисленных «пространственных» критериев может быть наложена суперпозиция критериев отбора по классифицирующим признакам:

- по подающим или обратным трубопроводам тепловой сети, либо симметрично;

- по виду тепловых сетей (магистральные, распределительные, внутриквартальные);

- по участкам тепловой сети определенного условного диаметра;

- по участкам тепловой сети с определенным типом прокладки, и т.п.

Для участков тепловых сетей, отобранных по определенной совокупности критериев, можно произвести любую из следующих операций:

- изменение эквивалентной шероховатости;

- изменение степени зарастания трубопроводов;

- изменение коэффициента местных потерь;

- изменение способа расчета сопротивления.

Критерии отбора могут быть любыми, единственное существенное требование: соответствующая информация, на основании которой строится критериальный отбор, должна в явном виде присутствовать в базе данных описания потребителей системы теплоснабжения.

После проведения серии изменений характеристик участков трубопроводов тепловой сети автоматически производится гидравлический расчет, результаты которого сразу же доступны для визуализации на схеме и анализа. Поскольку при изменении характеристик участков сети тепловой сети их паспорта не модифицируются, в любой момент можно вернуться к исходному состоянию расчетной гидравлической модели, определяемому паспортными значениями характеристик участков тепловой сети.

### Cравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей систем централизованного теплоснабжения в электронную модель вносится исходная информация по перспективным объектам, намечаемым к строительству, по каждому этапу схемы теплоснабжения.

По каждому перспективному объекту выполняется гидравлический расчёт тепловых сетей и для наглядности полученных результатов строятся пьезометрические графики. Разработанная электронная модель системы теплоснабжения позволяет осуществлять построение пьезометрических графиков, являющихся основным предметом анализа моделируемых гидравлических режимов.

Пьезометрический график является незаменимым инструментом при калибровке гидравлической модели тепловой сети, поскольку графическая интерпретация гидравлического режима позволяет одновременно качественно и количественно оценить поправки, которые необходимо внести в расчетную модель, чтобы она наиболее адекватно повторяла "гидравлическое поведение" реальной тепловой сети в эксплуатации.

По сравнительным результатам пьезометрических графиков, построенных по различным моделируемым гидравлическим режимам, можно выдать рекомендации по замене насосного оборудования для обеспечения необходимого располагаемого напора, реконструкции тепловых сетей по увеличению или уменьшению диаметров.

# Глава 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

## Балансы существующей тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

На основании существующих данных по балансу тепловой мощности за базовый 2023 год, с учетом спрогнозированного объема потребления тепловой энергии на перспективу до 2027 года, сформированы балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах теплоснабжения существующих источников тепла, с разбивкой по этапам и на расчетный срок схемы теплоснабжения.

На перспективу до 2027 года развитие поселка Воротынск рассмотрено по сценарию, определенному в генеральном плане, с учетом корректировок, внесенных по результатам оценки текущей ситуации. В первую очередь рассмотрены балансы тепловой мощности существующего оборудования источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, сложившихся за 2023 год. Установленные тепловые балансы за указанный год являются базовыми и неизменными для всего дальнейшего анализа перспективных балансов последующих периодов. В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, изложенными в Главе 2 Обосновывающих материалов.

Цель составления балансов – установить резервы (дефициты) установленной тепловой

мощности и перспективной тепловой нагрузки для зон действия каждого источника тепловой энергии. Установленные резервы (или дефициты) балансов тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки формируют исходные данные для принятия решения о развитии (или сокращении) установленной тепловой мощности источников тепловой энергии и формированию новых зон их действия. Балансы тепловой мощности и перспективной нагрузки с определением резервов (дефицитов) были составлены, как для источников тепловой энергии, на которых происходит изменение перспективной тепловой нагрузки, так и для прочих источников тепла, на которых тепловая нагрузка неизменна.

Сведения о тепловых нагрузках потребителей тепловой энергии источников тепловой энергии представлены в материалах Главы 1 Части 5 Обосновывающих материалов.

Расчетные тепловые нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии установлены на основании анализа показаний приборов учета тепловой энергии, установленных на коллекторах источников. Подробное рассмотрение вопроса определения расчетных тепловых нагрузок представлено в материалах Главы 1 Части 5 Обосновывающих материалов.

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности представлены в материалах Главы 1 Части 6 Обосновывающих материалов.

Перспективная тепловая нагрузка в каждой из зон действия источников тепловой энергии представлена в материалах Главы 2 Обосновывающих материалов.

## Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения не произошло.

## Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии установлены на основании величины расчетной тепловой нагрузки и представлены в таблице 18.

Таблица 18

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

| N п/п | Адрес или наименование источника тепловой энергии, теплоснабжающая организация | Показатель | Значение по этапам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 - 2027 |
| 1 | Котельная №1 ул. Промышленная, д. №5 ООО «Тепловодоканал» | Установленная тепловая мощность котлов, Гкал/час | 63,612 | 63,612 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность котлов (по результатам режимно-наладочных испытаний), Гкал/час | 57,765 | 57,765 |
|  |  | Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | 1,733 | 1,733 |
|  |  | Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды, % | 3 | 3 |
|  |  | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/час | 56,032 | 56,032 |
|  |  | Нагрузка от ГПЭС | 5,166 | 5,166 |
|  |  | Отпуск с коллекторов, Гкал/час | 31,061 | 31,382 |
|  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 2,315 | 2,332 |
|  |  | Суммарная договорная присоединенная нагрузка, Гкал/час, в том числе: | 28,746 | 29,05 |
|  |  | отопление и вентиляция | 23,263 | 23,432 |
|  |  | ГВС | 5,483 | 5,618 |
|  |  | пар | 0 | 0 |
|  |  | Резерв(+), дефицит(-) тепловой мощности котельной, Гкал/час | 24,971 | 24,65 |
|  |  | Резерв(+), дефицит(-) тепловой мощности котельной с учетом покупной тепловой энергией от ГПЭС, Гкал/час | 30,137 | 29,816 |
| 2 | Котельная №2 ул. 50 лет Победы, д.№15 ООО «Тепловодоканал» | Установленная тепловая мощность котлов, Гкал/час | 20,634 | 20,634 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность котлов (по результатам режимно-наладочных испытаний), Гкал/час | 19,469 | 19,469 |
|  |  | Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | 0,48 | 0,48 |
|  |  | Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды, % | 2,468 | 2,468 |
|  |  | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/час | 18,989 | 18,989 |
|  |  | Отпуск с коллекторов, Гкал/час | 11,576 | 14,521 |
|  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,32 | 0,379 |
|  |  | Суммарная договорная присоединенная нагрузка, Гкал/час, в том числе: | 11,256 | 14,143 |
|  |  | отопление и вентиляция | 7,93 | 9,287 |
|  |  | ГВС | 3,325 | 4,855 |
|  |  | Резерв(+), дефицит(-) тепловой мощности, Гкал/час | 7,413 | 4,467 |
| 3 | ГПЭС по адресу ул. Промышленная, д.№5 (территория котельной №1) ООО "Каскад-Энергосбыт" | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 5,176 | 5,176 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 5,176 | 5,176 |
|  |  | Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | 0 | 0 |
|  |  | Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды, % | 0 | 0 |
|  |  | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/час | 5,176 | 5,176 |
|  |  | Отпуск с коллекторов, Гкал/час | 5,176 | 5,176 |
|  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,01 | 0,01 |
|  |  | Суммарная договорная присоединенная нагрузка, Гкал/час, в том числе: | 5,166 | 5,166 |
|  |  | отопление и вентиляция | 1,166 | 1,166 |
|  |  | ГВС | 4 | 4 |
|  |  | Резерв(+), дефицит(-) тепловой мощности, Гкал/час | 0 | 0 |

Соотношение тепловой мощности, тепловой нагрузки и резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности в зоне действия котельной №1 представлено на рисунке 13.

Рисунок 13 - Соотношение тепловой мощности, тепловой нагрузки и резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности в зоне действия котельной №1

Соотношение тепловой мощности, тепловой нагрузки и резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности в зоне действия котельной №2 представлено на рисунке 14.

Рисунок 14 - Соотношение тепловой мощности, тепловой нагрузки и резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности в зоне действия котельной №2

Существующая система теплоснабжения ГПЭС предполагает использование 100%-ной тепловой нагрузки на котельной №1 как в ретроспективном, так и в перспективном периодах.

## Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода

С целью определения возможности обеспечения тепловой энергией существующих потребителей (обеспечения возможности передачи требуемого объема теплоносителя) при подключении к тепловым сетям перспективных потребителей в электронной модели систем теплоснабжения были проведены серии гидравлических расчетов.

Задачей гидравлического расчета является:

- определение зоны с недостаточными располагаемыми напорами у потребителей.

- определить перераспределение расходов и давления в сети и установить пределы допустимого изменения нагрузки, обеспечивающие безаварийную эксплуатацию системы.

- определение диаметров трубопроводов участков тепловых сетей, на которых изменился расход теплоносителя.

По результатам гидравлического расчета были уточнены гидравлический режимы систем теплоснабжения, соответствие сетевых и подпиточных насосов, авторегуляторов, дроссельных устройств, оборудования источника тепловой энергии и тепловых пунктов.

Анализ результатов гидравлического расчета показал, что на прогнозный период у тепловых сетей сохранится резерв по пропускной способности, позволяющий обеспечить тепловой энергией новых потребителей в полном объеме.

## Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

По результатам анализа перспективных балансов существующей тепловой мощности, с учетом присоединения новых потребителей выявлено, что прогнозный дефицит тепловой мощности источника тепловой энергии по договорной нагрузке существует на котельной №2 ООО «Тепловодоканал».

Существующая система теплоснабжения котельной №1 имеет резерв по располагаемой тепловой мощности, позволяющей подключить перспективную тепловую нагрузку.

При подключении перспективных потребителей к тепловым сетям не требуется увеличение пропускной способности трубопроводов существующих тепловых сетей.

В зонах перспективного развития территории поселка Воротынск с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной существующими источниками тепловой энергии, должно предусматриваться теплоснабжение от индивидуального источника теплоснабжения (встроенно-пристроенной котельной, крышной котельной или от квартирных теплогенераторов).

# Глава 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В мастер-плане содержится описание основных направлений для разработки предложений по строительству, реконструкции, модернизации и техническому перевооружению источников тепловой энергии и предложений по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей.

Мастер-план развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (далее «Мастер-план») должен выполняться в соответствии требованиям Постановления Правительства РФ от 16.03.2019 г. №276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и «Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения», утвержденных совместным приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 05.03.2019 г. № 212.

## Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения поселения за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения

Данная глава разработана впервые. В базовой версии Схемы теплоснабжения она отсутствует.

## Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания и обоснования отбора нескольких вариантов ее реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант.

При выполнении актуализации схемы теплоснабжения поселка Воротынск прогноз перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения скорректирован с учетом следующих основных положений:

- учтены фактические темпы ввода строительных фондов на территории поселка;

- учтены сведения о планируемых для размещения объектов жилых зон согласно реестру заявок (представлены в Главе 2 Обосновывающих материалов).

Каждый вариант должен обеспечивать покрытие всего перспективного спроса на тепловую

мощность. Критерием этого обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях.

В основу вариантов перспективного развития системы теплоснабжения положены основные принципы, являющиеся обязательными для каждого из рассматриваемых вариантов:

- обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека;

- согласованность с планами и программами развития поселка Воротынск.

В «Мастер-плане» должны быть сформированы актуализированные сценарии развития системы теплоснабжения поселка Воротынск.

Основным и единственным сценарием развития системы теплоснабжения поселка Воротынск является организация теплоснабжения перспективной застройки.

Принятый вариант развития схемы теплоснабжения на период до 2027 года сформирован на

основе прогноза изменения тепловой нагрузки в поселке Воротынск, приведенный в главе 2, является наиболее выгодным, как с точки зрения энергетической эффективности, так и с точки зрения целесообразности вложения денежных средств.

Суммарный ожидаемый прирост тепловой нагрузки по поселку Воротынск в расчетный срок схемы централизованного теплоснабжения до 2027 года составляет 3,191 Гкал/ч.

В основу подготовки и дальнейшей работы с «Мастер-планом» заложена следующая методология, определяющая подход и последовательность работ:

внесены (подключены) перспективные тепловые нагрузки в разработанную и откалиброванную электронную модель существующей системы теплоснабжения поселка Воротынск. Перспективные нагрузки определялись на основании расчетов по определению перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения до 2027 года, изложенные в Главе 2 Обосновывающих материалов;

- рассчитаны расходы сетевой воды в системе теплоснабжения и необходимая суммарная мощность источников тепловой энергии поселка Воротынск при максимальных расчетных тепловых нагрузках потребителей. Аналогично, были проведены расчеты тепло-гидравлических режимов системы теплоснабжения с учетом внесенных перспективных нагрузок потребителей. По результатам тепло-гидравлических расчетов определялись границы перспективных зон действия источников и разрабатывались мероприятия по совершенствованию системы теплоснабжения;

- разработаны варианты по использованию существующих резервов тепловых мощностей для покрытия перспективной нагрузки. По результатам оптимизации загрузки существующих мощностей проводилось уточнение зон действия источников тепловой энергии;

- выбраны оптимальные варианты развития системы теплоснабжения, по которым формировались балансы тепловой мощности источников и подключенных к ним тепловых нагрузок. Уточнялись результаты гидравлических расчетов.

Имеется адресная привязка каждого строящегося объекта, прокладка теплопровода от точки врезки в существующие сети до границы участка (кадастрового квартала), на котором запланировано строительство объекта.

Следовательно, существует единственный вариант развития системы теплоснабжения источника тепловой энергии за счет присоединения потребителей к тепловым сетям в существующей зоне действия источника тепловой энергии.

## Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения не проводилось.

## Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

При разработке схемы теплоснабжения было принято во внимание наличие достаточного

резерва тепловой мощности котельных, удовлетворительное состояние оборудования.

Предлагается сохранение существующей системы теплоснабжения с подключением перспективных потребителей тепла к существующим источникам тепла в зоне действия, которых они находятся. Здесь уместно отметить, что на котельных, имеющих достаточный резерв тепловой мощности для подключения перспективных нагрузок, не предполагается проведение технического перевооружения.

Для подключения перспективных тепловых нагрузок строительство новых котельных нецелесообразно.

Следует отметить, что практически невозможно, спрогнозировать темпы застройки микрорайонов и соответственно темпы роста тепловой нагрузки, а также и время выхода на прогнозируемую величину отпуска тепла. Кроме того, при возможном изменении планов застройки для теплоснабжения потребителей с небольшим теплопотреблением, удаленных от источников централизованного теплоснабжения, целесообразно рассматривать и вариант использования автономных источников тепла (отдельно стоящие и пристроенные газовые котельные малой мощности). Поэтому сроки и объемы реконструкции котельных следует уточнять при последующих актуализациях схемы теплоснабжения.

# Глава 6 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

## Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Расчет нормативных тепловых потерь теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов для всех участков тепловых сетей проведен с использованием   Программного комплекса "Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии""РаТеН-325", разработанного ООО «Научно-технический центр «КомпАС»» совместно с ЗАО «Роскоммунэнерго». Программа реализует методику и расчетные соотношения «Инструкции по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго России от «30» декабря 2008 г. № 325.

Расчет выполнен в 2018 году. Результаты расчета согласованы Министерством строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.

Расчет выполнен с разбивкой по годам, начиная с 2019 года на период, определяемый схемой теплоснабжения, с учетом перспективных планов строительства (реконструкции) тепловых сетей и планируемого присоединения к ним систем теплоснабжения потребителей.

Результаты расчета представлены в таблице 19.

Таблица 19

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

| Наименование, адрес источника тепловой энергии. Теплоснабжающая организация | Нормативные потери теплоносителя;в тепловых сетях, м3/год |
| --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| Котельная №1, ул. Промышленная, д. №5. ООО «Тепловодоканал» | 16816,72 | 16806,65 | 16454,26 | 16153,31 | 16269,32 |
| Котельная №2, ул. 50 лет Победы, д. №15. ООО «Тепловодоканал» | 1534,05 | 1534,05 | 1534,05 | 1534,05 | 1927,13 |
| ЦТП №2, ул.Шестакова, д. №15. ООО «Тепловодоканал» | 602,32 | 602,32 | 602,32 | 602,32 | 602,32 |
| ГПЭС, ул. Промышленная, д. №5 (территория котельной №1). ООО «Каскад-Энергосбыт» | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 |

## Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

В поселке Воротынск не применяется открытая система теплоснабжения.

## Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Сведения о наличии баков-аккумуляторов на источниках тепловой энергии поселка Воротынск представлены в таблице 20.

Таблица 20

Сведения о наличии баков-аккумуляторов

| N п/п | Адрес или наименование источника тепловой энергии | Теплоснабжающая организация | Сведения о наличии баков-аккумуляторов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 ул. Промышленная, д. №5 | ООО «Тепловодоканал» | 1 бак-аккумулятор емкостью 700 м3. |
| 2 | Котельная №2 ул. 50 лет Победы, д. №15 | ООО «Тепловодоканал» | Отсутствуют |
| 3 | ГПЭС по адресу ул. Промышленная, д. №5 (территория котельной №1) | ООО «Каскад-Энергосбыт» | Отсутствуют |

## Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Нормативный часовой расход подпиточной воды тепловых сетей для закрытой системы теплоснабжения принят равной 0,25% в 1 час от объема воды в трубопроводах тепловых сетей и непосредственно присоединенных к ним местных систем отопления.

Часовой расход подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов в зоне действия источников тепловой энергии представлен в таблице 21.

Таблица 21

Часовой расход подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов

| N п/п | Адрес или наименование источника тепловой энергии, теплоснабжающая организация | Показатель | 2022 год | 2023-2027 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 ул. Промышленная, д. №5 ООО «Тепловодоканал» | Нормативный часовой расход подпиточной воды, м3/час | 3,556 | 3,581 |
|  |  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, м3/час | 0,50 | 0,5 |
|  |  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме), м3/час | 28,4 | 28,6 |
| 2 | Котельная №2 ул. 50 лет Победы, д. №15 ООО «Тепловодоканал» | Нормативный часовой расход подпиточной воды, м3/час | 0,35 | 0,43 |
|  |  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, м3/час | 0,024 | 0,024 |
|  |  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме), м3/час | 2,75 | 3,46 |
| 3 | ЦТП №2 ул. Шестакова, д. №15 ООО «Тепловодоканал» | Нормативный часовой расход подпиточной воды, м3/час | 0,036 | 0,036 |
|  |  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, м3/час | 0,01 | 0,012 |
|  |  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме), м3/час | 0,284 | 0,284 |
| 4 | ГПЭС по адресу ул. Промышленная, д.№5 (территория котельной №1) ООО «Каскад-Энергосбыт» | Нормативный часовой расход подпиточной воды, м3/час | 0,024 | 0,024 |
|  |  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, м3/час | 0 | 0 |
|  |  | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме), м3/час | 0,193 | 0,193 |

Данные таблицы 21 показывают, что значения фактической подпитки теплосети не превышают норматив.

Плановые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя на 2023-2027 годы разработаны в соответствии с требованиями Инструкции по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России от «30» декабря 2008 г. № 325, с учетом подключения к существующим тепловым сетям перспективных потребителей.

Фактические годовые потери теплоносителя в тепловых сетях на 2023-2027 годы приняты по фактическим за последний отчетный период (2022 год), которые значительно ниже нормативных потерь теплоносителя во всех зонах действия источников тепловой энергии.

Плановые и фактические потери теплоносителя в тепловых сетях в зоне действия источников тепловой энергии представлен в таблице 22.

Таблица 22

Плановые и фактические потери теплоносителя в тепловых сетях в зоне действия источников тепловой энергии

| Адрес и наименование источника тепловой энергии | Нормативные и фактические (по данным подпитки тепловой сети) потери теплоносителя в тепловых сетях, м3/год |
| --- | --- |
|  | 2022 | 2023-2027 |
|  | План | Факт | План | Факт |
| Котельная №1 ул. Промышленная, д.№5 | 16153,31 | 4057 | 16269,32 | 4057 |
| Котельная №2 ул. 50 лет Победы, д.№15 | 1534,0 | 207,07 | 1927,128 | 207,07 |
| ЦТП №2 ул. Шестакова, д.15 | 602,3 | 106,78 | 602,32 | 106,78 |
| ГПЭС по адресу ул. Промышленная, д.№5 (территория котельной №1) | 211,5 | 0 | 211,478 | 0 |

## Обоснование балансов производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям

Перспективные балансы производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, содержат обоснование балансов производительности ВПУ в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям.

Увеличение объемов тепловых сетей и соответственно потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям связано со строительством новых тепловых сетей для подключения перспективной жилой застройки.

Баланс производительности водоподготовительной установки котельной №1 ООО "Тепловодоканал" в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлен в таблице 23.

Таблица 23

Баланс производительности водоподготовительной установки котельной №1 ООО "Тепловодоканал" в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

| Параметр | Единицы измерения | 2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 |
| Срок службы | лет | 5 | 6-11 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 |
| Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 700 | 700 |
| Объем подпитки тепловых сетей | т/ч | 3,556 | 3,581 |
| Объем аварийной подпитки тепловых сетей | т/ч | 28,4 | 28,6 |
| Объем заполнения системы теплоснабжения | т/ч | 8,46 | 8,52 |
| Фактическая подпитка | т/ч | 0,50 | 0,5 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 6,4 | 6,4 |
| Доля резерва | % | 64,4 | 64,2 |

Баланс производительности водоподготовительной установки котельной №2 ООО "Тепловодоканал" в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлен в таблице 24.

Таблица 24

Баланс производительности водоподготовительной установки котельной №2 ООО "Тепловодоканал" в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

| Параметр | Единицы измерения | 2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 4,8 | 4,8 |
| Срок службы | лет | 27 | 28-32 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - |
| Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | - | - |
| Объем подпитки тепловых сетей | т/ч | 0,35 | 0,43 |
| Объем аварийной подпитки тепловых сетей | т/ч | 2,75 | 3,46 |
| Объем заполнения системы теплоснабжения | т/ч | 1,15 | 1,44 |
| Фактическая подпитка | т/ч | 0,024 | 0,024 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,0 | 1,3 |
| Доля резерва | % | 42,6 | 27,9 |

Баланс производительности водоподготовительной установки ЦТП №2 котельной №2 ООО "Тепловодоканал" в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлен в таблице 25.

Таблица 25

Баланс производительности водоподготовительной установки ЦТП №2 котельной №2 ООО "Тепловодоканал" в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

| Параметр | Единицы измерения | 2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5 | 5 |
| Срок службы | лет | 4 | 5 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - |
| Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | - | - |
| Объем подпитки тепловых сетей | т/ч | 0,036 | 0,036 |
| Объем аварийной подпитки тепловых сетей | т/ч | 0,284 | 0,284 |
| Объем заполнения системы теплоснабжения | т/ч | 0,118 | 0,118 |
| Фактическая подпитка | т/ч | 0,01 | 0,012 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4,7 | 4,7 |
| Доля резерва | % | 94,3 | 94,3 |

На основании анализа балансов производительности существующих ВПУ котельных поселка Воротынск можно сделать вывод об отсутствии дефицитов производительности установок водоподготовки подпитки теплосети. при перспективном потреблении теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

# Глава 7 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

## Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Согласно статье 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение

(технологическое присоединение) теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом и правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 318-ФЗ)

Подключение (технологическое присоединение) осуществляется на основании договора на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения (далее также - договор на подключение (технологическое присоединение)), который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения лицам и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению (технологическому присоединению) и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 318-ФЗ)

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения (технологического присоединения) на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение (технологическое присоединение) не допускается. Нормативные сроки его подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 318-ФЗ)

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе. С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Схема теплоснабжения поселка Воротынск на расчётный период 2015 – 2027 гг. предусматривает централизованное теплоснабжение от существующих на территории поселка Воротынск источников тепловой энергии, представленных в таблице 26.

Таблица 26

Источники тепловой энергии поселка Воротынск

| № п/п | Источник тепловой энергии | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | Поселок Воротынск, Калужская область, ул. Промышленная, д.№5 |
| 2 | Котельная №2 | Поселок Воротынск, Калужская область, ул. 50 лет Победы, д.№15 |
| 3 | Газопоршневая электрическая станция (ГПЭС) | Поселок Воротынск, Калужская область, ул. Промышленная д.5 |

Организация индивидуального теплоснабжения и поквартирного отопления в зоне

действия котельной №1 и котельной №2 нецелесообразна в связи с устойчивой работой котельных, и значительным резервом тепловой мощности котельных на период до 2027 года, достаточной для надежного теплоснабжения потребителей.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия резерва пропускной способности тепловых сетей в соответствующей точке подключения, потенциальному потребителю предлагается выбрать один из вариантов подключения:

- подключение за плату, установленную в индивидуальном порядке;

- подключение после реализации необходимых мероприятий в рамках инвестиционной программы ТСО, предварительно внесенных в Схему теплоснабжения.

При отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены Правилами, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам. В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

- использования тепловой энергии в технологических целях.

## Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период)

В поселке Воротынск отсутствуют генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

## Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Схема теплоснабжения поселка Воротынск на расчётный период до 2027 года не предусматривает строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок.

## Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Схема теплоснабжения поселка Воротынск на расчётный период до 2027 года не предусматривает реконструкции действующего источника тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии газопоршневой станции (ГПЭС) для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок в связи с тем, что котельная №1 имеет запас установленной мощности.

## Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Схема теплоснабжения поселка Воротынск на расчётный период до 2027 года не предусматривает реконструкцию котельных в источники с комбинированной электрической и тепловой энергией на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

## Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных поселка Воротынск с увеличением зоны её действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

В Схеме теплоснабжения поселка Воротынск на расчётный период до 2027 года не предусмотрено увеличение зоны действия котельных поселка Воротынск путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.

## Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных поселка Воротынск по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Максимальная тепловая нагрузка источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии газопоршневой станции (ГПЭС) составляет 5,176 Гкал/час, что составляет 18% от подключенной тепловой нагрузки котельной равной 28,746 Гкал/час.

Существующая котельная №1 включена в последовательно с ГПЭС, покрывая остаточную тепловую нагрузку.

Мероприятия по выводу из эксплуатации котельных и переводу их в пиковый режим в существующих и расширяемых зонах действия источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии целесообразны в случае наличия перспективных резервов тепловой мощности ГПЭС.

Перевод котельной №1 в пиковый режим в зоне действия ГПЭС нецелесообразен.

Схема теплоснабжения поселка Воротынск на расчётный период до 2027 года не предусматривает перевода котельной №2 в пиковый режим работы по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии ввиду их отсутствия в системе теплоснабжения котельной.

## Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Схема теплоснабжения поселка Воротынск на расчётный период до 2027 года не предусматривает расширения зоны действия действующего источника тепловой энергии газопоршневой станции (ГПЭС) с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

## Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных поселка Воротынск при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

В актуализированной схеме поселка Воротынск на расчётный период до 2027 года теплоснабжения отсутствуют предложения по реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.

Увеличение зоны действия котельных путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не позволит добиться положительного эффекта по причине:

- высоких капитальных затрат на реконструкцию оборудования (разные температурные графики, гидравлические режимы, недостаточный резерв на котельных);

- капитальных затрат на тепловые сети, для осуществления возможности увеличения зон (строительство и перекладка участков с увеличением диаметров).

## Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Индивидуальное теплоснабжение применяется в зонах с индивидуальным жилищным фондом или в зонах малоэтажной застройки. При низкой плотности тепловой нагрузки более эффективно использование индивидуальных источников тепловой энергии. Такая организация позволяет потребителям в зонах малоэтажной застройки получать более эффективное, качественное и надежное теплоснабжение.

Теплоснабжение всей перспективной индивидуальной постройки поселка Воротынск, планируется осуществлять децентрализовано, т.е., применяя индивидуальные источники тепловой энергии.

## Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа

В Схеме теплоснабжения поселка Воротынск на расчётный период до 2027 года не предусматривается переключения существующих потребителей жилищно-коммунального сектора на обслуживание от промышленных (ведомственных) котельных и переключение потребителей промышленного сектора, теплоснабжаемых от собственных энергоисточников, ввиду их отсутствия на территории поселка Воротынск.

## Обоснование перспективных балансов тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

На основании фактических данных по балансам тепловых мощностей и нагрузкам за базовый 2022 год и с учетом спрогнозированного объема потребления тепловой энергии на перспективу до 2027 года сформированы балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источников тепловой энергии до 2027 года (Глава 4 Обосновывающих материалов).

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки рассчитаны следующим образом:

● определяются существующие и перспективные нагрузки на систему централизованного

теплоснабжения;

● анализируются расчетные значения мощности котельных, объемы потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды, потери в тепловых сетях.

Все балансы тепловой мощности составляются в соответствии с договорными нагрузками в системе теплоснабжения.

По результатам анализа определяется процент резерва ("+") / дефицит ("-") мощности нетто источников тепловой энергии.

Перспективная присоединенная тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения рассчитывались на основании предоставленной информации о приростах площадей строительных фондов в зонах действия источников тепловой энергии, с учетом величины подключаемых тепловых нагрузок отдельных объектов по выданным техническим условиям на подключение к системам теплоснабжения.

Изменения величины полезного отпуска, отпуска в сеть, потерь и прочих балансовых показателей в части тепловой энергии на каждом источнике тепловой энергии за счет присоединения перспективной тепловой нагрузки не привели к изменению установленной мощности источников.

Распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии поселка Воротынск не производится.

## Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии в поселке Воротынск отсутствуют.

К возобновляемым источникам энергии (далее – ВИЭ) относятся гидро-, солнечная, ветровая, геотермальная, гидравлическая энергия, энергия морских течений, волн, приливов, температурного градиента морской воды, разности температур между воздушной массой и океаном, тепла Земли, биомассы животного, растительного и бытового происхождения.

Исходя из географического положения и климатических условий, в которых расположена

территория поселка Воротынск, отсутствует возможность использования видов энергии, относимых к ВИЭ. При наличии в качестве основного топлива для источников тепла природного газа использование иных видов топлива, относящихся к ВИЭ, будет экономически не эффективно и технически сложно осуществимым, приведет к удорожанию выработки тепловой энергии.

Исходя из этого, при актуализации схемы теплоснабжения использование возобновляемых источников энергии для реконструкции, действующих и вводе новых источников теплоснабжения признано нецелесообразным и на период 2023-2027 гг. использование возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива - не предполагается.

## Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения

На территории промышленной зоны предусматривается сохранение теплопотребления на существующем уровне, перепрофилирование не предусмотрено.

Строительство в производственной зоне новых источников тепловой энергии для обеспечения промышленных потребителей не предусмотрено.

## Расчет радиусов эффективного теплоснабжения  в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе

Одним из методов определения сбалансированности тепловой мощности источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения является определение эффективного радиуса теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Иными словами, эффективный радиус теплоснабжения определяет условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно по причинам роста совокупных расходов в указанной системе. Учет данного показателя позволит избежать высоких потерь в сетях, улучшит качество теплоснабжения и положительно скажется на снижении расходов.

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения целесообразно выполнять для существующих источников тепловой энергии, имеющих резерв тепловой мощности, подлежащих реконструкции в связи с подключение новых теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения по Приложению N 40 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения.

В случаях же, когда на существующей источнике тепловой энергии не планируется увеличение количества потребителей с прокладкой новых тепловых сетей, расчёт радиуса эффективного теплоснабжения не актуален.

На момент актуализации схемы на источниках тепловой энергии ООО «Тепловодоканал» планируется прирост тепловой нагрузки, изменение зоны действия источников.

Мероприятий по их техническому перевооружению источников тепловой энергии не предусматривается.

Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, должна рассчитываться как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, должна вычисляться по формуле:

где:

- необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на 2022-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

Qi - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в 2022-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал;

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения должна рассчитываться по формуле:

где:

- необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на 2022-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на 2022-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:

Результат расчета стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, представлен в таблице 27.

Таблица 27

Результат расчета стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения

| Наименование показателя | Котельная №1 | Котельная №2 |
| --- | --- | --- |
| Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения | 1293,533 | 1004,569 |
| Необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на 2022-й расчетный период регулирования, тыс. руб.; | 115586,13 | 33755,97 |
| Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в 2022-ом расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал; | 89,357 | 33,602 |
| Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения | 152,785 | 139,914 |
| Необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на 2022-й расчетный период регулирования, тыс. руб.; | 11597,27 | 4358,63 |
| Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на 2022-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал. | 75,906 | 31,152 |
| Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения | 1446,318 | 1144,483 |

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:

- дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на 2023 – 2027-й расчетный период регулирования, которая должна определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на 2023 – 2027-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

- дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на 2023 – 2027-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на 2023 – 2027-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Результат расчета стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения, представлен в таблице 28.

Таблица 28

Результат расчета стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения

| Наименование показателя | Котельная №1 | Котельная №2 |
| --- | --- | --- |
| Дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, которая должна определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.; | 154,53 | 1310,11 |
| Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал. | 1,011 | 9,364 |
| Дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.; | 139,77 | 1247,04 |
| Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал. | 0,915 | 8,913 |
| Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения при подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя | 1433,55 | 956,0 |

По результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения, меньше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, следовательно присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя - целесообразно.

## Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение источников тепловой энергии

С момента предыдущей актуализации Схемы теплоснабжения предложений по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии не зафиксировано.

# Глава 8 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

## Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) Схемой теплоснабжения не предлагаются в связи с отсутствием зон с дефицитом тепловой мощности.

## Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения не предусмотрены, ввиду отсутствия планов по подключению новых объектов к системе централизованного теплоснабжения.

## Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Мероприятий по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения не предусмотрено.

## Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Перевод котельных в пиковый режим работы возможен при совместной работе с когенерационными установками.

В поселке Воротынске имеется один источник тепловой энергии ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт», функционирующий в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Схемой теплоснабжения поселка Воротынск на расчётный период до 2027 года для источников тепла строительство или реконструкция тепловых сетей за счет перевода котельных в пиковый режим работы или их ликвидации в схеме теплоснабжения – не предусмотрено.

## Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Повышение надежности в области транспортировки тепловой энергии неразрывно связано с резервированием (кольцеванием) магистральных участков теплосетей, а также наличие перемычек (резервных связей) с другими (неосновными) источниками теплоснабжения системы, то есть возможность аварийной схемы обеспечения от другого источника теплоисточника.

В рамках схемы теплоснабжения поселка Воротынск, специальные мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения не предусмотрены.

## Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

В рамках схемы теплоснабжения поселка Воротынск, специальные мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не предусмотрены в связи с тем, что существующие тепловые сети от источника тепловой энергии до точки подключения перспективной нагрузки способны обеспечить перспективный расход теплоносителя.

## Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Основная доля тепловых сетей поселка Воротынск вводилась в эксплуатацию совместно с источниками тепла, к которым они присоединены:

- тепловые сети котельной №1 ООО «Тепловодоканал» с 1981 года,

- тепловые сети котельной №2 ООО «Тепловодоканал» с 1995 года,

- тепловые сети ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт» с 2013 года.

Основываясь на данных, можно сделать вывод, что тепловые сети поселка Воротынск в основном прокладываемые в период до 1981-1995-х годов, уже исчерпали эксплуатационный ресурс, что обуславливает высокую степень износа этих тепловых сетей. Износ подтверждается как бухгалтерскими документами, так и по результатам ежегодной опрессовки тепловых сетей.

Впоследствии производилась частичная перекладка и реконструкция аварийных участков, прокладывались трубопроводы для подключения новых потребителей.

Процент новых тепловых сетей котельной №1 ООО «Тепловодоканал», введенных в эксплуатацию в период от 2016 по 2021 года, составляет 21%.

Процент новых тепловых сетей котельной №2 ООО «Тепловодоканал», введенных в эксплуатацию в период от 2014 по 2021 года, составляет 89%.

Замена тепловых сетей ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт» за период с 2013 по 2022 годы не проводилась.

Тепловые сети проложены надземным, подземным в непроходных каналах и бесканальным в траншее на песчаном основании способом. Преобладающим способом прокладки тепловых сетей является подземный способ. Вид тепловой изоляции, как правило, подвесная изоляция, материал основного слоя – минеральная вата. Новые тепловые сети прокладываются из трубы в ППУ изоляции.

С целью поддержания безаварийной работы тепловых сетей в отопительном периоде, в качестве первоочередных мероприятий предлагается плановая замена участков действующих сетей по результатам ежегодных гидравлических испытаний на прочность и плотность, проводимых после окончания отопительного сезона.

Также замене подлежат тепловые сети, при плановой шурфовке на которых выявлено утонение стенки на 20% и более от проектного (первоначального) значения, согласно п. 6.2.37 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Перечень тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, котельных предприятия ООО «Тепловодоканал» представлен в таблице 29.

Таблица 29

Перечень тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, котельных предприятия ООО «Тепловодоканал»

| № п/п | Адрес участка | Номер ТК | Протяженность участка, м | Длина труб (однотрубное исчисление), м | Организация, выполняющая работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | ГВС |  |
| 1 | пер. Первомайский | ЦТП №1 - ТК 23 | 68 | 136 | 136 | ГП Посёлок Воротынск |
| 2 | ул. Сиреневый бульвар | ТК27 - ТК28 | 131,5 | 263 | 263 | ГП Посёлок Воротынск |
| 3 | ул. Сиреневый бульвар | ТК28 - ТК29 | 83 | 166 | 166 | ГП Посёлок Воротынск |
| 4 | ул. Школьная | ТК 11 - ТК 15 | 81 | 162 | 162 | ГП Посёлок Воротынск |
| 5 | ул. Школьная | ТК 6 - ТК 7 | 87 | 174 | 174 | ГП Посёлок Воротынск |
| 6 | ул. Советская | ТК54 - ТК55 | 42 | 84 | 84 | ГП Посёлок Воротынск |
| 7 | ул. Советская | ТК51 - ТК52 | 41 | 82 | 82 | ГП Посёлок Воротынск |
|  | Итого сетей |  | 533,5 | 1067 | 1067 |  |

## Строительство и реконструкция насосных станций

В системе теплоснабжения существующих источников тепла поселка Воротынск не установлены насосные станции.

## Реконструкция тепловых сетей с восстановлением циркуляции горячего водоснабжения для многоквартирных домов

С момента предыдущей актуализации Схемы теплоснабжения предложений по реконструкции тепловых сетей с восстановлением циркуляции горячего водоснабжения для многоквартирных домов не зафиксировано.

## Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

С момента предыдущей актуализации Схемы теплоснабжения предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них не зафиксировано.

# Глава9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения

# (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

В поселке Воротынск предусмотрена закрытая схема теплоснабжения на нужды ГВС.

Приготовление теплоносителя на нужды горячего водоснабжения потребителей осуществляется в теплообменниках источников тепловой энергии. Предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения – не требуется.

# Глава 10 Перспективные топливные балансы

## Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа

На период до 2027 года планируется перспективное развитие потребителей тепловой энергии по существующим источникам тепловой энергии ООО "Тепловодоканал" поселка Воротынск.

Перспективные топливные балансы определялись на основе перспективных тепловых балансов, в которых учитывались изменения (относительно нагрузок базового периода) нагрузок потребителей, потерь в тепловых сетях и собственных нужд котельной.

Перспективные максимальные часовые расходы основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии ООО "Тепловодоканал" на территории поселка Воротынск представлены в таблице 30.

Таблица 30

Перспективные максимальные часовые расходы основного вида топлива источников тепловой энергии ООО "Тепловодоканал"

| Наименование | Показатели по этапам |
| --- | --- |
|  | 2023-2027 |
| Котельная №1 ул. Промышленная, д.№5 ООО "Тепловодоканал" |  |
| Отпуск с коллекторов, Гкал/час | 31,382 |
| Удельный расход газа на отпуск, кг у.т./Гкал | 164,7 |
| Условное топливо, т у.т./час | 5,668 |
| Объёмная теплота сгорания газа, ккал/м3 | 8200 |
| Коэффициент калорийности | 1,171 |
| Максимальный часовой расход основного вида топлива для зимнего периода (-25°С), тыс.м3/час | 4,839 |
| Максимальный часовой расход основного вида топлива для летнего периода, тыс.м3/час | 1,021 |
| Максимальный часовой расход основного вида топлива для переходного периода (+8°С), тыс.м3/час | 1,125 |
| Объёмная теплота сгорания мазута, ккал/кг | - |
| Коэффициент калорийности | - |
| Удельный расход мазута на отпуск, кг у.т./Гкал | - |
| Резервное топливо мазут, тыс.т/час | - |
| Резервное топливо дизельное топливо, т | 3,56 |
| Объёмная теплота сгорания дизельное топлив, ккал/кг | 10180 |
| Котельная №2 ул. 50 лет Победы, д.№15 ООО "Тепловодоканал" |  |
| Отпуск с коллекторов, Гкал/час | 14,521 |
| Удельный расход газа на отпуск, кг у.т./Гкал | 162,5 |
| Условное топливо, т у.т./час | 3,541 |
| Объёмная теплота сгорания газа, ккал/м3 | 8200 |
| Коэффициент калорийности | 1,171 |
| Максимальный часовой расход основного вида топлива для зимнего периода (-25°С), тыс.м3/час | 3,023 |
| Максимальный часовой расход основного вида топлива для летнего периода, тыс.м3/час | 0,676 |
| Максимальный часовой расход основного вида топлива для переходного периода (+8°С), тыс.м3/час | 0,703 |
| Резервное топливо | - |

Перспективные максимальные часовые расходы основного вида топлива источника тепловой энергии ГПЭС ООО "Каскад-Энергосбыт", необходимые для обеспечения нормативного функционирования, не определялись отдельно для зимнего, летнего и переходного периодов.

Перспективные максимальные часовые расходы основного вида топлива источника тепловой энергии ГПЭС ООО "Каскад-Энергосбыт" представлены в таблице 31.

Таблица 31

Перспективные максимальные часовые расходы основного вида топлива

ГПЭС ООО "Каскад-Энергосбыт"

| Наименование | Показатели по этапам |
| --- | --- |
|  | 2023-2027 |
| Объем вырабатываемой тепловой энергии, МВт | 6,02 |
| Объем вырабатываемой тепловой энергии, Гкал/час | 5,176 |
| Объем вырабатываемой электроэнергии энергии, МВт | 6,22 |
| Объем отпущенной тепловой энергии, Гкал | 5,176 |
| Объем отпущенной электрической энергии, МВт | 6,22 |
| Удельный расход условного топлива на отпущенную электрическую энергию, кг у.т./кВт.ч | 140,31 |
| Расход условного топлива на электрическую энергию, т у.т. | 0,873 |
| Расчетный расход природного газа на электрическую энергию, тыс.м3/час | 0,745 |
| Удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т/ Гкал | 169,970 |
| Расход условного топлива на тепловую энергию, т у.т. | 0,880 |
| Расчетный расход природного газа на тепловую энергию, тыс.м3/час | 0,751 |
| Резервное топливо | - |

Перспективные максимальные годовые расходы основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселка Воротынск представлены в таблице 32.

Таблица 32

Перспективные максимальные годовые расходы основного вида топлива источников тепловой энергии ООО "Тепловодоканал"

| Наименование | Показатели по этапам |
| --- | --- |
|  | 2023 - 2027 |
| Котельная №1 ул. Промышленная, д. №5 ООО "Тепловодоканал" |  |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/час | 72700,604 |
| Удельный расход газа на отпуск, кг у.т./Гкал | 164,7 |
| Условное топливо, т у.т. | 11973,79 |
| Объёмная теплота сгорания газа, ккал/м3 | 8200 |
| Коэффициент калорийности | 1,171 |
| Максимальный часовой расход основного вида топлива для зимнего периода, тыс.м3 | 10221,53 |
| Максимальный часовой расход основного вида топлива для летнего периода, тыс.м3 | 2155,88 |
| Максимальный часовой расход основного вида топлива для переходного периода, тыс.м3 | 2377,099 |
| Объёмная теплота сгорания мазута, ккал/кг | - |
| Коэффициент калорийности | - |
| Удельный расход мазута на отпуск, кг у.т./Гкал | - |
| Резервное топливо мазут, тыс.т | - |
| Объёмная теплота сгорания дизельного топлива, ккал/м3 | 10180 |
| Резервное топливо – дизельное топливо, тыс. т | 0 |
| Котельная №2 ул. 50 лет Победы, д. №15 ООО "Тепловодоканал" |  |
| Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/час | 42966,170 |
| Удельный расход газа на отпуск, кг у.т./Гкал | 158,6 |
| Условное топливо, т у.т. | 6814,43 |
| Объёмная теплота сгорания газа, ккал/м3 | 8200 |
| Коэффициент калорийности | 1,171 |
| Максимальный часовой расход основного вида топлива для зимнего периода, тыс.м3 | 5817,20 |
| Максимальный часовой расход основного вида топлива для летнего периода, тыс.м3 | 1301,57 |
| Максимальный часовой расход основного вида топлива для переходного периода, тыс.м3 | 1352,837 |

Перспективные максимальные годовые расходы основного вида топлива источника тепловой энергии ГПЭС ООО "Каскад-Энергосбыт" представлены в таблице 33.

Таблица 33

Перспективные максимальные годовые расходы основного вида топлива

ГПЭС ООО "Каскад-Энергосбыт"

| Наименование | Единицы измерения | Показатели за, год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2023-2027 |
| Выработка электроэнергии | кВт.ч. | 54487200 |
| Выработка тепловой энергии | МВт | 52735200 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 45344110 |
| Расход газа | тыс. м3 | 13104,96 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 15351,52 |

## Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива

Расчет нормативного запаса топлива производится для котельной №1 ООО «Тепловодоканал», на которой планируется использовать резервное топливо.

Расчет нормативного запаса топлива производился в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденного приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 года № 377, (далее – Порядок).

Нормативы запаса топлива определялись с учетом обеспечения тепловой энергией производственной потребности и сторонних потребителей.

На производственно-отопительной котельной установлено три водогрейных котла КВГМ-20-150 и котёл «Термотехник» ТТ100 «Энтророс».

Для выработки тепловой энергии используется газ.

Исходные данные для расчета.

Норматив запасов топлива на котельных рассчитывается как запас основного и резервного видов топлива (далее - ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (далее - ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее – НЭЗТ), (Пункт 2 Порядка)

В соответствии с п. 10 Порядка для котельных, работающих на газе, норматив неснижаемого запаса топлива (ННЗТ) устанавливается по резервному топливу.

Согласно п. 19 Порядка ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определенных с учетом вида топлива и способа его доставки. Основными исходными данными при расчете нормативного запаса топлива на ООО «Тепловодоканал» были приняты паспортные характеристики оборудования, фактические тепловые нагрузки в 2023 году, при фактической температуре месяца января (- 5,56С)

Расчет нормативного запаса топлива для котельной №1 ООО «Тепловодоканал».

Резервное топливо – дизельное топливо.

Пункт 20 Порядка при доставке жидкого резервного топлива автомобильным транспортом, предписывает иметь ННЗТ в размере 5 (пяти) суточного расхода.

Планируется работа одного водогрейного котла КВГМ-20, с нагрузкой 10,484 Гкал/ч, что составляет от номинальной производительности котла	 КВГМ-20 – 52,42 %.

В виду отсутствия результатов режимных испытаний на резервном топливе, для определения удельного расхода условного топлива, при работе на дизельном топливе воспользуемся утверждёнными Министерством тарифного регулирования нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию.

Норматив расхода топлива на отпуск тепловой энергии, при работе на дизельном топливе составляет для котла КВГМ-20 – 164,9 кг у.т./Гкал.

ННЗТ, равный 5 суточному расходу, определяем по формуле (2.1) вышеупомянутого Порядка:

ННЗТ=Qmax *Нср.m*Т* 10-3 *1/ К (тыс.т),

где: Qmax – среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельной) в самом холодном месяце года, Гкал/сут.;

Нср.m – расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т у. т./Гкал;

К – коэффициент перевода натурального топлива в условное;

Т – длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, сут.

Для расчета размера НЭЗТ принимается плановый среднесуточный расход топлива трех наиболее холодных месяцев отопительного периода и количество суток: по жидкому топливу - 30 суток.

Расчет производится по формуле:

,

где -

- среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельными) в течение трех наиболее холодных месяцев, Гкал/сут.;

- расчетный норматив средневзвешенного удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию по трем наиболее холодным месяцам, т у.т./Гкал;

T - количество суток, сут.

Основные исходные данные и результаты расчета создания норматива запаса топлива котельной №1 ООО «Тепловодоканал» представлены в таблице 34.

Таблица 34

Норматив запасов топлива котельной №1 ООО «Тепловодоканал»

| Показатель | Результат расчета |
| --- | --- |
| Основные исходные данные и результаты расчета создания нормативного неснижаемого запаса топлива (ННЗТ) |  |
| Фактическая выработка тепловой энергии в январе 2022 года составляет, Гкал. | 7800,357 |
| Суточная выработка тепловой энергии, Гкал | 251,624 |
| Часовая выработка тепловой энергии | 10,484 |
| Норматив расхода топлива на выработку тепловой энергии, при работе на дизельном топливе составляет для котла КВГМ-20, кг у.т./Гкал. | 164,9 |
| Нормативная доля расхода теплоэнергии на собственные нужды для котельной | 3 |
| Норматив удельного расхода условного топлива на отпуск 1 Гкал, кг у.т./Гкал | 158,353 |
| Расход топлива, т у.т./сут. | 39,846 |
| Низшая теплота сгорания для дизельного топлива, ккал/кг | 10180 |
| коэффициент перевода натурального топлива в условное | 1,454 |
| Количество суток для запаса | 5 |
| ННЗТ дизельного топлива, т | 137 |
| Основные исходные данные и результаты расчета норматива эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ) |  |
| Фактическая выработка тепловой энергии в январе 2022 года составляет, Гкал | 7800,357 |
| Фактическая выработка тепловой энергии в феврале 2022 года составляет, Гкал | 6021,069 |
| Фактическая выработка тепловой энергии в декабре 2022 года составляет, Гкал | 6827,392 |
| Среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельными) в течение трех наиболее холодных месяцев, Гкал/сут. | 229,431 |
| Расчетный норматив средневзвешенного удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию по трем наиболее холодным месяцам, кг. у.т./Гкал | 158,353 |
| Количество суток, сут. | 30 |
| Норматив эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ), т | 749,466 |
| Норматив запасов топлива (ОНЗТ), т | 886,459 |
| Норматив запасов топлива (ОНЗТ), тыс. т | 0,886 |

На котельной №2 аварийного вида топлива не предусмотрено.

На ГПЭС аварийного вида топлива не предусмотрено.

## Глава 11 Оценка надежности теплоснабжения

Надежность систем централизованного теплоснабжения определяется структурой, параметрами, степенью резервирования и качеством элементов всех ее подсистем – источников теплоты, тепловых сетей, узлов потребления, систем автоматического регулирования.

Надежность теплоснабжения – это способность действующих и проектируемых источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде).

Статистические данные по отказам участков тепловых сетей и времени восстановления отказавших участков тепловых сетей представлены в Главе 1 Обосновывающих материалов.

Существуют два пути для создания надежных систем. Первый путь — это повышение качества элементов, из которых состоит система; второй — резервирование элементов.

Для оценки надежности используется коэффициент готовности, представляющий собой вероятность того, что в произвольный момент времени будет обеспечен расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя (среднее значение доли отопительного сезона, в течение которой теплоснабжение j-го потребителя не нарушается).

Надежность оценивается вероятностью безотказной работы, представляющей собой вероятность того, что в течение отопительного периода температура внутреннего воздуха в зданиях j-го потребителя не опустится ниже граничного значения.

В связи с этим для оценки надежности используются такие показатели как интенсивность отказов и относительный аварийный недоотпуск тепла, динамика изменения которых во времени может использоваться для суждения о прогрессе или деградации надежности системы коммунального теплоснабжения.

Согласно п. 6.25 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» надежность следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы (Р), коэффициенту готовности (Kг), живучести (Ж). Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя.

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы (Р)следует принимать для:

- источника теплоты – 0,97;

- тепловых сетей – 0,9;

- потребителя теплоты – 0,99;

- системы теплоснабжения в целом – 0,9×0,97×0,99 = 0,86.

Минимально допустимый показатель готовности системы теплоснабжения к исправной работе коэффициент готовности (Kг) принимается 0,97.

В соответствии с п. 74 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 по результатам оценки надежности теплоснабжения должны быть разработанны мероприятия, обеспечивающие надежное теплоснабжение потребителей поселка Воротынск.

## Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

Структура главы скорректирована с учетом последних изменений ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

## Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Внезапный отказ элемента — это такое нарушение его работоспособности, когда отказавший элемент необходимо немедленно выключить из работы. При внезапном отказе время, отводимое на ремонт больше допустимого времени. Аварийные отказы нарушают теплоснабжение жилых и общественных зданий.

К отказам приводят следующие повреждения элементов тепловых сетей:

1) трубопроводов: сквозные коррозионные повреждения труб; разрывы сварных швов;

2) задвижек: коррозия корпуса или байпаса задвижки; искривление или падение дисков; неплотность фланцевых соединений; засоры, приводящие к негерметичности отключения участков.

Все рассмотренные выше причины, вызывающие повреждения элементов сетей, являются следствием воздействия на них различных случайных факторов. При возникновении повреждения участка трубопровода его отключают, ремонтируют и вновь включают в работу. Со временем на нем может появиться новое повреждение, которое также будет отремонтировано. Последовательность возникающих повреждений (отказов) на элементах тепловой сети составляет поток случайных событий — поток отказов.

Обработка данных по отказам участков тепловых сетей выполнена по следующей методике. Последовательно определяются:

- Параметр потока отказов участка тепловой сети должен определяться по формуле:

где,

Li - протяженность i-того участка тепловой сети, км.

λi - частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети, 1/км/час.

Интенсивности отказов i-того участка тепловых сетей определяется в соответствии с формулой:

где,

i - номер участка тепловой сети;

- интенсивность отказов i-того участка тепловой сети, 1/км/год;

- интенсивность отказов теплопровода, соответствующая начальному периоду эксплуатации, 1/км/год;

- продолжительность эксплуатации участка, лет;

- коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации i-того участка теплопровода.

Коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации i-того участка теплопровода, должен определяться по формуле:

Значение начальной интенсивности отказов теплопровода должно приниматься равным 5,7 x 10-6 1/км/ч (0,05 1/км/год). Начальная интенсивность отказов должна соответствовать периоду нормальной эксплуатации нового теплопровода после периода приработки.

Расчет интенсивности отказов участков тепловой сети, имеющих продолжительность эксплуатации до 25 лет, производится по формуле.

Участки тепловой сети, выработавшие эксплуатационный ресурс (работающие 25 лет и более), выделяем в отдельную группу как потенциально ненадежные. Для оставшихся участков этой группы, интенсивности отказов принимаем как для теплопроводов, имеющих срок службы 25 лет.

- Интенсивность отказов запорно-регулирующей арматуры (далее - ЗРА) должна приниматься  = 2,28 x 10-7 1/час на единицу ЗРА.

- Значение параметра потока отказов ЗРА следует принимать равным , 1/ч.

- Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом.

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке

λс = L1λ1 + L2λ2 + L3λ3       + Lnλn [1/час]

## Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Системы теплоснабжения — ремонтируемые системы, поэтому они характеризуются ремонтопригодностью — свойством, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности систем теплоснабжения является время восстановления отказавшего элемента. Время восстановления имеет большое значение при обосновании необходимости резервирования системы. Оно в основном зависит от диаметров трубопроводов и оборудования сети.

Обработка данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей выполнена по следующей методике. Последовательно определяются:

- Среднее время до восстановления i-того участка теплопровода, содержащего запорно-регулирующую арматуру должно вычисляться по формуле:

где,

Lсз - расстояние между секционирующими задвижками, км;

di - диаметр i-того участка тепловой сети, м.

Значения коэффициентов a, b и c, приведенные в таблице 35, получены на основе численных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их диаметров, рекомендуемых СП 124.13330.2012.

#### Таблица 35

#### Значения коэффициентов

| Коэффициент | a | b | c |
| --- | --- | --- | --- |
| Значение | 2.91 | 20.89 | -1.88 |

- Интенсивность восстановления i-того участка теплопровода, содержащего ЗРА должна вычисляться по формуле:

Если время восстановления участков теплопроводов  не соответствует нормативным требованиям, то на данном этапе должны быть разработаны и включены в схему теплоснабжения предложения по сокращению времени восстановления теплопроводов.

- Температура воздуха в отапливаемом здании j-того потребителя в конце периода восстановления f-того участка тепловой сети, должна вычисляться по формуле:

где,

- расчетная температура внутри отапливаемого здания, °C;

tн.р - расчетная температура наружного воздуха для проектирования систем отопления, °C;

tн.в - текущая фактическая температура наружного воздуха, °C;

- время восстановления f-го участка тепловой сети, ч;

- коэффициент тепловой аккумуляции здания j-го отапливаемого здания, ч;

- относительный часовой расход теплоты для отопления j-го потребителя при отказе f-го участка тепловой сети при температуре наружного воздуха tн.в.

Относительный часовой расход тепловой энергии для отопления j-го потребителя при отказе f-го участка тепловой сети при температуре наружного воздуха tн.в должен определяться по формуле:

где,

qj,f - часовой расход тепловой энергии для отопления j-го потребителя при отказе f-го участка тепловой сети при температуре наружного воздуха tн.в, Гкал/ч;

- расчетная часовая нагрузка j-го потребителя при tн.р, Гкал/ч.

## Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Надежность — это сохранение качеств элементом или системой во времени. В соответствии с этими основными свойствами понятия надежности главным ее критерием является вероятность безотказной работы системы (элемента) P в течение заданного периода t.

- Стационарная вероятность рабочего состояния тепловой сети, состоящей из N участков, должна вычисляться по формуле:

- Вероятность состояния тепловой сети, соответствующая отказу f-того участка, должна вычисляться по формуле:

## Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Коэффициент готовности представляет собой вероятность того, что в произвольный момент времени в течение отопительного периода потребителям будет обеспечена подача расчетного количества тепла.

Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения j-го потребителя должен определяться по формуле:

где,

Fj - множество участков тепловой сети, выход которых в аварию не нарушает расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя;

## Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Средний суммарный недоотпуск тепловой энергии j-тому потребителю в течение отопительного периода должен определяться по формуле:

где,

- расчетный при tн.р часовой расход теплоносителя у j-того потребителя, т/ч;

- часовой расход теплоносителя у j-того потребителя при отказе f-того участка тепловой сети, т/ч;

- расчетная температура теплоносителя при температуре наружного воздуха равной tн.р в подающем теплопроводе тепловой сети, °C;

- расчетная температура теплоносителя при температуре наружного воздуха равной tн.р в обратном теплопроводе тепловой сети, °C.

## Расчет уровня надежности теплоснабжения потребителей

Все системы теплоснабжения поселка Воротынск не имеют резерва тепловых сетей.

Все сети тупиковые (не имеют кольцевой части), при выходе из строя одного из элементов полностью прекращается теплоснабжение потребителей, расположенных за этим элементом. Теплоснабжение остальных потребителей не нарушается.

Для нерезервированных систем понятие отказа формулируется однозначно, ибо отказ любого элемента приводит к отказу системы. При отказе головного участка или головного сооружения происходит полный отказ системы, и все потребители лишаются теплоснабжения. При отказе любого другого элемента происходит частичный отказ системы, когда лишается теплоснабжения только часть потребителей, расположенных за отказавшим элементом.

Расчет уровня надежности теплоснабжения потребителей выполнен с использованием программно-расчетного комплекса «ТеплоЭксперт».

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для конечного потребителя.

Расчет вероятность безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением приведённого ниже алгоритма:

1. Определить путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на

ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

λ0 - средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет, 1/(км·/ год);

λ0 - средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с

продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет, 1/(км·/ год);

λ0 - средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с

продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет, 1/(км·/ год).

Значения интенсивности отказов λ (t) в зависимости от продолжительности эксплуатации τ при значении λ0 = 0,05 1/(км / год) представлены в таблице 36 и на рисунке 15.

#### Таблица 36

Значения интенсивности отказов λ (t) в зависимости от продолжительности эксплуатации

τ при значении λ0 = 0,05 1/(км / год)

| Наименование показателя | Продолжительность работы участка теплосети, лет |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 25 | 27 | 41 |
| Коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка теплопровода, α | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,74 | 1,93 | 3,88 |
| Интенсивности отказов участка тепловых сетей, λ (t), 1/км/год | 0,079 | 0,069 | 0,064 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,099 | 0,126 | 2,922 |

Рисунок 15 -  Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети

Расчет проводиться для головного участка котельной №1 ООО «Тепловодоканал» поселка Воротынск

Расчетная схема участков тепловой сети отопления от котельной №1 до ЦТП №1 ООО «Тепловодоканал» поселка Воротынск представлена на рисунке 16.

Рисунок 16 -  Расчетная схема участков тепловой сети отопления от котельной №1 до ЦТП №1 ООО «Тепловодоканал» поселка Воротынск

Результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей, по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей, среднего времени и интенсивности восстановления отказавших участков тепловых сетей, вероятностей отказов участков тепловых сетей системы теплоснабжения котельной №1 в период с 2023 по 2027 год реконструкции участков тепловых сетей представлены в таблице 37.

#### Таблица 37

Результаты обработки данных котельной №1

| № п/п | Участок | Наружный диаметр | Длина, м | Год ввода в эксплуатацию, год замены | Поток отказов участка тепловой сети, ω, 1/год | Время восстановления, z, час | Интенсивность восстановления участка теплопровода, μ, 1/час | Вероятность состояния участка тепловой сети, соответствующая отказу участка, Р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая сеть (Т2) от котельной №1 до ЦТП №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 ООО "ТВК" -ЦТП№1 ООО "ТВК" | 325 | 1141,5 | 1981 | 0,1130 | 7,36 | 0,14 | 0,901 |
|  | Тепловая сеть (Т1, Т2) от котельной №1 до ЦТП №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная №1 ООО "ТВК" - Т7 | 425 | 549,0 | 1981 | 0,0543 | 9,08 | 0,11 | 0,535 |
| 3 | Котельная №1 ООО "ТВК" - Т7 | 425 | 549,0 | 1981 | 0,0543 | 9,08 | 0,11 | 0,535 |
| 4 | Т7-ЦТП№1 ООО "ТВК" | 325 | 586,5 | 1981 | 0,0580 | 7,61 | 0,13 | 0,479 |
| 5 | Т7-ЦТП№1 ООО "ТВК" | 325 | 586,5 | 1981 | 0,0580 | 7,61 | 0,13 | 0,479 |
|  | Тепловая сеть Т1, Т2 на территории ЦТП №1 пер.Первомайский,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ЦТП№1 ООО "ТВК" - насосная 2го подъема на жилой посёлок ООО "ТВК" | 25 | 28,5 | 1981 | 0,0028 | 3,29 | 0,30 | 0,010 |
| 7 | ЦТП№1 ООО "ТВК" - насосная 2го подъема на жилой посёлок ООО "ТВК" | 25 | 28,5 | 1981 | 0,0028 | 3,29 | 0,30 | 0,010 |
|  | Тепловая сеть Т1, Т2 на территории котельной №1, ул. Промышленная, 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Т2- ТВ3 (мазутонасосная ООО "ТВК") | 89 | 169,0 | 1981 | 0,0167 | 4,25 | 0,24 | 0,077 |
| 9 | Т2- ТВ3 (мазутонасосная ООО "ТВК") | 89 | 169,0 | 1981 | 0,0167 | 4,25 | 0,24 | 0,077 |
| 10 | ТВ 1 - проходная ООО "ТВК" | 25 | 36,0 | 1981 | 0,0036 | 3,29 | 0,30 | 0,013 |
| 11 | ТВ 1 - проходная ООО "ТВК" | 25 | 36,0 | 1981 | 0,0036 | 3,29 | 0,30 | 0,013 |
| 12 | ТВ2 - Склад МТС ООО "ТВК" | 25 | 46,0 | 1981 | 0,0046 | 3,29 | 0,30 | 0,016 |
| 13 | ТВ2 - Склад МТС ООО "ТВК" | 25 | 46,0 | 1981 | 0,0046 | 3,29 | 0,30 | 0,016 |
| 14 | ТВ3 - Мазутонасосная ООО "ТВК" | 57 | 5,0 | 1981 | 0,0005 | 3,78 | 0,26 | 0,002 |
| 15 | ТВ3 - Мазутонасосная ООО "ТВК" | 57 | 5,0 | 1981 | 0,0005 | 3,78 | 0,26 | 0,002 |
| 16 | ТВ4 - Химводоподготовка ООО "ТВК" | 57 | 3,0 | 1981 | 0,0003 | 3,78 | 0,26 | 0,001 |
| 17 | ТВ4 - Химводоподготовка ООО "ТВК" | 57 | 3,0 | 1981 | 0,0003 | 3,78 | 0,26 | 0,001 |
| 18 | Т3 -ГРП ООО "ТВК" - водонапорная башня ООО "ТВК" | 25 | 41,5 | 1981 | 0,0041 | 3,29 | 0,30 | 0,015 |
| 19 | Т3 -ГРП ООО "ТВК" - водонапорная башня ООО "ТВК" | 25 | 41,5 | 1981 | 0,0041 | 3,29 | 0,30 | 0,015 |
| 20 | Т1 - ТВ4 (Химводоподготовка ООО "ТВК") | 159 | 82,0 | 1981 | 0,0081 | 5,32 | 0,19 | 0,047 |
| 21 | Т1 - ТВ4 (Химводоподготовка ООО "ТВК") | 159 | 82,0 | 1981 | 0,0081 | 5,32 | 0,19 | 0,047 |
| 22 | Т2 - склад ООО "ТВК" | 32 | 37,0 | 2020 | 0,0026 | 3,40 | 0,29 | 0,009 |
| 23 | Т2 - склад ООО "ТВК" | 32 | 37,0 | 2020 | 0,0026 | 3,40 | 0,29 | 0,009 |
| 24 | Т3 - гараж в котельной ООО "ТВК" | 57 | 24,0 | 2020 | 0,0017 | 3,78 | 0,26 | 0,007 |
| 25 | Т3 - гараж в котельной ООО "ТВК" | 57 | 24,0 | 2020 | 0,0017 | 3,78 | 0,26 | 0,007 |
|  | Врезки на Тепловой сети Т1, Т2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Т5 - насосная станция 2го подъема на промышленную зону ООО "ТВК" | 57 | 75,0 | 1981 | 0,0074 | 3,77 | 0,26 | 0,030 |
| 27 | Т5 - насосная станция 2го подъема на промышленную зону ООО "ТВК" | 57 | 75,0 | 1981 | 0,0074 | 3,77 | 0,26 | 0,030 |
| 28 | Т7 - ТК граница раздела с ОАО СПК | 325 | 657,5 | 1981 | 0,0651 | 7,58 | 0,13 | 0,534 |
| 29 | Т7 - ТК граница раздела с ОАО СПК | 325 | 657,5 | 1981 | 0,0651 | 7,58 | 0,13 | 0,534 |
| 30 | Т9 - АБК канализационные очистные сооружения №1 ООО "ТВК" | 57 | 8,0 | 1981 | 0,0008 | 3,78 | 0,26 | 0,003 |
| 31 | Т9 - АБК канализационные очистные сооружения №1 ООО "ТВК" | 57 | 8,0 | 1981 | 0,0008 | 3,78 | 0,26 | 0,003 |
| 32 | Т10 - КНС канализационные очистные сооружения №1 ООО "ТВК" | 57 | 21,3 | 1981 | 0,0021 | 3,78 | 0,26 | 0,009 |
| 33 | Т10 - КНС канализационные очистные сооружения №1 ООО "ТВК" | 57 | 21,3 | 1981 | 0,0021 | 3,78 | 0,26 | 0,009 |
| 34 | Т11 - Электролизная канализационные очистные сооружения №1 ООО "ТВК" | 57 | 8,5 | 1981 | 0,0008 | 3,78 | 0,26 | 0,003 |
| 35 | Т11 - Электролизная канализационные очистные сооружения №1 ООО "ТВК" | 57 | 8,5 | 1981 | 0,0008 | 3,78 | 0,26 | 0,003 |
|  | Тепловая сеть Т1, Т2 участок от ЦТП№1 до узла учета ЗАО "ВЭРЗ" |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ЦТП №1 ООО "ТВК" - Т17 (граница раздела с ОАО СПК и ЗАО "ВЭРЗ") | 219 | 1641,0 | 1981 | 0,1624 | 5,76 | 0,17 | 1,014 |
| 37 | ЦТП №1 ООО "ТВК" - Т17 (граница раздела с ОАО СПК и ЗАО "ВЭРЗ") | 219 | 1641,0 | 1981 | 0,1624 | 5,76 | 0,17 | 1,014 |
| 38 | Т24 - бойлерная ЗАО "ВКХП" | 219 | 216,7 | 1981 | 0,0214 | 6,19 | 0,16 | 0,144 |
| 39 | Т24 - бойлерная ЗАО "ВКХП" | 219 | 216,7 | 1981 | 0,0214 | 6,19 | 0,16 | 0,144 |
| 40 | бойлерная ЗАО "ВКХП" - ул. Молодежная ж/д №7 | 57 | 275,4 | 1981 | 0,0273 | 3,76 | 0,27 | 0,111 |
| 41 | бойлерная ЗАО "ВКХП" - ул. Молодежная ж/д №7 | 57 | 275,4 | 1981 | 0,0273 | 3,76 | 0,27 | 0,111 |
| 42 | Т26 - ТВ1 ул. Красная | 57 | 60,0 | 1981 | 0,0059 | 3,78 | 0,26 | 0,024 |
| 43 | Т26 - ТВ1 ул. Красная | 57 | 60,0 | 1981 | 0,0059 | 3,78 | 0,26 | 0,024 |
| 44 | ТВ1 ул. Красная - ТВ2 ул. Красная | 57 | 20,5 | 1981 | 0,0020 | 3,78 | 0,26 | 0,008 |
| 45 | ТВ1 ул. Красная - ТВ2 ул. Красная | 57 | 20,5 | 1981 | 0,0020 | 3,78 | 0,26 | 0,008 |
| 46 | ТВ2 ул. Красная - ТВ3 ул. Красная | 57 | 37,0 | 1981 | 0,0037 | 3,78 | 0,26 | 0,015 |
| 47 | ТВ2 ул. Красная - ТВ3 ул. Красная | 57 | 37,0 | 1981 | 0,0037 | 3,78 | 0,26 | 0,015 |
| 48 | ТВ3 ул. Красная – ж.д. №1 ул. Красная | 57 | 28,5 | 1981 | 0,0028 | 3,78 | 0,26 | 0,012 |
| 49 | ТВ3 ул. Красная – ж.д. №1 ул. Красная | 57 | 28,5 | 1981 | 0,0028 | 3,78 | 0,26 | 0,012 |
| 50 | ТВ2 ул. Красная – ж.д. № 2 ул. Красная | 57 | 3,5 | 1981 | 0,0003 | 3,78 | 0,26 | 0,001 |
| 51 | ТВ2 ул. Красная – ж.д. № 2 ул. Красная | 57 | 3,5 | 1981 | 0,0003 | 3,78 | 0,26 | 0,001 |
|  | Итого |  | 10462,3 |  | 1,0316 |  | 12,30 |  |

Стационарная вероятность рабочего состояния тепловой сети, состоящей из 51-го участков:

Ро=1+1,0316/12,30=1,084

Минимально допустимый показатель вероятности безотказной работы системы теплоснабжения принимается 0,97.

Оценка вероятностей отказов участков системы теплоснабжения котельной №1: вероятность отказов тепловой сети от котельной №1 до потребителей по ул. Красная превышает минимально допустимую.

Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения конечного потребителя равен 1,084

Минимально допустимый показатель готовности системы теплоснабжения к исправной работе принимается 0,97.

Оценка коэффициента готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения конечного потребителя системы теплоснабжения котельной №1: коэффициента готовности тепловой сети от котельной №1 до потребителей по ул. Красная превышает минимально допустимый.

Моделируем послеаварийную ситуацию путем автоматического исключения элементов из расчетной схемы.

Исходные данные послеаварийной ситуации представлены в таблице 38.

#### Таблица 38

Исходные данные послеаварийной ситуации

| Место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) | Количество потребителей, в отношении которых прекращена подача тепловой энергии | Общая тепловая нагрузка на отопление потребителей, в отношении которых прекращена подача тепловой энергии, Гкал/час | Время восстановления режима потребления потребителями тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- |
| Участок от точки т.7 до ЦТП №1 | 101 | 12,45 | 7,61 |

При отказе системы теплоснабжения складывается ситуация, приводящая к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети).

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.

Текущая фактическая температура наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принята по данным СП 131.13330.2020 «Строительная климатология».

Часовой расход тепловой энергии для отопления j-го потребителя при отказе f-го участка тепловой сети при температуре наружного воздуха, равен 0 Гкал/ч, в связи с тем, что отсутствует резервирование сетей.

Расчет температуры воздуха в отапливаемом здании j-того потребителя в конце периода восстановления f-того участка тепловой сети представлен в таблице 39.

#### Таблица 39

Расчет температуры воздуха в отапливаемом здании

| Температура воздуха в отапливаемом здании j-того потребителя в конце периода восстановления f-того участка тепловой сети, °C | Текущая фактическая температура наружного воздуха, °C | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования систем отопления, °C | Расчетная температура внутри отапливаемого здания, °C | Время восстановления f-го участка тепловой сети, ч | Коэффициент тепловой аккумуляции здания j-го отапливаемого здания, ч | Часовой расход тепловой энергии для отопления j-го потребителя при отказе f-го участка тепловой сети при температуре наружного воздуха, Гкал/ч | Расчетная часовая нагрузка j-го потребителя, Гкал/ч. | Относительный часовой расход тепловой энергии для отопления j-го потребителя при отказе f-го участка тепловой сети при температуре наружного воздуха |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,4 | -8,3 | -25 | 18 | 7,61 | 40 | 0 | 0,0104 | 0 |
| 7,4 | -7,8 | -25 | 18 | 7,61 | 40 | 0 | 0,0104 | 0 |
| 17,9 | -2,2 | -25 | 18 | 7,61 | 40 | 0 | 0,0104 | 0 |
| 33,4 | 6 | -25 | 18 | 7,61 | 40 | 0 | 0,0104 | 0 |
| 31,5 | 5 | -25 | 18 | 7,61 | 40 | 0 | 0,0104 | 0 |
| 20,0 | -1,1 | -25 | 18 | 7,61 | 40 | 0 | 0,0104 | 0 |
| 11,1 | -5,8 | -25 | 18 | 7,61 | 40 | 0 | 0,0104 | 0 |

При температуре наружного воздуха ниже минус 7,8оС время восстановления f-го участка тепловой сети, ч, должно быть уменьшено.

Время снижения температуры в жилом задании до +12⁰С при внезапном прекращении теплоснабжения должно определяться по формуле:

Результат расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12⁰С при внезапном прекращении теплоснабжения представлен в таблице 40.

#### Таблица 40

Время снижения температуры в жилом задании до +12⁰С при внезапном прекращении теплоснабжения

| Временя снижения температуры при внезапном прекращении теплоснабжения, час | Текущая фактическая температура наружного воздуха, °C | Внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12оС для жилых зданий), °C | Внутренняя температура зданий, °C |
| --- | --- | --- | --- |
| 4,5 | -8,3 | 12 | 18 |
| 4,6 | -7,8 | 12 | 18 |
| 6,1 | -2,2 | 12 | 18 |
| 12,0 | 6 | 12 | 18 |
| 10,8 | 5 | 12 | 18 |
| 6,6 | -1,1 | 12 | 18 |
| 5,0 | -5,8 | 12 | 18 |

При повреждении участка от точки т.7 до ЦТП №1 закрываются задвижки на магистрале в районе Пожарного депо, все объекты до этих задвижек продолжают получать тепловую энергию от котельной.

Гидравлический режим создан с помощью модели распределения потоков теплоносителя, реализованной в электронной модели системы теплоснабжения котельной №1 для двухлинейной расчетной схемы тепловой сети.

Пьезометрические графики участка тепловой сети от котельной до т.7 при работе котельной на всех потребителей (задвижка в районе Пожарного депо открыта) и при работе котельной на потребителей промзоны (задвижка в районе Пожарного депо закрыта) представлены на рисунке 17 и рисунке 18.

При закрытой задвижке в районе Пождепо, перепад с котельной необходимо уменьшить для обеспечения расчетного перепада у потребителей на промзоне.

Рисунок 17 -  Пьезометрический график участка тепловой сети от котельной №1 до т.7 при работе котельной на всех потребителей (задвижка в районе Пожарного депо открыта)

Рисунок 18 -  Пьезометрический график участка тепловой сети от котельной №1 до т.7 при работе котельной на потребителей промзоны (задвижка в районе Пожарного депо закрыта)

Моделирование послеаварийных ситуаций на других участках системы теплоснабжения источника тепловой энергии создается путем автоматического поочередного исключения элементов из расчетной схемы. Расчеты послеаварийных гидравлических режимов создается с помощью математических моделей распределения потоков теплоносителя, реализованных в электронной модели системы теплоснабжения для двухлинейной расчетной схемы тепловой сети.

В соответствии с п. 74 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 по результатам оценки надежности теплоснабжения разработаны предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения, в том числе следующие предложения:

а) применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро-и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей.

б) установка резервного оборудования

Установка резервного оборудования на расчетный срок не требуется и не предусматривается в связи с наличием резервов располагаемой мощности существующего котлового оборудования и насосных групп.

в) организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Источники тепловой энергии сильно удалены друг от друга, поэтому совместная работа на одну сеть нецелесообразна по экономическим соображениям.

г) резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения

В связи с территориальным расположением источников, взаимное резервирование тепловых сетей смежных источников тепловой энергии не представляется возможным.

д) устройство резервных насосных станций

Установка резервных насосных станций не требуется.

е) установка баков-аккумуляторов.

Установка баков-аккумуляторов не требуется.

По результатам расчета надежности систем теплоснабжения рекомендуются следующие мероприятия:

- контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;

- экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

- реконструкцию ветхих участков тепловых сетей, определяемых по результатам экспертного обследования технического состояния трубопроводов;

- для обеспечения живучести элементов систем теплоснабжения, находящихся в зонах возможных воздействий отрицательных температур необходима организация спуска сетевой воды из систем теплоиспользования у потребителей, тепловых сетей; прогрев и заполнение тепловых сетей и систем теплоиспользования потребителей во время и после окончания ремонтно-восстановительных работ; организация локальной циркуляции сетевой воды в системах теплоиспользования у потребителей и тепловых сетях при возможности передвижными насосами.

Основой надежной, бесперебойной и экономичной работы систем теплоснабжения является выполнение правил эксплуатации, а также своевременное и качественное проведение профилактических ремонтов. Плановые, текущие и капитальные ремонты оборудования систем теплоснабжения при нормальных условиях эксплуатации должны проводиться в сроки, предусмотренные «Положением о планово-предупредительных ремонтах основного оборудования предприятия».

Время ликвидации аварий в значительной мере зависит от наличия запасных частей и материалов, необходимых для этого. Поэтому особое внимание должно быть обращено на обеспечение переходящего запаса оборудования, деталей, узлов и материалов.

Должна проводиться подготовка системы теплоснабжения к отопительному сезону. Выполнение в полном объеме перечня работ по подготовке источников, тепловых сетей и потребителей к отопительному сезону в значительной степени обеспечит надежное и качественное теплоснабжение потребителей.

С целью определения состояния строительно-изоляционных конструкций, тепловой изоляции и трубопроводов должны проводиться шурфовки, которые в настоящее время являются единственным способом оценки состояния элементов подземных прокладок тепловых сетей.

Предприятие должно быть оснащено необходимыми машинами и механизмами для проведения восстановительных работ.

# Глава 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

## Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

По сравнению с базовой версией Схемы теплоснабжения, в части обоснования инвестиций произошли следующие изменения:

- Актуализированы индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители, определены в соответствии с прогнозом Минэкономразвития о долгосрочном социально-экономическом развитии Российской Федерации до 2027 года.

Изменений в обосновании инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей не произошло.

## Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Главах 7 и 8 Обосновывающих материалов.

Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития схемы теплоснабжения определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению.

Ниже представлены суммарные капитальные и инвестиционные затраты по всем мероприятиям схемы теплоснабжения поселка Воротынск Калужской области, закладываемые в расчет эффективности инвестиций.

Инвестиционные затраты включают в себя все капиталовложения, используемые на строительно-монтажные работы вновь устанавливаемого оборудования и прочие затраты, связанные с реализацией проектов. Помимо капитальных затрат, инвестиционные затраты также включают в себя инфляционную составляющую (согласно индексу-дефлятору по прогнозам Минэкономразвития РФ) и учитывают НДС.

Суммарная финансовая потребность на реализацию мероприятий на 2023-2027 г. составит 10 050,52 тыс. руб. (без НДС).

Финансовые потребности в реализацию предложений по реконструкции систем теплоснабжения (в ценах 2022г.) представлены в таблице 41.

Таблица 41

Финансовые потребности в реализацию предложений по реконструкции систем теплоснабжения (в ценах 2023г.)

| № п/п | Наименование проекта | Цель проекта | Срок реализации проекта | Капитальные затраты с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии |
| 1 | Реконструкция (техническое перевооружение) котельной №1 по адресу поселок Воротынск, ул. Промышленная, 5 | Устройство антитеррористической защищённости объекта | 2023-2027 | 7 405,86 |
| 2 | Реконструкция (техническое перевооружение) котельной №2 по адресу поселок Воротынск, ул.50 лет Победы, 15: | Устройство антитеррористической защищённости объекта | 2023-2027 | 4 654,77 |
| ИТОГО по разделу |  | 12 060,63 |
| Сводные капитальные затраты |  | 12 060,63 |

## Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

В соответствии с действующим законодательством (ст.10 п.8 ФЗ «О теплоснабжении» и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации мероприятий Схемы теплоснабжения.

Включение капитальных затрат в тариф на тепловую энергию может быть реализовано включением соответствующих затрат в необходимую валовую выручку при использовании различных методов формирования тарифов в соответствии с Приложением к Приказу ФСТ №760-э от 13.06.2013 г. «Об утверждении методических рекомендаций по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», а также Постановлением Правительства РФ №1075 от 22.10.2012 г. «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Финансирование мероприятий по техническому перевооружению источников тепловой энергии предлагается осуществлять при 100% финансировании за счет средств Концессионера – ООО «Каскад-Энергосбыт».

Предложения по источникам инвестиций предприятия ООО «Тепловодоканал» представлены в таблице 42.

Таблица 42

Предложения по источникам инвестиций, тыс.руб.

| № п/п | Источники финансирования | Всего | по годам реализации (без учёта НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Собственные средства | 10 050,52 | 2 010,10 | 2 010,10 | 2 010,10 | 2 010,10 | 2 010,12 |
| 1.1 | прибыль, направленная на инвестиции |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | средства, полученные за счет платы за подключение | - |  |  |  |  |  |
| 1.3 | прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг | - |  |  |  |  |  |
| 2 | Привлеченные средства | 10 050,52 | 2 010,10 | 2 010,10 | 2 010,10 | 2 010,10 | 2 010,12 |
| 2.1 | кредиты | 10 050,52 | 2 010,10 | 2 010,10 | 2 010,10 | 2 010,10 | 2 010,12 |
| 2.2 | займы организаций |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | прочие привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бюджетное финансирование | - | - |  |  |  |  |
| 4 | Прочие источники финансирования, в том числе лизинг | - | - |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе | 10 050,52 | 2 010,10 | 2 010,10 | 2 010,10 | 2 010,10 | 2 010,12 |

## Расчеты эффективности инвестиций

Эффективность инвестиций на разработанные мероприятия по модернизации источника тепловой энергии зависят от выбранного источника финансирования данных мероприятий.

Расчет эффективности инвестиций затрудняется тем, что проекты, предусмотренные схемой теплоснабжения, направлены, в первую очередь не на получение прибыли, а на выполнение требований законодательства.

Данная группа проектов не имеет экономического эффекта относительно капитальных затрат на ее реализацию и является социально-значимой. Расчет эффективности инвестиций по таким проектам не проводится.

## Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

В целях определения тарифных последствий осуществлен прогнозный расчет ежегодного объема необходимой валовой выручки, который необходим регулируемым организациям для осуществления деятельности в период 2020 – 2027 года. При этом необходимо отметить, что выполненный анализ ценовых последствий в действительности отражает динамику изменения тарифа на тепловую энергию для потребителей, а не сам тариф.

Прогноз тарифов на тепловую энергию в период 2020 – 2027 года представлен в таблице 43.

В расчетах необходимой валовой выручки (далее НВВ) приняты основные производственные расходы, такие как: расходы на энергетические ресурсы (затраты на топливо, покупную электроэнергию), амортизационные отчисления, оплату труда персонала, страховые отчисления, рассчитываемые исходя из фонда заработной платы, расходы на ремонт и прочие затраты.

Таблица 43

Прогноз тарифов на тепловую энергию

| Показатели | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Необходимая валовая выручка, тыс.руб. | 174 222 | 181 743 | 189 600 | 196 905 | 204 499 | 212 395 | 218 575 | 228 073 |
| - операционные расходы | 31 954 | 33 392 | 34 895 | 36 290 | 37 742 | 39 252 | 40 429 | 42 249 |
| - неподконтрольные расходы | 22 539 | 23 553 | 24 613 | 25 597 | 26 621 | 27 686 | 28 517 | 29 800 |
| - расходы на энергоресурсы | 110 619 | 115 596 | 120 798 | 125 630 | 130 655 | 135 882 | 139 958 | 146 256 |
| - прибыль | 9 111 | 9 202 | 9 294 | 9 387 | 9 481 | 9 576 | 9 672 | 9 768 |
| - прибыль, % к затратам | 5,23% | 5,06% | 4,90% | 4,77% | 4,64% | 4,51% | 4,42% | 4,28% |
| Полезный отпуск, тыс.Гкал | 84,83 | 84,83 | 84,83 | 84,83 | 84,83 | 84,83 | 84,83 | 84,83 |
| Среднеотпускной тариф, руб./Гкал | 2 053,78 | 2 142,44 | 2 235,06 | 2 321,17 | 2 410,70 | 2 503,77 | 2 576,63 | 2 688,59 |
| Темп роста тарифов, % | 100% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 103% | 104% |

# Глава 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

## Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения

Глава разработана впервые, в соответствии с требованиями ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции ПП РФ от 16.03.2019 г. №276).

Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения" содержит результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Расчет индикаторов, характеризующих динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловой нагрузки) в зоне действия системы теплоснабжения, должен осуществляться с учетом перспективного изменения этой зоны, за счет ее расширения (сокращения).

## Индикаторы развития систем теплоснабжения поселка Воротынск

### Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения, с учетом перспективного изменения этой зоны за счет ее расширения (сокращения)

К индикаторам, характеризующим динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения, с учетом перспективного изменения этой зоны, за счет ее расширения (сокращения) по годам расчетного периода схемы теплоснабжения должны относиться:

- общая отапливаемая площадь жилых зданий;

- общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий;

- тепловая нагрузка всего, в том числе:

- в жилищном фонде, в том числе для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения;

- в общественно-деловом фонде, в том числе для целей отопления и вентиляции; для целей горячего водоснабжения.

- расход тепловой энергии, всего, в том числе:

- в жилищном фонде для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения;

- в общественно-деловом фонде, том числе для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения;

- удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде;

- удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде;

- градусо-сутки отопительного периода;

- удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде;

- удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде;

- удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде;

- средняя плотность тепловой нагрузки;

- средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде;

- средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя;

- средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя.

Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде, Гкал/ч/м2, равна отношению расчетной тепловой нагрузке отопления жилищного фонда системы теплоснабжения, Гкал/ч, к площади отапливаемого жилищного фонда системы теплоснабжения, м2.

Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде, Гкал/ч/м2, равна отношению расчетной тепловой нагрузке отопления в общественно-деловом фонде системы теплоснабжения, Гкал/ч, к площади отапливаемого общественно-делового фонда системы теплоснабжения, м2.

Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде, Гкал/м2/год, равно отношению количества тепловой энергии, отпущенной на отопление жилищного фонда в системе теплоснабжения, Гкал, к площади отапливаемого жилищного фонда системы теплоснабжения, м2.

Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-деловом фонде, Гкал/м2/год, равно отношению количества тепловой энергии, отпущенной на отопление общественно-делового фонда системы теплоснабжения, Гкал, к площади отапливаемого общественно-делового фонда системы теплоснабжения, м2.

Градусо-сутки отопительного периода:

Daz = (ti-t-tht) • Zht, °С *сут.

где ti-t – расчетная температура внутреннего воздуха зданий, °С;

tht – средняя температура наружного воздуха в течении отопительного периода, °С;

Zht – продолжительность отопительного периода, сутки.

Daz = (18+2,5)*208= 4264°С*сут.

Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде, Гкал/м2/(°C x сут.), равно отношению удельного потребления тепловой энергии на отопление в жилищном фонде, Гкал/м2/год, к градусо-суткам отопительного периода, °C x сут.

Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-деловом фонде, Гкал/м2/(°C x сут.), равно отношению удельного потребления тепловой энергии на отопление в общественно-деловом фонде, Гкал/м2/год, к градусо-суткам отопительного периода, °C x сут.

Средняя плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га, равна отношению тепловой нагрузки потребителей источника тепловой энергии, Гкал/час, к общей отапливаемой площади жилых зданий, га.

Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя, Гкал/ч/чел., равна отношению тепловой нагрузки потребителей источника тепловой энергии, Гкал/час, к количеству жителей, чел.

Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя, Гкал/чел/год, равен отношению потребления (расходу) тепловой энергии, Гкал/год, к количеству жителей, чел.

Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения котельной №1 ООО «Тепловодоканал» поселка Воротынск, с учетом перспективного изменения этой зоны, за счет ее расширения (сокращения) по годам расчетного периода схемы теплоснабжения представлены в таблице 44.

Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения котельной №2 ООО «Тепловодоканал» поселка Воротынск, с учетом перспективного изменения этой зоны, за счет ее расширения (сокращения) по годам расчетного периода схемы теплоснабжения представлены в таблице 45.

Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения, образованной на базе источника комбинированной выработки ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт» поселка Воротынск, представлены в таблице 46.

Таблица 44

Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения котельной №1 ООО «Тепловодоканал»

| N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | м2 | 145956,910 | 145956,910 | 145879,260 | 145658,860 | 145658,860 | 149340,760 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | м2 | 26581,400 | 26581,400 | 26581,400 | 26581,400 | 28099,000 | 28099,000 |
| 3 | Общая отапливаемая площадь производственных зданий | м2 | 120865,100 | 121459,200 | 121459,200 | 121459,200 | 121459,200 | 121459,200 |
| 4 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 29,684 | 32,950 | 31,356 | 28,746 | 28,746 | 29,050 |
| 4.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 13,539 | 13,539 | 13,539 | 13,508 | 13,508 | 13,812 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 10,282 | 10,282 | 10,282 | 10,251 | 10,251 | 10,4 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 3,257 | 3,257 | 3,257 | 3,257 | 3,257 | 3,4 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде, в том числе: | Гкал/ч | 4,037 | 3,915 | 2,321 | 2,342 | 2,342 | 2,342 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 3,894 | 3,772 | 2,178 | 2,199 | 2,199 | 2,2 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,1 |
| 4.3 | в производственных зданиях, в том числе: | Гкал/ч | 15,464 | 15,496 | 15,496 | 12,896 | 12,896 | 12,896 |
| 4.3.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 10,780 | 10,813 | 10,813 | 10,813 | 10,813 | 10,813 |
| 4.3.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 |
| 4.3.3 | пар | Гкал/ч | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Гкал | 102686,36 | 102475,38 | 98704,50 | 75905,91 | 75905,91 | 76820,73 |
| 5.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал | 36722,99 | 36722,99 | 36722,99 | 36649,67 | 36649,67 | 37564,49 |
| 5.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал | 24319,59 | 24319,59 | 24319,59 | 24246,27 | 24246,27 | 24646,91 |
| 5.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал | 12403,40 | 12403,40 | 12403,40 | 12403,40 | 12403,40 | 12917,57 |
| 5.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал | 9754,23 | 9467,09 | 5696,21 | 5746,95 | 5746,95 | 5746,95 |
| 5.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал | 9209,20 | 8922,07 | 5151,18 | 5200,78 | 5200,78 | 5200,78 |
| 5.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал | 545,02 | 545,02 | 545,02 | 546,17 | 546,17 | 546,17 |
| 5.3 | в производственных зданиях, в том числе: | Гкал | 56209,14 | 56285,30 | 56285,30 | 33509,30 | 33509,30 | 33509,30 |
| 5.3.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал | 25498,10 | 25574,26 | 25574,26 | 25574,26 | 25574,26 | 25574,26 |
| 5.3.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал | 7935,04 | 7935,04 | 7935,04 | 7935,04 | 7935,04 | 7935,04 |
| 5.3.3 | пар | Гкал | 22776,00 | 22776,00 | 22776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000093 | 0,000093 | 0,000093 | 0,000093 | 0,000093 | 0,000092 |
| 7 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,2516 | 0,2516 | 0,2517 | 0,2516 | 0,2516 | 0,2515 |
| 8 | Градусо-сутки отопительного периода | °C x сут. | 4264 | 4264 | 4264 | 4264 | 4264 | 4264 |
| 9 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут.) | 1072,8 | 1072,8 | 1073,4 | 1072,9 | 1072,9 | 1072,5 |
| 10 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000152 | 0,000147 | 0,000087 | 0,000088 | 0,000083 | 0,000083 |
| 11 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/год | 0,3670 | 0,3562 | 0,2143 | 0,2162 | 0,2045 | 0,2045 |
| 12 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут.) | 1564,7 | 1518,6 | 913,7 | 921,9 | 872,1 | 872,1 |
| 13 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 1,012 | 1,121 | 1,067 | 0,979 | 0,974 | 0,972 |
| 14 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 6964,313 | 6922,113 | 6667,394 | 5127,371 | 5075,343 | 5136,511 |
| 15 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,00368 | 0,00366 | 0,00343 | 0,00343 | 0,00343 | 0,00335 |
| 16 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 8,69705 | 8,66597 | 8,11036 | 8,10926 | 8,10926 | 7,93443 |
| 17 | Количество жителей | чел | 6787 | 6787 | 6787 | 6785 | 6785 | 6985 |

Таблица 45

Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения котельной №2 ООО «Тепловодоканал»

| N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | м2 | 73495,130 | 73495,130 | 73495,130 | 73495,130 | 73489,530 | 95330,230 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | м2 | 14268,800 | 14268,800 | 14268,800 | 14268,800 | 14268,800 | 14268,800 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 11,256 | 11,256 | 11,256 | 11,256 | 11,256 | 14,143 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 6,588 | 6,588 | 6,588 | 6,588 | 6,588 | 9,475 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 5,005 | 5,005 | 5,005 | 5,005 | 5,005 | 6,362 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 3,112 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 4,668 | 4,668 | 4,668 | 4,668 | 4,668 | 4,668 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 2,925 | 2,925 | 2,925 | 2,925 | 2,925 | 2,925 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Гкал | 31152,32 | 31152,32 | 31152,32 | 31152,32 | 31152,32 | 40065,25 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Гкал | 17736,88455 | 17736,8845 | 17736,8845 | 17736,8845 | 17736,8845 | 26649,818 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал | 11838,39142 | 11838,3914 | 11838,3914 | 11838,3914 | 11838,3914 | 15048,0057 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал | 5898,493132 | 5898,49313 | 5898,49313 | 5898,49313 | 5898,49313 | 11601,8123 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал | 13415,43 | 13415,43 | 13415,43 | 13415,43 | 13415,43 | 13415,43 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал | 6918,98 | 6918,98 | 6918,98 | 6918,98 | 6918,98 | 6918,98 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал | 6496,45 | 6496,45 | 6496,45 | 6496,45 | 6496,45 | 6496,45 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000068 | 0,000068 | 0,000068 | 0,000068 | 0,000068 | 0,000067 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,2413 | 0,2413 | 0,2413 | 0,2413 | 0,2414 | 0,2796 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут. | 4264 | 4264 | 4264 | 4264 | 4264 | 4264 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°C x сут.) | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 10 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/год | 0,9402 | 0,9402 | 0,9402 | 0,9402 | 0,9402 | 0,9402 |
| 11 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут.) | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 12 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 1,282 | 1,282 | 1,282 | 1,282 | 1,283 | 1,290 |
| 13 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 3549,558 | 3549,558 | 3549,558 | 3549,558 | 3549,784 | 3655,621 |
| 14 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,00279 | 0,00279 | 0,00279 | 0,00279 | 0,00279 | 0,00230917 |
| 15 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 6,60006 | 6,60006 | 6,60006 | 6,60006 | 6,60006 | 5,46171 |
| 16 | Количество жителей | чел | 2842 | 2842 | 2842 | 2842 | 2842 | 4022 |

Таблица 46

Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения, образованной на базе источника комбинированной выработки ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт» поселка Воротынск

| N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 |
| 1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 |
| 1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 2 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Гкал | 17667,73 | 17667,73 | 17667,73 | 17667,73 | 17667,73 | 17667,73 |
| 2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал | 2757,0924 | 2757,092 | 2757,092 | 2757,092 | 2757,092441 | 2757,092 |
| 2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал | 14910,638 | 14910,64 | 14910,64 | 14910,64 | 14910,6383 | 14910,64 |
| 3 | Градусо-сутки отопительного периода | °C x сут. | 4264 | 4264 | 4264 | 4264 | 4264 | 4264 |

### Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в изолированной системе теплоснабжения

К индикаторам, характеризующим функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной, должны относиться:

- установленная тепловая мощность котельной;

- присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах;

- доля резерва тепловой мощности котельной;

- отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе на цели отопления и вентиляции, на цели горячего водоснабжения;

- удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной;

- коэффициент полезного использования теплоты топлива;

- число часов использования установленной тепловой мощности;

- удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя;

- частота отказов с прекращением подачи тепловой энергии от котельной;

- относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной;

- доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с установленной тепловой мощностью меньше либо равной 10 Гкал/ч;

- доля котельных, оборудованных приборами учета.

К индикаторам, характеризующим функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе источника (источников) комбинированной выработки, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения должны относиться:

- установленная электрическая мощность источника комбинированной выработки;

- установленная тепловая мощность источника комбинированной выработки, в том числе базовая (турбоагрегатов) и пиковая;

- присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах;

- доля резерва тепловой мощности источника комбинированной выработки;

- отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе из отборов турбоагрегатов;

- доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общему количеству тепловой энергии, отпущенной с коллекторов источника комбинированной выработки;

- удельный расход условного топлива на электрическую энергию, отпущенную с шин источника комбинированной выработки;

- удельный расход условного топлива на электрическую энергию, выработанную на базе теплового потребления;

- коэффициент полезного использования теплоты топлива на источнике комбинированной выработки;

- число часов использования установленной тепловой мощности источника комбинированной выработки;

- число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов источника комбинированной выработки;

- удельная установленная тепловая мощность источника комбинированной выработки на одного жителя;

- частота отказов с прекращением подачи тепловой энергии от источника комбинированной выработки;

- относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов.

Коэффициент полезного использования теплоты топлива (КИТТ) показывает, какая часть тепла, имеющегося в топливе, будет реально передана потребителю. КИИТ, %, равен отношению годового расхода тепла, отпущенного потребителям, Гкал, к годовому расходу натурального топлива, м3, и теплоте сгорания топлива, ккал/м3.

Число часов использования установленной тепловой мощности (ЧЧИТМ), час/год, равен отношению выработки тепловой энергии котлами, Гкал/год, к установленной тепловой мощности котельной, Гкал/час.

Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя, МВт/тыс. чел., равна отношению установленной тепловой мощности котельной, МВт, к количеству жителей, тыс.чел.

Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной равен наработке котлоагрегатов с начала эксплуатации, час.

Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в изолированной системе теплоснабжения котельной №1 ООО «Тепловодоканал» поселка Воротынск, с учетом перспективного изменения этой зоны, за счет ее расширения (сокращения) по годам расчетного периода схемы теплоснабжения представлены в таблице 47.

Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в изолированной системе теплоснабжения котельной №2 ООО «Тепловодоканал» поселка Воротынск, с учетом перспективного изменения этой зоны, за счет ее расширения (сокращения) по годам расчетного периода схемы теплоснабжения представлены в таблице 48.

Индикаторы, характеризующие функционирование источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе источника комбинированной выработки ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт» поселка Воротынск, представлены в таблице 49.

Таблица 47

Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в изолированной системе теплоснабжения котельной №1 ООО «Тепловодоканал» поселка Воротынск

| N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 66,686 | 66,686 | 66,686 | 66,686 | 63,612 | 63,612 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 35,452 | 35,360 | 33,764 | 31,104 | 31,061 | 31,382 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 46,84 | 46,98 | 49,37 | 53,36 | 51,17 | 50,67 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 116703,21 | 116478,80 | 112699,53 | 89607,52 | 89356,91 | 90368,33 |
| 5 | Выработка тепловой энергии котлами | Гкал | 101415,31 | 101775,41 | 97882,76 | 74097,98 | 73839,85 | 74881,62 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива (КИТТ) | % | 88,64 | 89,95 | 90,09 | 91,52 | 91,84 | 91,65 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1521 | 1526 | 1468 | 1111 | 1161 | 1177 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 10,9 | 10,6 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 99840 | 154752 | 159744 | 164736 | 169728 | 174720 |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 48

Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в изолированной системе теплоснабжения котельной №2 ООО «Тепловодоканал» поселка Воротынск

| N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 20,634 | 20,634 | 20,634 | 20,634 | 20,634 | 20,634 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 11,576 | 11,576 | 11,576 | 11,576 | 11,576 | 14,521 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 43,90 | 43,90 | 43,90 | 43,90 | 43,90 | 29,62 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 33602,43 | 33602,43 | 33602,43 | 33602,43 | 33602,43 | 42966,17 |
| 5 | Выработка тепловой энергии котлами | Гкал | 34409,90 | 34431,74 | 34431,74 | 34431,74 | 34431,74 | 44026,57 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива КИИТ | % | 81,91 | 83,51 | 83,51 | 83,51 | 83,51 | 83,99 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1668 | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 | 2134 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 6,0 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 201480 | 210240 | 219000 | 227760 | 236520 | 245280 |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 49

Индикаторы, характеризующие функционирование источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе источника комбинированной выработки ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт» поселка Воротынск

| N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная электрическая мощность источника комбинированной выработки | МВт | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 |
| 2 | Установленная тепловая мощность источника комбинированной выработки | МВт | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 |
| 3 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | МВт | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности источника комбинированной выработки | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал/час | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 | 5,176 |
| 6 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал/год | 17758,16 | 17758,16 | 17758,16 | 17758,16 | 17758,16 | 17758,16 |
| 7 | Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общему количеству тепловой энергии, отпущенной с коллекторов источника комбинированной выработки; | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на электрическую энергию, отпущенную с шин источника комбинированной выработки; | кг у.т./кВт.ч | 140,31 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| 9 | Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 169,97 | 169,97 | 169,97 | 169,97 | 169,97 | 169,97 |
| 10 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива на источнике комбинированной выработки; | % | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 |
| 11 | Число часов использования установленной тепловой мощности источника комбинированной выработки; | час | 43800 | 52560 | 61320 | 70080 | 78840 | 122640 |
| 12 | Частота отказов с прекращением подачи тепловой энергии от источника комбинированной выработки; | шт./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов | час | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| 14 | Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 169,97 | 169,97 | 169,97 | 169,97 | 169,97 | 169,97 |
| 15 | Число часов использования УТМ | час | 3431 | 3431 | 3431 | 3431 | 3431 | 3431 |

### Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям изолированной системы теплоснабжения

К индикаторам, характеризующим динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям системы теплоснабжения, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения должны относиться:

- протяженность тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных;

- материальная характеристика тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, теплопотребляющая установка которого подключена к системе теплоснабжения;

- присоединенная тепловая нагрузка;

- относительная материальная характеристика;

- нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях магистральных, распределительных;

- относительные нормативные потери в тепловых сетях;

- линейная плотность передачи тепловой энергии по тепловым сетям;

- количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению подачи тепловой энергии потребителям;

- удельная повреждаемость тепловых сетей магистральных, распределительных;

- тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения);

- доля потребителей, присоединенных по открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения);

- расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепловой энергии в тепловые сети);

- фактический расход теплоносителя;

- удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде;

- нормативная подпитка тепловой сети;

- фактическая подпитка тепловой сети;

- расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя;

- удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии.

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям системы теплоснабжения котельной №1 ООО «Тепловодоканал» поселка Воротынск, с учетом перспективного изменения этой зоны, за счет ее расширения (сокращения) по годам расчетного периода схемы теплоснабжения представлены в таблице 50.

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям системы теплоснабжения котельной №2 ООО «Тепловодоканал» поселка Воротынск, с учетом перспективного изменения этой зоны, за счет ее расширения (сокращения) по годам расчетного периода схемы теплоснабжения представлены в таблице 51.

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника комбинированной выработки тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям системы теплоснабжения ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт» поселка Воротынск, представлены в таблице 52.

Таблица 50

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям системы теплоснабжения котельной №1 ООО «Тепловодоканал» поселка Воротынск

| N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных | м | 43125,6 | 43033,6 | 42953,6 | 41911,6 | 40858,1 | 41498,1 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных | м2 | 6384,154 | 6378,036 | 6374,216 | 6240,566 | 6126,425 | 6170,425 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных | лет | 41,2 | 37,0 | 36,4 | 35,6 | 34,8 | 34,6 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,941 | 0,940 | 0,939 | 0,920 | 0,903 | 0,883 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 29,684 | 32,950 | 31,356 | 28,746 | 28,746 | 29,050 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 215,07 | 193,57 | 203,29 | 217,09 | 213,12 | 212,40 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях магистральных, распределительных; | Гкал | 14016,86 | 14003,43 | 13995,04 | 13701,60 | 13450,99 | 13547,60 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях (процент тепловых потерь от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети) | % | 12,01 | 12,02 | 12,42 | 15,29 | 15,05 | 14,99 |
| 9. | Удельная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях системы теплоснабжения | Гкал/м | 2,38 | 2,38 | 2,30 | 1,81 | 1,86 | 1,85 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 31 | 14 | 24 | 13 | 16 | 16 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе магистральных, распределительных | ед./км/год | 0,72 | 0,33 | 0,56 | 0,31 | 0,39 | 0,39 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Доля потребителей, присоединенных по открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) | % | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 713 | 710 | 665 | 665 | 665 | 669 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 713 | 710 | 665 | 665 | 665 | 669 |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 3,71 | 3,70 | 3,70 | 3,62 | 3,56 | 3,58 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 2,31 | 1,26 | 1,05 | 1,00 | 0,50 | 0,50 |

Таблица 51

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям системы теплоснабжения котельной №2 ООО «Тепловодоканал» поселка Воротынск

| N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных | м | 12129,1 | 12129,1 | 12129,1 | 12129,1 | 12129,10 | 13725,10 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных; | м2 | 1315,931 | 1315,931 | 1315,931 | 1315,931 | 1315,931 | 1558,055 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных; | лет | 21,8 | 18,5 | 18,2 | 17,9 | 17,7 | 15,7 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,387 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 11,256 | 11,256 | 11,256 | 11,256 | 11,256 | 14,143 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 116,913 | 116,913 | 116,913 | 116,913 | 116,913 | 110,168 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях магистральных, распределительных; | Гкал | 2450,114 | 2450,114 | 2450,114 | 2450,114 | 2450,114 | 2900,921 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях (процент тепловых потерь от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети) | % | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 6,8 |
| 9. | Удельная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях системы теплоснабжения | Гкал/м | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,92 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 19 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей, в том числе магистральных, распределительных | ед./км/год | 1,57 | 0,08 | 0,33 | 0,41 | 0,08 | 0,07 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Доля потребителей, присоединенных по открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) | % | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 155 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 155 |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,47 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,078 | 0,074 | 0,073 | 0,074 | 0,036 | 0,036 |

Таблица 52

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника комбинированной выработки тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям системы теплоснабжения ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт» поселка Воротынск

| N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных | м | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных; | м2 | 49,14 | 49,14 | 49,14 | 49,14 | 49,14 | 49,14 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных; | лет | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 7,0 |
| 4 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 | 5,166 |
| 5 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 |
| 6 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях магистральных, распределительных; | Гкал | 90,43 | 90,43 | 90,43 | 90,43 | 90,43 | 90,43 |
| 7 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях (процент тепловых потерь от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети) | % | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 8 | Удельная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях системы теплоснабжения | Гкал/м | 197,31 | 197,31 | 197,31 | 197,31 | 197,31 | 197,31 |
| 9 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |
| 12 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |
| 13 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 49,94 | 49,94 | 49,94 | 49,94 | 49,94 | 49,94 |
| 14 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 15 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития изолированных систем теплоснабжения

К индикаторам, характеризующим реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения по годам расчетного периода схемы теплоснабжения, должны относиться:

- плановая потребность в инвестициях в источники тепловой энергии;

- освоение инвестиций, в процентах от плана;

- плановая потребность в инвестициях в тепловые сети;

- освоение инвестиций в тепловые сети, в процентах от плана;

- план инвестиций на переход к закрытой системе горячего водоснабжения;

- всего инвестиций накопленным итогом;

- освоение инвестиций в переход к закрытой системе горячего водоснабжения;

- всего плановая потребность в инвестициях;

- всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом;

- источники инвестиций, в том числе собственные средства; средства за счет присоединения потребителей; средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- тариф на производство тепловой энергии;

- тариф на передачу тепловой энергии;

- тариф на теплоноситель;

- конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС);

- тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения);

- индикатор изменения конечного тарифа на тепловую энергию для потребителя.

Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития изолированных систем теплоснабжения котельной №1 и котельной №2 ООО «Тепловодоканал» поселка Воротынск, с учетом перспективного изменения этой зоны, за счет ее расширения (сокращения) по годам расчетного периода схемы теплоснабжения представлены в таблице 53 и таблице 54.

Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития изолированной системы теплоснабжения источника комбинированной выработки ГПЭС ООО «Каскад-Энергосбыт» поселка Воротынск, не представлены, в связи с отсутствием реальных инвестиционных  проектов

Таблица 53

Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития изолированной системы теплоснабжения котельной №1 ООО «Тепловодоканал» поселка Воротынск

| N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. | 0,00 | 22,15 | 9,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,41 |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. | 0,00 | 20,41 | 7,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | В процентах от плана | % | 0,00% | 92,17% | 84,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. | 7,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. | 8,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. | 25,42 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. | 25,42 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. | 32,50 | 22,15 | 10,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,41 |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. | 32,50 | 22,15 | 10,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,41 |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. | 9,98 | 10,97 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 1932,66 | 1990,55 | 2045,95 | 2107,26 | 2202,08 | 2400,26 |  |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал | 1932,66 | 1990,55 | 2045,95 | 2107,26 | 2202,08 | 2400,26 |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал | 1932,66 | 1990,55 | 2045,95 | 2107,26 | 2202,08 | 2400,26 |  |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал | 2280,54 | 2388,66 | 2455,14 | 2528,71 | 2642,50 | 2880,31 |  |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 54

Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития изолированной системы теплоснабжения котельной №2 ООО «Тепловодоканал» поселка Воротынск

| N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,66 |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | В процентах от плана | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. | 6,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. | 7,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. | 6,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,66 |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. | 6,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,66 |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 1752,74 | 1782,53 | 1846,70 | 1901,99 | 1987,56 | 2166,44 |  |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал | 1752,74 | 1782,53 | 1846,70 | 1901,99 | 1987,56 | 2166,44 |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал | 1752,74 | 1782,53 | 1846,70 | 1901,99 | 1987,56 | 2166,44 |  |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал | 2068,23 | 2139,04 | 2216,04 | 2282,39 | 2385,07 | 2599,73 |  |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  |  |  |  |

# Глава 14 Ценовые (тарифные) последствия

## Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

По сравнению с базовой версией Схемы теплоснабжения, в части оценки ценовых (тарифных) последствий произошли следующие изменения:

- В базовой версии расчет ценовых последствий выполнялся по каждому году расчетного периода, с постатейной детализацией, в актуализированной версии показан прогноз изменения цены на тепловую энергию, в том числе и по каждой статье расходов, входящих в НВВ;

- Ранее расчет выполнялся преимущественно по зонам действия ЕТО, тарифно-балансовые модели по каждой системе теплоснабжения не составлялись. Ныне пп. «а» п. 81 ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции от 16.03.2019 г. №276) предопределяет необходимость расчета посистемной цены на тепловую энергию. Подобный способ анализа систем теплоснабжения позволяет комплексно подходить к анализу эффективности систем теплоснабжения, т.к. учитывается весь комплекс статей НВВ от производства до сбыта конечному потребителю. В том числе и формировать конкурентные ценовые зоны с учетом смежности систем теплоснабжения. Сформировав реестр посистемных цен, возможно производить всеобъемлющую оценку эффективности, т.к. конечная цена является результирующим показателем комплекса причин изменения НВВ:

- полезный отпуск;

- капиталовложения и источники их покрытия;

- повышение энергоэффективности за счет реализации мероприятий;

- изменение операционных, неподконтрольных расходов и прочих условно-постоянных расходов, в зависимости от установленной мощности и условных единиц тепловых сетей на балансе/ техническом обслуживании организации.

- Актуализированы индексы-дефляторы (в том числе и индексы для определения капитальных затрат на реализацию проектов Схемы теплоснабжения), в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2027 г. (устранено замечание Минэнерго №9 к базовой версии);

Анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения произведен в соответствии со следующими нормативными документами:

- пунктом 81 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 (ред. от 31.05.2022) "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения";

- разделом XV Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения». Утверждены приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 г. N 212;

- Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.07.2013 N 29078), утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э (ред. от 24.06.2022).

## Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них на цену тепловой энергии разработаны тарифно-балансовые модели, структура которых сформирована в зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающих организаций.

Тарифно-балансовая модель сформирована в составе следующих показателей, отражающих их изменение по годам реализации схемы теплоснабжения: индексы-дефляторы МЭР, баланс тепловой мощности, баланс тепловой энергии, топливный баланс, баланс теплоносителей, балансы электрической энергии, балансы холодной воды питьевого качества, тарифы на покупные энергоносители и воду. Кроме того, учтены производственные расходы товарного отпуска, производственная деятельность, инвестиционная деятельность, финансовая деятельность и проекты схемы теплоснабжения.

Реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется путем разработки и реализации ТСО, в зоне действия которых схемой теплоснабжения предусмотрены мероприятия, инвестиционной программы организации.

В рамках разработки инвестиционной программы теплоснабжающая (теплосетевая) организация самостоятельно подготовит и направит в орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения:

- уточненные данные по объему необходимых капитальных вложений на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения;

- предложения ТСО по источникам финансирования капитальных вложений и условиям их привлечения/возврата/обслуживания;

- другие материалы, характеризующие инвестиционную деятельность организации и требующие учета в инвестиционной программе.

По результатам рассмотрения полученных от ТСО проектов инвестиционной программы и пакета обосновывающих материалов, орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения уполномочен утвердить инвестиционную программу (тариф на тепловую энергию с инвестиционной составляющей, тариф на подключение новых потребителей) с учетом предложений ТСО и в рамках действующего законодательства в сфере теплоснабжения. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий иллюстрируют принципиальную возможность ТСО профинансировать выполнение мероприятий и дают индикативную оценку прогнозных тарифов на тепловую энергию для потребителей на перспективный период.

Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения котельной №1 ООО «Тепловодоканал» представлена в таблице 55.

Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения котельной №2 ООО «Тепловодоканал» представлена в таблице 56.

Таблица 55

Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения котельной №1 ООО «Тепловодоканал»

| № пп | Наименование показателей | Ед. измерения | План ТСО на | План ТСО на | План ТСО на | План ТСО на | План ТСО на |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1. | Производство тепловой энергии, всего | Гкал | 38 961,60 | 38 961,60 | 38 961,60 | 38 961,60 | 38 961,60 |
| 2. | Расход на собственные нужды котельной | Гкал | 1 168,80 | 1 168,80 | 1 168,80 | 1 168,80 | 1 168,80 |
| 2.1 | на собственные нужды котельной, в % |  | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| 3 | Покупная тепловая энергия | Гкал | 23 340,00 | 23 340,00 | 23 340,00 | 23 340,00 | 23 340,00 |
| 4 | Отпуск в сеть | Гкал | 61 132,80 | 61 132,80 | 61 132,80 | 61 132,80 | 61 132,80 |
| 5 | Потери в сетях | Гкал | 11 334,00 | 11 334,00 | 11 334,00 | 11 334,00 | 11 334,00 |
| 5.1 | потери в сетях, в % | % | 18,54 | 18,54 | 18,54 | 18,54 | 18,54 |
| 6 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 49 798,80 | 49 798,80 | 49 798,80 | 49 798,80 | 49 798,80 |
| 7 | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | тыс. руб. | 116 605,78 | 124 329,83 | 130 886,22 | 135 466,63 | 140 212,22 |
| 7.1. | Операционные (подконтрольные) расходы (производство) | тыс. руб. | 26 714,654 | 27 222,971 | 28 298,279 | 29 135,908 | 29 998,331 |
|  | Операционные (подконтрольные) расходы (передача) | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 1 937,22 | 2 032,92 | 2 113,22 | 2 175,77 | 2 240,17 |
| 7.1.2. | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 1 823,15 | 1 913,21 | 1 988,79 | 2 047,65 | 2 108,26 |
| 7.1.3. | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 18 176,385 | 19 074,299 | 19 827,734 | 20 414,635 | 21 018,908 |
| 7.1.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 1 299,78 | 1 363,99 | 1 417,87 | 1 459,84 | 1 503,05 |
|  | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 75,24 | 78,96 | 82,07 | 84,50 | 87,00 |
|  | Лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Арендная плата (прочие объекты) | тыс. руб. | 697,95 | 697,95 | 697,95 | 697,95 | 697,95 |
| 7.1.5 | Прочие расходы (ОТ и ТБ, канцтовары) | тыс. руб. | 807,92 | 847,83 | 881,32 | 907,40 | 934,26 |
| 7.1.6 | Транспортные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.7 | Общехозяйственные, общепроизводственные расходы | тыс. руб. | 1 897,01 | 1 990,72 | 2 069,36 | 2 130,61 | 2 193,68 |
| 7.2 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 13 609,075 | 14 703,647 | 15 177,120 | 15 523,828 | 15 870,361 |
| 7.2.1. | Расходы на оплату работ и услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 307,641 | 316,870 | 326,376 | 336,167 | 346,252 |
|  | Водоотведение | тыс. руб. | 307,641 | 316,870 | 326,376 | 336,167 | 346,252 |
|  | объем воды | тыс.м3 | 11,689 | 11,688 | 11,688 | 11,688 | 11,688 |
|  | тариф | руб./м3 | 26,32 | 27,11 | 27,92 | 28,76 | 29,62 |
|  | удельный расход воды | м3/Гкал | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 7.2.2 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 1 093,95 | 1 162,88 | 1 229,95 | 1 228,31 | 1 223,89 |
|  | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 2,20 | 2,29 | 2,38 | 2,47 | 2,57 |
|  | налог на прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | налог на имущество | тыс. руб. | 1 062,75 | 1 130,63 | 1 197,62 | 1 194,90 | 1 190,37 |
|  | транспортный налог | тыс. руб. | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 |
|  | страхование ОПО | тыс. руб. | 23,71 | 24,66 | 24,66 | 25,64 | 25,64 |
| 7.2.3 | Концессионная плата | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 7.2.4 | Арендная плата (производственные объекты) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 7.2.5 | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 7.2.6 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 5 489,27 | 5 760,44 | 5 987,98 | 6 165,22 | 6 347,71 |
| 7.2.7 | Амортизация | тыс. руб. | 6 357,110 | 6 357,11 | 6 439,397 | 6 521,685 | 6 603,972 |
| 7.2.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая %% по ним (расходы на обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий концессионного соглашения и расходы по банковской гарантии) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.9 | Налог на прибыль | тыс. руб. |  | 730,81 | 802,85 | 866,25 | 926,10 |
| 7.2.10 | Аренда земли | тыс. руб. | 361,10 | 375,55 | 390,57 | 406,19 | 422,44 |
| 7.3. | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, в т.ч.: | тыс. руб. | 76 282,05 | 82 403,21 | 87 410,82 | 90 806,89 | 94 343,53 |
| 7.3.1. | Расходы на топливо | тыс. руб. | 41 469,92 | 44 372,84 | 47 478,94 | 48 903,31 | 50 370,41 |
|  | Цена топлива, руб./тн (тыс. м3) (без НДС) |  | 7528,51 | 8055,51 | 8619,40 | 8877,98 | 9144,32 |
|  | Расход натурального топлива |  | 5 508,3800 | 5 508,3842 | 5 508,3842 | 5 508,3842 | 5 508,3842 |
| 7.3.2. | Покупная тепловая энергия, всего | тыс. руб. | 24 600,83 | 26 076,88 | 27 380,72 | 28 749,76 | 30 187,24 |
| 7.3.3. | Электрическая энергия, в том числе | тыс. руб. | 9 093,00 | 10 768,08 | 11 306,49 | 11 871,81 | 12 465,40 |
|  | Расход электрической энергии всего | тыс. кВт*ч | 1 354,48 | 1 354,48 | 1 354,48 | 1 354,48 | 1 354,48 |
|  | тариф | руб./кВт*ч | 6,71330 | 7,95000 | 8,34750 | 8,76488 | 9,20312 |
|  | Удельный расход электрической энергии | кВт*ч/Гкал | 21,74 | 21,74 | 21,74 | 21,74 | 21,74 |
| 7.3.4. | Расходы на воду | тыс. руб. | 1 118,31 | 1 185,40 | 1 244,67 | 1 282,01 | 1 320,48 |
| 7.4 | Прибыль | тыс. руб. | 2 526,75 | 2 923,23 | 3 211,41 | 3 465,00 | 3 704,40 |
|  | Прибыль на развитие производства (капвложения) с учетом амортизации в качестве источника | тыс. руб. |  | 284,54 | 469,76 | 637,94 | 789,09 |
|  | Погашение тела долга | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Комиссии | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Прибыль на социальное развитие | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Прибыль на кап. вложения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Расчётная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 2 526,753 | 2 638,688 | 2 741,657 | 2 827,056 | 2 915,301 |
| 8 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | 397,730 |  |  |  |  |
| 9 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 119 132,532 | 127 253,052 | 134 097,638 | 138 931,627 | 143 916,619 |
| 10 | Экономически обоснованный тариф | руб./Гкал | 2 400,26 | 2 555,34 | 2 692,79 | 2 789,86 | 2 889,96 |
|  |  | РОСТ ТАРИФА |  | 106,46 | 105,38 | 103,60 | 103,59 |

Продолжение таблицы 55

| План ТСО на | План ТСО на | План ТСО на | План ТСО на | План ТСО на | План ТСО на | План ТСО на | План ТСО на | План ТСО на | План ТСО на | План ТСО на | План ТСО на |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. |
| 38 961,60 | 38 961,60 | 38 961,60 | 38 961,60 | 38 961,60 | 38 961,60 | 38 961,60 | 38 961,60 | 38 961,60 | 38 961,60 | 38 961,60 | 38 961,60 |
| 1 168,80 | 1 168,80 | 1 168,80 | 1 168,80 | 1 168,80 | 1 168,80 | 1 168,80 | 1 168,80 | 1 168,80 | 1 168,80 | 1 168,80 | 1 168,80 |
| 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| 23 340,00 | 23 340,00 | 23 340,00 | 23 340,00 | 23 340,00 | 23 340,00 | 23 340,00 | 23 340,00 | 23 340,00 | 23 340,00 | 23 340,00 | 23 340,00 |
| 61 132,80 | 61 132,80 | 61 132,80 | 61 132,80 | 61 132,80 | 61 132,80 | 61 132,80 | 61 132,80 | 61 132,80 | 61 132,80 | 61 132,80 | 61 132,80 |
| 11 334,00 | 11 334,00 | 11 334,00 | 11 334,00 | 11 334,00 | 11 334,00 | 11 334,00 | 11 334,00 | 11 334,00 | 11 334,00 | 11 334,00 | 11 334,00 |
| 18,54 | 18,54 | 18,54 | 18,54 | 18,54 | 18,54 | 18,54 | 18,54 | 18,54 | 18,54 | 18,54 | 18,54 |
| 49 798,80 | 49 798,80 | 49 798,80 | 49 798,80 | 49 798,80 | 49 798,80 | 49 798,80 | 49 798,80 | 49 798,80 | 49 798,80 | 49 798,80 | 49 798,80 |
| 145 132,15 | 150 046,04 | 155 330,18 | 160 692,12 | 166 266,23 | 172 059,06 | 178 053,55 | 184 289,75 | 190 813,07 | 197 602,64 | 204 663,52 | 212 004,59 |
| 30 886,282 | 31 800,516 | 32 741,813 | 33 710,970 | 34 708,815 | 35 736,196 | 36 793,988 | 37 883,089 | 39 004,429 | 40 158,960 | 41 347,665 | 42 571,556 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 306,48 | 2 374,75 | 2 445,05 | 2 517,42 | 2 591,94 | 2 668,66 | 2 747,65 | 2 828,98 | 2 912,72 | 2 998,93 | 3 087,70 | 3 179,10 |
| 2 170,67 | 2 234,92 | 2 301,08 | 2 369,19 | 2 439,32 | 2 511,52 | 2 585,86 | 2 662,40 | 2 741,21 | 2 822,35 | 2 905,89 | 2 991,90 |
| 21 641,068 | 22 281,643 | 22 941,180 | 23 620,239 | 24 319,398 | 25 039,252 | 25 780,414 | 26 543,514 | 27 329,202 | 28 138,146 | 28 971,035 | 29 828,578 |
| 1 547,54 | 1 593,34 | 1 640,51 | 1 689,07 | 1 739,06 | 1 790,54 | 1 843,54 | 1 898,11 | 1 954,29 | 2 012,14 | 2 071,70 | 2 133,02 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89,58 | 92,23 | 94,96 | 97,77 | 100,67 | 103,65 | 106,71 | 109,87 | 113,13 | 116,47 | 119,92 | 123,47 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 697,95 | 697,95 | 697,95 | 697,95 | 697,95 | 697,95 | 697,95 | 697,95 | 697,95 | 697,95 | 697,95 | 697,95 |
| 961,92 | 990,39 | 1 019,71 | 1 049,89 | 1 080,97 | 1 112,96 | 1 145,91 | 1 179,83 | 1 214,75 | 1 250,71 | 1 287,73 | 1 325,84 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 258,61 | 2 325,46 | 2 394,30 | 2 465,17 | 2 538,14 | 2 613,27 | 2 690,62 | 2 770,26 | 2 852,26 | 2 936,69 | 3 023,62 | 3 113,11 |
| 16 218,975 | 16 382,125 | 16 728,570 | 16 958,045 | 17 196,724 | 17 442,618 | 17 669,733 | 17 908,814 | 18 195,509 | 18 498,785 | 18 813,077 | 19 136,168 |
| 356,640 | 367,339 | 378,359 | 389,710 | 401,401 | 413,444 | 425,847 | 438,622 | 451,781 | 465,334 | 479,294 | 493,673 |
| 356,640 | 367,339 | 378,359 | 389,710 | 401,401 | 413,444 | 425,847 | 438,622 | 451,781 | 465,334 | 479,294 | 493,673 |
| 11,688 | 11,688 | 11,688 | 11,688 | 11,688 | 11,688 | 11,688 | 11,688 | 11,688 | 11,688 | 11,688 | 11,688 |
| 30,51 | 31,43 | 32,37 | 33,34 | 34,34 | 35,37 | 36,43 | 37,53 | 38,65 | 39,81 | 41,01 | 42,24 |
| 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 1 218,68 | 1 097,50 | 1 211,82 | 1 202,88 | 1 195,06 | 1 186,13 | 1 178,37 | 1 169,45 | 1 161,74 | 1 152,84 | 1 145,18 | 1 136,29 |
| 2,68 | 2,78 | 2,90 | 3,01 | 3,13 | 3,26 | 3,39 | 3,52 | 3,66 | 3,81 | 3,96 | 4,12 |
| 1 184,04 | 1 062,75 | 1 175,89 | 1 166,84 | 1 157,79 | 1 148,74 | 1 139,69 | 1 130,63 | 1 121,58 | 1 112,53 | 1 103,48 | 1 094,43 |
| 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 |
| 26,67 | 26,67 | 27,73 | 27,73 | 28,84 | 28,84 | 30,00 | 30,00 | 31,20 | 31,20 | 32,44 | 32,44 |
| 6 535,60 | 6 729,06 | 6 928,24 | 7 133,31 | 7 344,46 | 7 561,85 | 7 785,68 | 8 016,14 | 8 253,42 | 8 497,72 | 8 749,25 | 9 008,23 |
| 6 686,259 | 6 768,547 | 6 768,547 | 6 768,547 | 6 768,547 | 6 768,547 | 6 768,547 | 6 768,547 | 6 768,547 | 6 768,547 | 6 768,547 | 6 768,547 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 982,46 | 962,78 | 966,42 | 969,40 | 973,29 | 978,12 | 955,39 | 937,92 | 958,76 | 989,04 | 1 020,47 | 1 053,09 |
| 439,34 | 456,91 | 475,19 | 494,19 | 513,96 | 534,52 | 555,90 | 578,14 | 601,26 | 625,31 | 650,33 | 676,34 |
| 98 026,89 | 101 863,40 | 105 859,80 | 110 023,10 | 114 360,69 | 118 880,25 | 123 589,83 | 128 497,85 | 133 613,13 | 138 944,89 | 144 502,77 | 150 296,87 |
| 51 881,52 | 53 437,97 | 55 041,11 | 56 692,34 | 58 393,11 | 60 144,90 | 61 949,25 | 63 807,73 | 65 721,96 | 67 693,62 | 69 724,43 | 71 816,16 |
| 9418,65 | 9701,21 | 9992,24 | 10292,01 | 10600,77 | 10918,79 | 11246,36 | 11583,75 | 11931,26 | 12289,20 | 12657,87 | 13037,61 |
| 5 508,3842 | 5 508,3842 | 5 508,3842 | 5 508,3842 | 5 508,3842 | 5 508,3842 | 5 508,3842 | 5 508,3842 | 5 508,3842 | 5 508,3842 | 5 508,3842 | 5 508,3842 |
| 31 696,61 | 33 281,44 | 34 945,51 | 36 692,78 | 38 527,42 | 40 453,79 | 42 476,48 | 44 600,31 | 46 830,32 | 49 171,84 | 51 630,43 | 54 211,95 |
| 13 088,67 | 13 743,11 | 14 430,26 | 15 151,77 | 15 909,36 | 16 704,83 | 17 540,07 | 18 417,08 | 19 337,93 | 20 304,83 | 21 320,07 | 22 386,07 |
| 1 354,48 | 1 354,48 | 1 354,48 | 1 354,48 | 1 354,48 | 1 354,48 | 1 354,48 | 1 354,48 | 1 354,48 | 1 354,48 | 1 354,48 | 1 354,48 |
| 9,66327 | 10,14644 | 10,65376 | 11,18645 | 11,74577 | 12,33306 | 12,94971 | 13,59720 | 14,27706 | 14,99091 | 15,74046 | 16,52748 |
| 21,74 | 21,74 | 21,74 | 21,74 | 21,74 | 21,74 | 21,74 | 21,74 | 21,74 | 21,74 | 21,74 | 21,74 |
| 1 360,09 | 1 400,89 | 1 442,92 | 1 486,21 | 1 530,79 | 1 576,72 | 1 624,02 | 1 672,74 | 1 722,92 | 1 774,61 | 1 827,85 | 1 882,68 |
| 3 929,82 | 3 851,11 | 3 865,69 | 3 877,59 | 3 893,18 | 3 912,47 | 3 821,54 | 3 751,66 | 3 835,04 | 3 956,14 | 4 081,89 | 4 212,35 |
| 923,21 | 755,76 | 670,59 | 585,42 | 500,26 | 415,09 | 215,72 | 33,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 006,611 | 3 095,348 | 3 195,098 | 3 292,170 | 3 392,922 | 3 497,386 | 3 605,826 | 3 718,283 | 3 835,038 | 3 956,142 | 4 081,893 | 4 212,352 |
| 149 061,971 | 153 897,149 | 159 195,867 | 164 569,712 | 170 159,405 | 175 971,534 | 181 875,088 | 188 041,415 | 194 648,111 | 201 558,780 | 208 745,408 | 216 216,943 |
| 2 993,28 | 3 090,38 | 3 196,78 | 3 304,69 | 3 416,94 | 3 533,65 | 3 652,20 | 3 776,02 | 3 908,69 | 4 047,46 | 4 191,78 | 4 341,81 |
| 103,58 | 103,24 | 103,44 | 103,38 | 103,40 | 103,42 | 103,35 | 103,39 | 103,51 | 103,55 | 103,57 | 103,58 |

Продолжение таблицы 55

| План ТСО на | План ТСО на | План ТСО на | План ТСО на | План ТСО на | План ТСО на | План ТСО на | План ТСО на | План ТСО на | План ТСО на | План ТСО на | План ТСО на | План ТСО на |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. | 2043 г. | 2044 г. | 2045 г. | 2046 г. | 2047 г. | 2048 г. | 2049 г. | 2050 г. | 2051 г. | 2052 г. |
| 38 961,60 | 38 961,60 | 38 961,60 | 38 961,60 | 38 961,60 | 38 961,60 | 38 961,60 | 38 961,60 | 38 961,60 | 38 961,60 | 38 961,60 | 38 961,60 | 38 961,60 |
| 1 168,80 | 1 168,80 | 1 168,80 | 1 168,80 | 1 168,80 | 1 168,80 | 1 168,80 | 1 168,80 | 1 168,80 | 1 168,80 | 1 168,80 | 1 168,80 | 1 168,80 |
| 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| 23 340,00 | 23 340,00 | 23 340,00 | 23 340,00 | 23 340,00 | 23 340,00 | 23 340,00 | 23 340,00 | 23 340,00 | 23 340,00 | 23 340,00 | 23 340,00 | 23 340,00 |
| 61 132,80 | 61 132,80 | 61 132,80 | 61 132,80 | 61 132,80 | 61 132,80 | 61 132,80 | 61 132,80 | 61 132,80 | 61 132,80 | 61 132,80 | 61 132,80 | 61 132,80 |
| 11 334,00 | 11 334,00 | 11 334,00 | 11 334,00 | 11 334,00 | 11 334,00 | 11 334,00 | 11 334,00 | 11 334,00 | 11 334,00 | 11 334,00 | 11 334,00 | 11 334,00 |
| 18,54 | 18,54 | 18,54 | 18,54 | 18,54 | 18,54 | 18,54 | 18,54 | 18,54 | 18,54 | 18,54 | 18,54 | 18,54 |
| 49 798,80 | 49 798,80 | 49 798,80 | 49 798,80 | 49 798,80 | 49 798,80 | 49 798,80 | 49 798,80 | 49 798,80 | 49 798,80 | 49 798,80 | 49 798,80 | 49 798,80 |
| 219 557,05 | 227 414,95 | 235 594,91 | 244 107,77 | 252 970,54 | 262 278,53 | 271 965,92 | 282 045,03 | 292 535,83 | 303 452,95 | 314 818,02 | 326 647,21 | 338 963,98 |
| 43 831,673 | 45 129,091 | 46 464,913 | 47 840,275 | 49 256,347 | 50 714,336 | 52 215,480 | 53 761,057 | 55 352,384 | 56 990,814 | 58 677,740 | 60 414,602 | 62 202,874 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 273,20 | 3 370,09 | 3 469,84 | 3 572,55 | 3 678,29 | 3 787,17 | 3 899,27 | 4 014,69 | 4 133,53 | 4 255,88 | 4 381,85 | 4 511,55 | 4 645,10 |
| 3 080,46 | 3 171,65 | 3 265,53 | 3 362,19 | 3 461,71 | 3 564,18 | 3 669,68 | 3 778,30 | 3 890,14 | 4 005,28 | 4 123,84 | 4 245,91 | 4 371,58 |
| 30 711,504 | 31 620,564 | 32 556,533 | 33 520,206 | 34 512,404 | 35 533,972 | 36 585,777 | 37 668,716 | 38 783,710 | 39 931,708 | 41 113,686 | 42 330,651 | 43 583,638 |
| 2 196,16 | 2 261,16 | 2 328,09 | 2 397,00 | 2 467,96 | 2 541,01 | 2 616,22 | 2 693,66 | 2 773,39 | 2 855,48 | 2 940,01 | 3 027,03 | 3 116,63 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127,13 | 130,89 | 134,76 | 138,75 | 142,86 | 147,09 | 151,44 | 155,93 | 160,54 | 165,29 | 170,19 | 175,22 | 180,41 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 697,95 | 697,95 | 697,95 | 697,95 | 697,95 | 697,95 | 697,95 | 697,95 | 697,95 | 697,95 | 697,95 | 697,95 | 697,95 |
| 1 365,09 | 1 405,50 | 1 447,10 | 1 489,93 | 1 534,04 | 1 579,44 | 1 626,19 | 1 674,33 | 1 723,89 | 1 774,92 | 1 827,45 | 1 881,55 | 1 937,24 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 205,26 | 3 300,14 | 3 397,82 | 3 498,40 | 3 601,95 | 3 708,57 | 3 818,34 | 3 931,37 | 4 047,73 | 4 167,55 | 4 290,91 | 4 417,92 | 4 548,69 |
| 19 387,643 | 19 649,437 | 19 925,490 | 20 213,425 | 20 516,393 | 20 915,248 | 21 329,047 | 21 754,320 | 22 194,501 | 22 646,945 | 23 115,234 | 23 596,632 | 24 094,873 |
| 508,483 | 523,738 | 539,450 | 555,633 | 572,302 | 589,472 | 607,156 | 625,370 | 644,132 | 663,455 | 683,359 | 703,860 | 724,976 |
| 508,483 | 523,738 | 539,450 | 555,633 | 572,302 | 589,472 | 607,156 | 625,370 | 644,132 | 663,455 | 683,359 | 703,860 | 724,976 |
| 11,688 | 11,688 | 11,688 | 11,688 | 11,688 | 11,688 | 11,688 | 11,688 | 11,688 | 11,688 | 11,688 | 11,688 | 11,688 |
| 43,50 | 44,81 | 46,15 | 47,54 | 48,96 | 50,43 | 51,94 | 53,50 | 55,11 | 56,76 | 58,46 | 60,22 | 62,02 |
| 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 1 128,70 | 1 120,73 | 1 115,92 | 1 111,58 | 1 110,46 | 1 109,75 | 1 111,42 | 1 111,64 | 1 113,38 | 1 113,62 | 1 115,44 | 1 115,69 | 1 117,60 |
| 4,29 | 4,46 | 4,64 | 4,82 | 5,01 | 5,21 | 5,42 | 5,64 | 5,86 | 6,10 | 6,34 | 6,60 | 6,86 |
| 1 085,38 | 1 077,23 | 1 070,89 | 1 066,37 | 1 063,65 | 1 062,75 | 1 062,75 | 1 062,75 | 1 062,75 | 1 062,75 | 1 062,75 | 1 062,75 | 1 062,75 |
| 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 |
| 33,74 | 33,74 | 35,09 | 35,09 | 36,50 | 36,50 | 37,96 | 37,96 | 39,47 | 39,47 | 41,05 | 41,05 | 42,70 |
| 9 274,87 | 9 549,41 | 9 832,07 | 10 123,10 | 10 422,75 | 10 731,26 | 11 048,90 | 11 375,95 | 11 712,68 | 12 059,38 | 12 416,33 | 12 783,86 | 13 162,26 |
| 6 686,259 | 6 603,972 | 6 521,685 | 6 439,397 | 6 357,110 | 6 357,110 | 6 357,110 | 6 357,110 | 6 357,110 | 6 357,110 | 6 357,110 | 6 357,110 | 6 357,110 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 085,93 | 1 120,06 | 1 155,57 | 1 192,49 | 1 230,91 | 1 271,87 | 1 314,44 | 1 358,63 | 1 404,55 | 1 452,24 | 1 501,80 | 1 553,27 | 1 606,77 |
| 703,39 | 731,53 | 760,79 | 791,22 | 822,87 | 855,78 | 890,02 | 925,62 | 962,64 | 1 001,15 | 1 041,19 | 1 082,84 | 1 126,15 |
| 156 337,73 | 162 636,42 | 169 204,50 | 176 054,07 | 183 197,80 | 190 648,95 | 198 421,39 | 206 529,66 | 214 988,95 | 223 815,19 | 233 025,05 | 242 635,97 | 252 666,23 |
| 73 970,65 | 76 189,77 | 78 475,46 | 80 829,72 | 83 254,61 | 85 752,25 | 88 324,82 | 90 974,56 | 93 703,80 | 96 514,92 | 99 410,36 | 102 392,67 | 105 464,45 |
| 13428,74 | 13831,60 | 14246,55 | 14673,94 | 15114,16 | 15567,59 | 16034,61 | 16515,65 | 17011,12 | 17521,46 | 18047,10 | 18588,51 | 19146,17 |
| 5 508,3842 | 5 508,3842 | 5 508,3842 | 5 508,3842 | 5 508,3842 | 5 508,3842 | 5 508,3842 | 5 508,3842 | 5 508,3842 | 5 508,3842 | 5 508,3842 | 5 508,3842 | 5 508,3842 |
| 56 922,55 | 59 768,68 | 62 757,11 | 65 894,97 | 69 189,72 | 72 649,20 | 76 281,66 | 80 095,75 | 84 100,53 | 88 305,56 | 92 720,84 | 97 356,88 | 102 224,72 |
| 23 505,37 | 24 680,64 | 25 914,67 | 27 210,41 | 28 570,93 | 29 999,48 | 31 499,45 | 33 074,42 | 34 728,14 | 36 464,55 | 38 287,78 | 40 202,17 | 42 212,27 |
| 1 354,48 | 1 354,48 | 1 354,48 | 1 354,48 | 1 354,48 | 1 354,48 | 1 354,48 | 1 354,48 | 1 354,48 | 1 354,48 | 1 354,48 | 1 354,48 | 1 354,48 |
| 17,35385 | 18,22155 | 19,13262 | 20,08925 | 21,09372 | 22,14840 | 23,25582 | 24,41861 | 25,63954 | 26,92152 | 28,26760 | 29,68098 | 31,16503 |
| 21,74 | 21,74 | 21,74 | 21,74 | 21,74 | 21,74 | 21,74 | 21,74 | 21,74 | 21,74 | 21,74 | 21,74 | 21,74 |
| 1 939,16 | 1 997,34 | 2 057,26 | 2 118,97 | 2 182,54 | 2 248,02 | 2 315,46 | 2 384,92 | 2 456,47 | 2 530,17 | 2 606,07 | 2 684,25 | 2 764,78 |
| 4 343,73 | 4 480,25 | 4 622,30 | 4 769,97 | 4 923,62 | 5 087,47 | 5 257,75 | 5 434,52 | 5 618,22 | 5 808,95 | 6 007,19 | 6 213,08 | 6 427,09 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 343,726 | 4 480,246 | 4 622,299 | 4 769,968 | 4 923,622 | 5 087,471 | 5 257,749 | 5 434,524 | 5 618,215 | 5 808,954 | 6 007,192 | 6 213,077 | 6 427,094 |
| 223 900,775 | 231 895,198 | 240 217,205 | 248 877,742 | 257 894,166 | 267 366,006 | 277 223,669 | 287 479,558 | 298 154,050 | 309 261,905 | 320 825,216 | 332 860,284 | 345 391,075 |
| 4 496,11 | 4 656,64 | 4 823,75 | 4 997,67 | 5 178,72 | 5 368,92 | 5 566,87 | 5 772,82 | 5 987,17 | 6 210,23 | 6 442,43 | 6 684,10 | 6 935,73 |
| 103,55 | 103,57 | 103,59 | 103,61 | 103,62 | 103,67 | 103,69 | 103,70 | 103,71 | 103,73 | 103,74 | 103,75 | 103,76 |

Таблица 56

Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения котельной №2 ООО «Тепловодоканал»

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | План ТСО на 2023 г. | План ТСО на 2024 г | План ТСО на 2025 г | План ТСО на 2026 г | План ТСО на 2027 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Производство тепловой энергии, всего | Гкал | 19 391,70 | 19 391,70 | 19 391,70 | 19 391,70 | 19 391,70 |
| 2. | Расход на собственные нужды котельной | Гкал | 478,60 | 478,60 | 478,60 | 478,60 | 478,60 |
| 2.1 | на собственные нужды котельной, в % |  | 2,47% | 2,47% | 2,47% | 2,47% | 2,47% |
| 3 | Покупная тепловая энергия | Гкал | 0,00 |  |  |  |  |
| 4 | Отпуск в сеть | Гкал | 18 913,10 | 18 913,10 | 18 913,10 | 18 913,10 | 18 913,10 |
| 5 | Потери в сетях | Гкал | 1 929,50 | 1 929,50 | 1 929,50 | 1 929,50 | 1 929,50 |
| 5.1 | потери в сетях, в % | % | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 |
| 6 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 16 983,60 | 16 983,60 | 16 983,60 | 16 983,60 | 16 983,60 |
| 7 | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | тыс. руб. | 34 876,54 | 36 742,03 | 38 932,86 | 40 165,54 | 41 431,14 |
| 7.1. | Операционные (подконтрольные) расходы (производство) | тыс. руб. | 8 123,729 | 7 883,829 | 8 195,241 | 8 437,820 | 8 687,579 |
|  | Операционные (подконтрольные) расходы (передача) | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 934,43 | 980,60 | 1 019,33 | 1 049,50 | 1 080,57 |
| 7.1.2. | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.3. | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 5 290,316 | 5 549,908 | 5 769,129 | 5 939,895 | 6 115,716 |
| 7.1.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 956,11 | 1 003,34 | 1 042,98 | 1 073,85 | 1 105,63 |
|  | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 43,28 | 45,42 | 47,21 | 48,61 | 50,05 |
|  | Лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Арендная плата (прочие объекты) | тыс. руб. | 566,08 | 566,08 | 566,08 | 566,08 | 566,08 |
| 7.1.5 | Прочие расходы (ОТ и ТБ, канцтовары) | тыс. руб. | 238,03 | 249,79 | 259,65 | 267,34 | 275,25 |
| 7.1.6 | Транспортные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.7 | Общехозяйственные, общепроизводственные расходы | тыс. руб. | 95,48 | 100,20 | 104,15 | 107,24 | 110,41 |
| 7.2 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 3 709,715 | 4 063,107 | 4 264,589 | 4 404,161 | 4 541,154 |
| 7.2.1. | Расходы на оплату работ и услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 148,094 | 152,537 | 157,113 | 161,826 | 166,681 |
|  | Водоотведение | тыс. руб. | 148,094 | 152,537 | 157,113 | 161,826 | 166,681 |
|  | объем воды | тыс.м3 | 5,624 | 5,624 | 5,624 | 5,624 | 5,624 |
|  | тариф | руб./м3 | 26,33 | 27,12 | 27,94 | 28,78 | 29,64 |
|  | удельный расход воды | м3/Гкал | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 7.2.2 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 368,73 | 412,01 | 454,14 | 453,07 | 450,25 |
|  | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 0,57 | 0,60 | 0,62 | 0,65 | 0,67 |
|  | налог на прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | налог на имущество | тыс. руб. | 352,47 | 395,13 | 437,23 | 435,53 | 432,68 |
|  | транспортный налог | тыс. руб. | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
|  | страхование ОПО | тыс. руб. | 14,73 | 15,32 | 15,32 | 15,93 | 15,93 |
| 7.2.3 | Концессионная плата | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 7.2.4 | Арендная плата (производственные объекты) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 7.2.5 | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 7.2.6 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1 597,68 | 1 676,07 | 1 742,28 | 1 793,85 | 1 846,95 |
| 7.2.7 | Амортизация | тыс. руб. | 1 595,210 | 1 595,210 | 1 646,930 | 1 698,649 | 1 750,369 |
| 7.2.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая %% по ним (расходы на обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий концессионного соглашения и расходы по банковской гарантии) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.9 | Налог на прибыль | тыс. руб. |  | 227,28 | 264,13 | 296,77 | 326,91 |
| 7.2.10 | Аренда земли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3. | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, в т.ч.: | тыс. руб. | 23 043,10 | 24 795,09 | 26 473,03 | 27 323,55 | 28 202,41 |
| 7.3.1. | Расходы на топливо | тыс. руб. | 20 476,04 | 21 909,40 | 23 443,06 | 24 146,35 | 24 870,74 |
|  | Цена топлива, руб./тн (тыс. м3) (без НДС) |  | 7528,51 | 8055,51 | 8619,39 | 8877,97 | 9144,31 |
|  | Расход натурального топлива |  | 2 719,8000 | 2 719,8042 | 2 719,8042 | 2 719,8042 | 2 719,8042 |
| 7.3.2. | Покупная тепловая энергия, всего | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.3. | Электрическая энергия, в том числе | тыс. руб. | 2 408,97 | 2 682,45 | 2 816,58 | 2 957,41 | 3 105,28 |
|  | Расход электрической энергии всего | тыс. кВт*ч | 337,41 | 337,42 | 337,42 | 337,42 | 337,42 |
|  | тариф | руб./кВт*ч | 7,13950 | 7,95000 | 8,34750 | 8,76488 | 9,20312 |
|  | Удельный расход электрической энергии | кВт*ч/Гкал | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 |
| 7.3.4. | Расходы на воду | тыс. руб. | 158,08 | 203,24 | 213,40 | 219,80 | 226,40 |
| 7.4 | Прибыль | тыс. руб. | 830,79 | 909,11 | 1 056,54 | 1 187,08 | 1 307,64 |
|  | Прибыль на развитие производства (капвложения) с учетом амортизации в качестве источника | тыс. руб. |  | 178,84 | 295,25 | 400,96 | 495,97 |
|  | Погашение тела долга | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Комиссии | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Прибыль на социальное развитие | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Прибыль на кап. вложения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Расчётная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 830,786 | 730,268 | 761,284 | 786,121 | 811,675 |
| 8 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | 1 086,570 |  |  |  |  |
| 9 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 35 707,325 | 37 651,133 | 39 989,401 | 41 352,620 | 42 738,783 |
| 10 | Экономически обоснованный тариф | руб./Гкал | 2 166,44 | 2 216,91 | 2 354,59 | 2 434,86 | 2 516,47 |
|  |  | РОСТ ТАРИФА |  | 102,33 | 106,21 | 103,41 | 103,35 |

Продолжение таблицы 56

| План ТСО на | План ТСО на | План ТСО на | План ТСО на | План ТСО на | План ТСО на | План ТСО на | План ТСО на | План ТСО на | План ТСО на | План ТСО на | План ТСО на |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 19 391,70 | 19 391,70 | 19 391,70 | 19 391,70 | 19 391,70 | 19 391,70 | 19 391,70 | 19 391,70 | 19 391,70 | 19 391,70 | 19 391,70 | 19 391,70 |
| 478,60 | 478,60 | 478,60 | 478,60 | 478,60 | 478,60 | 478,60 | 478,60 | 478,60 | 478,60 | 478,60 | 478,60 |
| 2,47% | 2,47% | 2,47% | 2,47% | 2,47% | 2,47% | 2,47% | 2,47% | 2,47% | 2,47% | 2,47% | 2,47% |
| 18 913,10 | 18 913,10 | 18 913,10 | 18 913,10 | 18 913,10 | 18 913,10 | 18 913,10 | 18 913,10 | 18 913,10 | 18 913,10 | 18 913,10 | 18 913,10 |
| 1 929,50 | 1 929,50 | 1 929,50 | 1 929,50 | 1 929,50 | 1 929,50 | 1 929,50 | 1 929,50 | 1 929,50 | 1 929,50 | 1 929,50 | 1 929,50 |
| 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 |
| 16 983,60 | 16 983,60 | 16 983,60 | 16 983,60 | 16 983,60 | 16 983,60 | 16 983,60 | 16 983,60 | 16 983,60 | 16 983,60 | 16 983,60 | 16 983,60 |
| 42 732,21 | 43 952,04 | 45 323,59 | 46 659,41 | 48 040,08 | 49 465,71 | 50 921,32 | 52 427,71 | 54 008,75 | 55 646,51 | 57 339,07 | 59 086,73 |
| 8 944,731 | 9 209,496 | 9 482,097 | 9 762,768 | 10 051,746 | 10 349,278 | 10 655,616 | 10 971,022 | 11 295,765 | 11 630,119 | 11 974,370 | 12 328,812 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 112,55 | 1 145,48 | 1 179,39 | 1 214,30 | 1 250,24 | 1 287,25 | 1 325,35 | 1 364,58 | 1 404,98 | 1 446,56 | 1 489,38 | 1 533,47 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 296,741 | 6 483,125 | 6 675,025 | 6 872,606 | 7 076,035 | 7 285,486 | 7 501,136 | 7 723,170 | 7 951,776 | 8 187,148 | 8 429,488 | 8 679,001 |
| 1 138,36 | 1 172,06 | 1 206,75 | 1 242,47 | 1 279,25 | 1 317,11 | 1 356,10 | 1 396,24 | 1 437,57 | 1 480,12 | 1 523,93 | 1 569,04 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51,53 | 53,05 | 54,62 | 56,24 | 57,90 | 59,62 | 61,38 | 63,20 | 65,07 | 67,00 | 68,98 | 71,02 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 566,08 | 566,08 | 566,08 | 566,08 | 566,08 | 566,08 | 566,08 | 566,08 | 566,08 | 566,08 | 566,08 | 566,08 |
| 283,40 | 291,79 | 300,43 | 309,32 | 318,47 | 327,90 | 337,61 | 347,60 | 357,89 | 368,48 | 379,39 | 390,62 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113,68 | 117,04 | 120,51 | 124,08 | 127,75 | 131,53 | 135,42 | 139,43 | 143,56 | 147,81 | 152,18 | 156,69 |
| 4 676,890 | 4 693,426 | 4 822,434 | 4 875,118 | 4 930,673 | 4 987,772 | 5 029,962 | 5 076,483 | 5 149,620 | 5 229,777 | 5 313,326 | 5 398,778 |
| 171,681 | 176,832 | 182,137 | 187,601 | 193,229 | 199,026 | 204,997 | 211,147 | 217,481 | 224,005 | 230,726 | 237,647 |
| 171,681 | 176,832 | 182,137 | 187,601 | 193,229 | 199,026 | 204,997 | 211,147 | 217,481 | 224,005 | 230,726 | 237,647 |
| 5,624 | 5,624 | 5,624 | 5,624 | 5,624 | 5,624 | 5,624 | 5,624 | 5,624 | 5,624 | 5,624 | 5,624 |
| 30,53 | 31,44 | 32,39 | 33,36 | 34,36 | 35,39 | 36,45 | 37,55 | 38,67 | 39,83 | 41,03 | 42,26 |
| 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 446,93 | 370,72 | 442,53 | 436,87 | 431,90 | 426,24 | 421,31 | 415,65 | 410,75 | 405,09 | 400,22 | 394,57 |
| 0,70 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,82 | 0,85 | 0,88 | 0,92 | 0,96 | 1,00 | 1,04 | 1,08 |
| 428,70 | 352,47 | 423,58 | 417,89 | 412,20 | 406,51 | 400,82 | 395,13 | 389,44 | 383,76 | 378,07 | 372,38 |
| 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 16,57 | 16,57 | 17,23 | 17,23 | 17,92 | 17,92 | 18,64 | 18,64 | 19,38 | 19,38 | 20,16 | 20,16 |
| 1 901,62 | 1 957,90 | 2 015,86 | 2 075,53 | 2 136,96 | 2 200,22 | 2 265,34 | 2 332,40 | 2 401,44 | 2 472,52 | 2 545,71 | 2 621,06 |
| 1 802,089 | 1 853,808 | 1 853,808 | 1 853,808 | 1 853,808 | 1 853,808 | 1 853,808 | 1 853,808 | 1 853,808 | 1 853,808 | 1 853,808 | 1 853,808 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354,58 | 334,16 | 328,10 | 321,31 | 314,77 | 308,48 | 284,51 | 263,48 | 266,15 | 274,35 | 282,87 | 291,69 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 110,59 | 30 049,12 | 31 019,06 | 32 021,53 | 33 057,66 | 34 128,66 | 35 235,74 | 36 380,20 | 37 563,37 | 38 786,62 | 40 051,38 | 41 359,14 |
| 25 616,86 | 26 385,37 | 27 176,93 | 27 992,24 | 28 832,00 | 29 696,96 | 30 587,87 | 31 505,51 | 32 450,67 | 33 424,19 | 34 426,92 | 35 459,73 |
| 9418,64 | 9701,20 | 9992,24 | 10292,00 | 10600,76 | 10918,79 | 11246,35 | 11583,74 | 11931,25 | 12289,19 | 12657,87 | 13037,60 |
| 2 719,8042 | 2 719,8042 | 2 719,8042 | 2 719,8042 | 2 719,8042 | 2 719,8042 | 2 719,8042 | 2 719,8042 | 2 719,8042 | 2 719,8042 | 2 719,8042 | 2 719,8042 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 260,54 | 3 423,57 | 3 594,74 | 3 774,48 | 3 963,21 | 4 161,37 | 4 369,43 | 4 587,91 | 4 817,30 | 5 058,17 | 5 311,08 | 5 576,63 |
| 337,42 | 337,42 | 337,42 | 337,42 | 337,42 | 337,42 | 337,42 | 337,42 | 337,42 | 337,42 | 337,42 | 337,42 |
| 9,66327 | 10,14644 | 10,65376 | 11,18645 | 11,74577 | 12,33306 | 12,94971 | 13,59720 | 14,27706 | 14,99091 | 15,74046 | 16,52748 |
| 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 |
| 233,19 | 240,18 | 247,39 | 254,81 | 262,45 | 270,33 | 278,44 | 286,79 | 295,39 | 304,26 | 313,38 | 322,79 |
| 1 418,30 | 1 336,64 | 1 312,41 | 1 285,25 | 1 259,09 | 1 233,91 | 1 138,03 | 1 053,91 | 1 064,60 | 1 097,40 | 1 131,46 | 1 166,77 |
| 580,26 | 475,01 | 421,48 | 367,95 | 314,42 | 260,89 | 135,58 | 20,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 838,039 | 861,626 | 890,928 | 917,293 | 944,665 | 973,013 | 1 002,447 | 1 032,936 | 1 064,597 | 1 097,398 | 1 131,464 | 1 166,766 |
| 44 150,510 | 45 288,675 | 46 636,003 | 47 944,659 | 49 299,171 | 50 699,613 | 52 059,352 | 53 481,625 | 55 073,350 | 56 743,910 | 58 470,538 | 60 253,496 |
| 2 599,60 | 2 666,61 | 2 745,94 | 2 823,00 | 2 902,75 | 2 985,21 | 3 065,27 | 3 149,02 | 3 242,74 | 3 341,10 | 3 442,76 | 3 547,75 |
| 103,30 | 102,58 | 102,97 | 102,81 | 102,83 | 102,84 | 102,68 | 102,73 | 102,98 | 103,03 | 103,04 | 103,05 |

Продолжение таблицы 56

| План ТСО на | План ТСО на | План ТСО на | План ТСО на | План ТСО на | План ТСО на | План ТСО на | План ТСО на | План ТСО на | План ТСО на | План ТСО на | План ТСО на | План ТСО на |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. | 2043 г. | 2044 г. | 2045 г. | 2046 г. | 2047 г. | 2048 г. | 2049 г. | 2050 г. | 2051 г. | 2052 г. |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 19 391,70 | 19 391,70 | 19 391,70 | 19 391,70 | 19 391,70 | 19 391,70 | 19 391,70 | 19 391,70 | 19 391,70 | 19 391,70 | 19 391,70 | 19 391,70 | 19 391,70 |
| 478,60 | 478,60 | 478,60 | 478,60 | 478,60 | 478,60 | 478,60 | 478,60 | 478,60 | 478,60 | 478,60 | 478,60 | 478,60 |
| 2,47% | 2,47% | 2,47% | 2,47% | 2,47% | 2,47% | 2,47% | 2,47% | 2,47% | 2,47% | 2,47% | 2,47% | 2,47% |
| 18 913,10 | 18 913,10 | 18 913,10 | 18 913,10 | 18 913,10 | 18 913,10 | 18 913,10 | 18 913,10 | 18 913,10 | 18 913,10 | 18 913,10 | 18 913,10 | 18 913,10 |
| 1 929,50 | 1 929,50 | 1 929,50 | 1 929,50 | 1 929,50 | 1 929,50 | 1 929,50 | 1 929,50 | 1 929,50 | 1 929,50 | 1 929,50 | 1 929,50 | 1 929,50 |
| 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 |
| 16 983,60 | 16 983,60 | 16 983,60 | 16 983,60 | 16 983,60 | 16 983,60 | 16 983,60 | 16 983,60 | 16 983,60 | 16 983,60 | 16 983,60 | 16 983,60 | 16 983,60 |
| 60 840,64 | 62 654,12 | 64 531,47 | 66 473,15 | 68 483,11 | 70 614,27 | 72 817,87 | 75 093,99 | 77 447,07 | 79 877,88 | 82 391,13 | 84 987,71 | 87 672,64 |
| 12 693,744 | 13 069,479 | 13 456,336 | 13 854,644 | 14 264,740 | 14 686,976 | 15 121,711 | 15 569,315 | 16 030,166 | 16 504,660 | 16 993,198 | 17 496,198 | 18 014,085 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 578,86 | 1 625,59 | 1 673,71 | 1 723,25 | 1 774,26 | 1 826,78 | 1 880,85 | 1 936,52 | 1 993,84 | 2 052,86 | 2 113,63 | 2 176,19 | 2 240,60 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 935,899 | 9 200,402 | 9 472,734 | 9 753,127 | 10 041,819 | 10 339,057 | 10 645,093 | 10 960,188 | 11 284,609 | 11 618,634 | 11 962,545 | 12 316,637 | 12 681,209 |
| 1 615,48 | 1 663,30 | 1 712,53 | 1 763,22 | 1 815,41 | 1 869,15 | 1 924,48 | 1 981,44 | 2 040,09 | 2 100,48 | 2 162,65 | 2 226,67 | 2 292,58 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73,12 | 75,29 | 77,52 | 79,81 | 82,17 | 84,60 | 87,11 | 89,69 | 92,34 | 95,07 | 97,89 | 100,78 | 103,77 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 566,08 | 566,08 | 566,08 | 566,08 | 566,08 | 566,08 | 566,08 | 566,08 | 566,08 | 566,08 | 566,08 | 566,08 | 566,08 |
| 402,18 | 414,09 | 426,34 | 438,96 | 451,96 | 465,34 | 479,11 | 493,29 | 507,89 | 522,93 | 538,41 | 554,34 | 570,75 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161,33 | 166,10 | 171,02 | 176,08 | 181,29 | 186,66 | 192,18 | 197,87 | 203,73 | 209,76 | 215,97 | 222,36 | 228,94 |
| 5 435,451 | 5 474,741 | 5 518,976 | 5 566,549 | 5 619,287 | 5 727,887 | 5 841,308 | 5 957,239 | 6 077,662 | 6 200,775 | 6 328,640 | 6 459,388 | 6 595,165 |
| 244,777 | 252,120 | 259,684 | 267,474 | 275,498 | 283,763 | 292,276 | 301,045 | 310,076 | 319,378 | 328,959 | 338,828 | 348,993 |
| 244,777 | 252,120 | 259,684 | 267,474 | 275,498 | 283,763 | 292,276 | 301,045 | 310,076 | 319,378 | 328,959 | 338,828 | 348,993 |
| 5,624 | 5,624 | 5,624 | 5,624 | 5,624 | 5,624 | 5,624 | 5,624 | 5,624 | 5,624 | 5,624 | 5,624 | 5,624 |
| 43,53 | 44,83 | 46,18 | 47,56 | 48,99 | 50,46 | 51,97 | 53,53 | 55,14 | 56,79 | 58,50 | 60,25 | 62,06 |
| 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 389,73 | 384,66 | 381,56 | 378,76 | 377,98 | 377,46 | 378,42 | 378,48 | 379,48 | 379,54 | 380,59 | 380,66 | 381,74 |
| 1,12 | 1,16 | 1,21 | 1,26 | 1,31 | 1,36 | 1,42 | 1,47 | 1,53 | 1,59 | 1,66 | 1,72 | 1,79 |
| 366,69 | 361,57 | 357,59 | 354,74 | 353,03 | 352,47 | 352,47 | 352,47 | 352,47 | 352,47 | 352,47 | 352,47 | 352,47 |
| 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 20,96 | 20,96 | 21,80 | 21,80 | 22,67 | 22,67 | 23,58 | 23,58 | 24,52 | 24,52 | 25,50 | 25,50 | 26,52 |
| 2 698,64 | 2 778,52 | 2 860,77 | 2 945,44 | 3 032,63 | 3 122,40 | 3 214,82 | 3 309,98 | 3 407,95 | 3 508,83 | 3 612,69 | 3 719,62 | 3 829,73 |
| 1 802,089 | 1 750,369 | 1 698,649 | 1 646,930 | 1 595,210 | 1 595,210 | 1 595,210 | 1 595,210 | 1 595,210 | 1 595,210 | 1 595,210 | 1 595,210 | 1 595,210 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300,21 | 309,07 | 318,32 | 327,94 | 337,97 | 349,06 | 360,58 | 372,53 | 384,94 | 397,81 | 411,19 | 425,07 | 439,49 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 711,45 | 44 109,90 | 45 556,16 | 47 051,96 | 48 599,09 | 50 199,41 | 51 854,85 | 53 567,44 | 55 339,24 | 57 172,44 | 59 069,29 | 61 032,13 | 63 063,39 |
| 36 523,52 | 37 619,22 | 38 747,80 | 39 910,23 | 41 107,54 | 42 340,77 | 43 610,99 | 44 919,32 | 46 266,90 | 47 654,91 | 49 084,55 | 50 557,09 | 52 073,80 |
| 13428,73 | 13831,59 | 14246,54 | 14673,94 | 15114,15 | 15567,58 | 16034,61 | 16515,64 | 17011,11 | 17521,45 | 18047,09 | 18588,50 | 19146,16 |
| 2 719,8042 | 2 719,8042 | 2 719,8042 | 2 719,8042 | 2 719,8042 | 2 719,8042 | 2 719,8042 | 2 719,8042 | 2 719,8042 | 2 719,8042 | 2 719,8042 | 2 719,8042 | 2 719,8042 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 855,46 | 6 148,23 | 6 455,65 | 6 778,43 | 7 117,35 | 7 473,22 | 7 846,88 | 8 239,22 | 8 651,18 | 9 083,74 | 9 537,93 | 10 014,82 | 10 515,57 |
| 337,42 | 337,42 | 337,42 | 337,42 | 337,42 | 337,42 | 337,42 | 337,42 | 337,42 | 337,42 | 337,42 | 337,42 | 337,42 |
| 17,35385 | 18,22155 | 19,13262 | 20,08925 | 21,09372 | 22,14840 | 23,25582 | 24,41861 | 25,63954 | 26,92152 | 28,26760 | 29,68098 | 31,16503 |
| 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 |
| 332,47 | 342,44 | 352,72 | 363,30 | 374,20 | 385,42 | 396,99 | 408,90 | 421,16 | 433,80 | 446,81 | 460,22 | 474,02 |
| 1 200,85 | 1 236,29 | 1 273,27 | 1 311,75 | 1 351,88 | 1 396,22 | 1 442,32 | 1 490,11 | 1 539,76 | 1 591,26 | 1 644,77 | 1 700,28 | 1 757,97 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 200,846 | 1 236,291 | 1 273,268 | 1 311,749 | 1 351,880 | 1 396,222 | 1 442,315 | 1 490,107 | 1 539,762 | 1 591,258 | 1 644,769 | 1 700,278 | 1 757,967 |
| 62 041,488 | 63 890,410 | 65 804,741 | 67 784,901 | 69 834,994 | 72 010,492 | 74 260,187 | 76 584,097 | 78 986,833 | 81 469,136 | 84 035,900 | 86 687,993 | 89 430,607 |
| 3 653,02 | 3 761,89 | 3 874,60 | 3 991,20 | 4 111,91 | 4 240,00 | 4 372,46 | 4 509,30 | 4 650,77 | 4 796,93 | 4 948,06 | 5 104,22 | 5 265,70 |
| 102,97 | 102,98 | 103,00 | 103,01 | 103,02 | 103,12 | 103,12 | 103,13 | 103,14 | 103,14 | 103,15 | 103,16 | 103,16 |

## Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации (ЕТО)

## Основной единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) поселка Воротынск является ООО «Тепловодоканал».

Системами теплоснабжения, входящими в состав единой теплоснабжающей организации ООО «Тепловодоканал», являются котельная №1 по адресу ул. Промышленная, д. №5 и котельная №2 по адресу ул. 50 лет Победы, д. №15.

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по ЕТО будут совпадать с моделями по потребителям систем теплоснабжения.

## Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

В целях определения тарифных последствий осуществлен прогнозный расчет ежегодного объема необходимой валовой выручки, который необходим регулируемым организациям для осуществления деятельности в период с 2023 – 2052 года. В расчетах необходимой валовой выручки (далее НВВ) приняты основные производственные расходы, такие как: расходы на энергетические ресурсы (затраты на топливо, покупную электроэнергию, воду и канализацию стоков), амортизационные отчисления, оплату труда персонала, страховые отчисления, рассчитываемые исходя из фонда заработной платы, расходы на ремонт и прочие затраты (цеховые и общехозяйственные расходы).

Тарифные последствия для потребителей определены методом индексации установленных тарифов.

В таблице 57 и на диаграмме (рисунок 19) представлены прогнозные цены на тепловую энергию для котельной №1 ООО «Тепловодоканал» в ценах соответствующих лет на период до 2027 года для варианта с учетом инвестиционной составляющей, а также прогнозные цены на тепловую энергию установленные с учетом предельного роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги (с дефлятором МЭР).

В таблице 57 и на диаграмме (рисунок 20) представлены прогнозные цены на тепловую энергию для котельной №2 ООО «Тепловодоканал» в ценах соответствующих лет на период до 2027 года для варианта с учетом инвестиционной составляющей, а также прогнозные цены на тепловую энергию установленные с учетом предельного роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги (с дефлятором МЭР).

Таблица 57

Оценка ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

| Дифференциация тарифов на тепловую энергию | 2023 | Рост к предыдущему периоду, % | 2024 | Рост к предыдущему периоду, % | 2025 | Рост к предыдущему периоду, % | 2026 | Рост к предыдущему периоду, % | 2027 | Рост к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 - (горячая вода) предельный уровень цен без учёта инвестпрограммы | 2400,26 | 109,00% | 2551,48 | 106,30% | 2686,71 | 105,30% | 2789,86 | 103,84% | 2889,96 | 103,59% |
| Котельная №1 - (горячая вода) предельный уровень цен с учётом инвестпрограммы | 2400,26 | 109,00% | 2555,34 | 106,46% | 2692,79 | 105,38% | 2789,86 | 103,60% | 2889,96 | 103,59% |
| Котельная №2 - (горячая вода) предельный уровень цен без учёта инвестпрограммы | 2166,44 | 109,00% | 2216,91 | 102,33% | 2354,91 | 106,22% | 2434,59 | 103,38% | 2516,47 | 103,36% |
| Котельная №2 (горячая вода) предельный уровень цен с учётом инвестпрограммы | 2166,44 | 109,00% | 2216,91 | 102,33% | 2354,91 | 106,22% | 2434,59 | 103,38% | 2516,47 | 103,36% |

Рисунок 19 – Сравнение прогнозных цен на тепловую энергию для котельной №1 ООО «Тепловодоканал»

Котельная №1 - тариф (горячая вода) превышает предельный уровень цен с учётом инвестпрограммы. Тариф будет согласовываться на совете депутатов МО ГП "Посёлок Воротынск"

Рисунок 20 – Сравнение прогнозных цен на тепловую энергию для котельной №2 ООО «Тепловодоканал»

Котельная №2 – тариф (горячая вода) не превышает предельный уровень цен с учётом инвестпрограммы. Тариф утверждён Министерством конкурентной политики.

## Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Анализ влияния реализации проектов Схемы теплоснабжения для потребителей теплоснабжающей организации поселка Воротынск выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки (далее НВВ).

Прогнозные значения НВВ определены с учетом установленных производственных расходов товарного отпуска тепловой энергии за 2022 год, принятые по результатам фактической деятельности теплоснабжающей организации, а также изменения технико-экономических показателей работы источников теплоснабжения и тепловых сетей при реализации мероприятий Схемы.

Необходимая валовая выручка определяется, основываясь на Постановлении Правительства РФ №1075 от 22.10.2012 г. (ред. от 10.10.2022, с изм. от 14.11.2022) «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и методических указаниям к ним. НВВ складывается из совокупных эксплуатационных затрат (полная себестоимость), необходимого размера прибыли и налога на прибыль, налога на имущество, при наличии заемного капитала в структуре финансирования – процентов по кредиту, а также при необходимости финансирования части или же все суммы капитальных вложений – инвестиционная составляющая тарифа – дополнительно необходимая прибыль.

Необходимая валовая выручка теплоснабжающих организаций НВВi определена по формуле:

НВВi = ОРi + НРi + РЭi + Пi + ΔРезi

где:

ОРi - операционные (подконтрольные) расходы в i-м году;

НРi - неподконтрольные расходы в i-м году;

РЭi - расходы на покупку энергетических ресурсов (в том числе топлива для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности), и потерь тепловой энергии для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя), холодной воды и теплоносителя в i-м году;

Пi - прибыль, устанавливаемая органом регулирования на i-й год , в тыс. руб.;

ΔРезi - величина, определяемая на i-й год первого долгосрочного периода регулирования в соответствии с пунктом 42 настоящих Методических указаний и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, тыс. руб.

Тарифные последствия для потребителей определены методом индексации установленных тарифов.

Инвестиционная составляющая тарифа не должна превышать 7 % от суммы включаемых в НВВ расходов, не учитываемых при определении налоговой базы налога на прибыль, в том числе, расходов на капитальные вложения (инвестиции).

# Глава 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций

Общие положения

Одним из основополагающих принципов организации теплоснабжения в поселениях, заложенных в федеральный закон «О теплоснабжении», является обеспечение обязательного выбора единой теплоснабжающей организации, ответственной за надежное теплоснабжение перед всеми потребителями в системе теплоснабжения.

В соответствии со статьей 4 (пункт 2) Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации теплоснабжения, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. №808, предписывающие организацию единых теплоснабжающих организаций (ЕТО).

В соответствии со ст. 2 ФЗ-190 единая теплоснабжающая организация определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, который установлен правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организации) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

## Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений

В соответствии с п. 19 Правил организации теплоснабжения, изменение границ зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации (разработке новой версии Схемы теплоснабжения).

Изменений в функциональной структуре теплоснабжения города за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения не происходило

## Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Муниципальное образование "Поселок Воротынск" наделено статусом городского поселения является единой административно-территориальной единицей.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения представлен в таблице 58.

Таблица 58

Реестр систем теплоснабжения поселка Воротынск

| № п/п | Система теплоснабжения | Адрес объекта | Принадлежность источника теплоснабжения | Организация, эксплуатирующая источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | Поселок Воротынск, Калужская область, ул. Промышленная, д. №5 | ООО «Тепловодоканал» | ООО «Тепловодоканал» |
| 2 | Котельная №2 | Поселок Воротынск, Калужская область, ул. 50 лет Победы, д. №15 | ООО «Тепловодоканал» | ООО «Тепловодоканал» |
| 3 | Газопоршневая электрическая станция (ГПЭС) | Поселок Воротынск, Калужская область, ул. Промышленная, д. №5 | ООО «Каскад-Энергосбыт» | ООО «Каскад-Энергосбыт» |

## Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации представлен в таблице 59.

Таблица 59

Реестр единых теплоснабжающих организаций поселка Воротынск

| № ЕТО | Наименование источника, на базе которого образована система теплоснабжения | № системы теплоснабжения | Утвержденная ЕТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 ул. Промышленная, д.№5 | 1 | ООО «Тепловодоканал» |
| 1 | Котельная №2 ул. 50 лет Победы, д.№15 | 2 | ООО «Тепловодоканал» |

## Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

В настоящее время, на территории поселка Воротынск, деятельность в сфере централизованного теплоснабжения осуществляют две теплоснабжающие и теплосетевые организации, у которых в эксплуатации находится три источника тепловой энергии:

- ООО «Тепловодоканал» – 2 источника,

- ООО «Каскад-Энергосбыт» – 1 источник.

В схеме теплоснабжения состав систем теплоснабжения для присвоения статуса единых теплоснабжающих организаций определен в соответствии с нормами Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "О теплоснабжении" (с изменениями на 29 июля 2018 года) и Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации».

### Порядок определения ЕТО

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории городского поселения организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 - 10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.

### Критерии определения ЕТО

Согласно п. 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г. устанавливаются следующие критерии определения ЕТО:

- Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны действия ЕТО;

- Размер собственного капитала;

- Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации. деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

### Обязанности ЕТО

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

## Заявки теплоснабжающих и теплосетевых организаций на присвоение статуса ЕТО, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии)

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения заявок, от теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, не поступало.

## Описание границ зон деятельности ЕТО и систем теплоснабжения

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.

Границы зон деятельности единых теплоснабжающих организаций совпадают с зонами действия эксплуатируемых источников тепла. Реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организаций приведен в п/п 15.3 настоящей главы.

Графическое описание границы зон деятельности ЕТО представлены на рисунке 21.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых тепло потребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения;

Рисунок 21 - Зоны деятельности ЕТО ООО «Тепловодоканал» и систем теплоснабжения

# Глава 16 Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

## Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению источников тепловой энергии не запланировано.

Модернизация источников тепловой энергии включает выполнение предписаний Росгвардии по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2011 г. N 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса".

В данном разделе, в таблице 60, представлен перечень мероприятий с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций.

Структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО.

Номер мероприятий (проектов) 001.01.04.001 составлен в следующем порядке:

- первые три значащих цифры (001.) отражают номер ЕТО;

- вторые две значащих цифры (.01.) отражают номер группы проектов в составе ЕТО - группа проектов на источниках тепловой энергии;

- третьи значащие цифры (.04.) отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО - подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

- четвертые значащие цифры (.001.) отражают номер проекта в составе ЕТО.

Таблица 60

Перечень мероприятий по модернизации источников тепловой энергии поселка Воротынск

| Шифр проекта | Состав проекта | Описание мероприятий | Источник инвестиций | Год реализации | Величина инвестиций, тыс. руб (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001.01.04.001 | Котельная №1 ул. Промышленная, д.№5 ООО "Тепловодоканал" | Устройство антитеррористической защищённости объекта | Собственные средства теплоснабжающей организации (прибыль) | 2023-2027 | 7 405,855 |
| 001.01.04.002 | Котельная №2 ул. Промышленная, д.№5 ООО "Тепловодоканал" | Устройство антитеррористической защищённости объекта | Собственные средства теплоснабжающей организации (прибыль) | 2023-2027 | 4 654,77 |

## Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в актуализированной «Схеме теплоснабжения поселка Воротынск» отсутствуют.

## Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

В соответствии с главой 7, статьи 29, пункта 9 Федерального закона № 190 «О теплоснабжении» с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Система теплоснабжения поселка Воротынск в части потребления горячего водоснабжения – закрытая. Мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения, не требуется.

# Глава 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

## Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения, ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

При разработке данной схемы теплоснабжения, были учтены предложения от представителей теплоснабжающей организации, связанные с конкретными предложениями по модернизации источников тепловой энергии.

Схема теплоснабжения корректировалась с учетом предложений, поступивших от теплоснабжающий организации, в процессе работы над схемой в срок до даты сдачи работы заказчику.

Замечаний (предложений новой редакции) к проекту схемы теплоснабжения не поступало.

## Перечень изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

В связи с отсутствием замечаний (предложений новой редакции) в период размещения актуализированной Схемы теплоснабжения в официальных источниках, в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения не было внесено изменений.

Все замечания, поступающие в адрес разработчика, касающиеся схемы, считались разработчиком как дополняющая информация к исходным данным.

Поэтому перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения, и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения не составлялся.

# Глава 18 Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения" содержит реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения, а также сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения

Настоящая Глава содержит реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения, а также сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения.

В основном изменения в Утверждаемую часть схемы теплоснабжения и Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения были внесены в связи с требованиями Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 (ред. от 31.05.2022) "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" и «Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения». Утверждены приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 г. N 212.

В Утверждаемую часть схемы теплоснабжения добавлены ранее отсутствующие:

- Раздел 1, подраздел 1.4.	Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения.

- Раздел 2, подраздел 2.4.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

- Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения

- Раздел 14 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"

- Раздел 15 "Ценовые (тарифные) последствия

В Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения добавлены ранее отсутствующие:

- глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"

- глава 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"

- глава 9 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения"

- глава 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"

- глава 15 "Реестр единых теплоснабжающих организаций"

- глава 16 "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения"

- глава 17 "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения"

- глава 18 "Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения"

Изменения, выполненные в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения, представлены в таблице 61.

Таблица 61

Изменения, выполненные в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

| Изменения, внесенные в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения | Обоснование каждого изменения | Актуализированная схема теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| Климатические параметры холодного периода года. Нормативная средняя месячная и годовая температуры воздуха, °C, | Изменения в своде правил "СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*" (утв. Приказом Минстроя России от 24 декабря 2020 г. N 859/пр., в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.05.2022 N 430/пр.) | Раздел 1 Утверждаемой части, Глава 1 Обосновывающих материалов |
| Установленная мощность котельной №1 изменилась - 63,074- 2017 г. 66,686 -2018 г. | Установка дополнительного котла на отопление для переходного периода ТТ100 (3,612 Гкал/час) | Раздел 1 Утверждаемой части, Глава 1 Обосновывающих материалов |
| Установленная мощность котельной №1 изменилась - 66,686 -2021 г. 63,612-2022 г. | В мае 2021 года расторгнут договор на поставку пара для технологических нужд промышленного предприятия ЗАО «УграКерам». Блочно- модульная котельная (парогенераторная), расположенной рядом с водогрейной, в которой установлено два парогенератора (дата ввода в эксплуатацию - 2017) для выработки пара выведена из эксплуатации в мае 2021 | Раздел 1 Утверждаемой части, Глава 1 Обосновывающих материалов |
| Выведен из эксплуатации паропровод и конденсатопровод, транспортирующие пар и конденсат на нужды мазутного хозяйства котельной №1; Выведен из эксплуатации паропровод и конденсатопровод, транспортирующие пар и конденсат на нужды для технологических нужд промышленного предприятия ЗАО «УграКерам» от котельной №1 | В мае 2021 года расторгнут договор на поставку пара для технологических нужд промышленного предприятия ЗАО «УграКерам». Блочно- модульная котельная (парогенераторная), расположенной рядом с водогрейной, в которой установлено два парогенератора (дата ввода в эксплуатацию - 2017) для выработки пара выведена из эксплуатации в мае 2021 | Глава 1 Обосновывающих материалов |
| Выведены из эксплуатации участки тепловых сетей от котельной №1, ЦТП №1 котельной №1, ЦТП №2 котельной №2 ООО «Тепловодоканал». | Отключение потребителей тепловой энергии. | Глава 1, Часть 3, Часть 5 Обосновывающих материалов |
| Введены в эксплуатацию участки тепловых сетей от котельной №2, ЦТП №2 котельной №2 ООО «Тепловодоканал». | Подключение потребителей тепловой энергии. | Глава 1 Часть 5 Обосновывающих материалов |
| Расчет радиус эффективного теплоснабжения | Корректировка расчета радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. | Раздел 1 Утверждаемой части |
| Уточнены сведения о перспективной застройке согласно следующим источникам информации (известные сведения о точечной застройке): | Технические условия на подключение к тепловым сетям, выданные за полный 2021 и начало 2022 г. | Раздел 1 Утверждаемой части |
| Изменения численности населения | Получены уточненные данные на 2022 год | Раздел 1 Утверждаемой части |
| Изменения тепловых нагрузок в системах централизованного теплоснабжения. | Уточнены по договорам, изменение по годам за счет уточнения фактического ввода (сноса) строительных фондов в 2015 – 2022 годах | Раздел 1 Утверждаемой части, Глава 1 Обосновывающих материалов |
| Все приросты площадей, потребления тепловой мощности и тепловой энергии скорректированы с учетом фактического ввода строительных фондов за 2015 – 2022 годы | Фактический ввод строительных фондов в 2015 – 2022 годах | Раздел 1 Утверждаемой части, Глава 1 Обосновывающих материалов |
| Водоподготовительная установка ВПУ технической воды для питания парогенераторной котельной №1 выведена из эксплуатации | Блочно- модульная котельная (парогенераторная) выведена из эксплуатации в мае 2021 | Глава 1 Обосновывающих материалов |
| Замена ВПУ ЦТП №2 | Реконструкция ЦТП №2 | Глава 1 Обосновывающих материалов |
| Перечень бесхозяйных сетей | Выявлены новые участки бесхозяйных сетей. Ряд существующих участков бесхозяйных сетей передан на обслуживание ООО «Тепловодоканал» | Раздел 1 Утверждаемой части |
| В ноябре 2022 года установлен прибор учета на отпуск тепловой энергии на отопление в котельную №1. | Отсутствие прибора | Глава 1 Обосновывающих материалов |
| Перечень мероприятий из утвержденной схемы теплоснабжения, которые были выполнены в ретроспективном периоде: Реконструкция пароводогрейной котельной №1: Замена дымовой трубы, устройство ХВП технической воды, демонтаж оборудования | Выполнено 2021 год ХВП выведена их эксплуатации в мае 2021 года Выполнено 2021 год | Глава 1 Обосновывающих материалов |
| Котельная №2 ул. 50 лет Победы, д.№15 ООО «Тепловодоканал»: - Нарушение сроков и регламентов проведения работ по наладке химводоподготовки на котельной №2 | Проведена наладка в ноябре 2022 | Глава 1 Обосновывающих материалов |